УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ______________

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки функциональных кроватей

для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник сектора материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки функциональных кроватей для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  | Наименование | Кровать функциональная механическая Armed с принадлежностями |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | FS3031W |  |
|  | Количество, шт. | 20 |  |
|  | Предназначение: для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях - для профилактики, лечения и восстановления больных. | соответствие |  |
| 2. Технические характеристики |
| 2.1 | Габариты кровати (ШхДхВ) (не менее) | 980х2160х940 мм | Соответствие |
| 2.2 | Габариты ложа (ШхД) (не менее) | 895х1920 мм | Соответствие |
| 2.3 | Длина головной секции | 760 мм | Соответствие |
| 2.4 | Длина спинной секции | 165 мм | Соответствие |
| 2.5 | Длина тазобедренной секции | 350 мм | Соответствие |
| 2.6 | Длина голеностопной секции | 535 мм | Соответствие |
| 2.7 | Расстояние между секциями | 40 мм | Соответствие |
| 2.8 | Высота ложа | 510 мм | Соответствие |
| 2.9 | Диаметр колес | 125 мм | Соответствие |
| 2.10 | Значение максимального зазора между поверхностью пола и одним из колес, не более | 3 мм | Соответствие |
| 2.11 | Габариты ножной торцевой спинки (ВхШхГ) (не менее) | 440х940х100 мм | Соответствие |
| 2.12 | Габариты головной торцевой спинки (ВхШхГ) (не менее) | 530х940х100 мм | Соответствие |
| 2.13 | Габариты защитных бамперов (ДхВ) (не менее) | 120х150 мм | Соответствие |
| 2.14 | Габариты бокового ограждения (ВхД) (не менее) | 355х1210 мм | Соответствие |
| 2.15 | Длина инфузионной стойки (мин) | 695 мм | Соответствие |
| 2.16 | Длина инфузионной стойки (макс) | 1320 мм | Соответствие |
| 2.17 | Длина стойки для подтягивания | 1600 мм | Соответствие |
| 2.18 | Диаметр стойки для подтягивания | 32 мм | Соответствие |
| 2.19 | Допускаемая нагрузка на устройство для подтягивания | 110 кг | Соответствие |
| 2.20 | Габариты подставки для судна (ДхШ) | 680х430 мм | Соответствие |
| 2.21 | Угол наклона головной секции | 0-80 гр | Соответствие |
| 2.22 | Угол наклона тазобедренной секции | 0-35 гр | Соответствие |
| 2.23 | Максимальная нагрузка | 250 кг | Соответствие |
| 2.24 | Вес изделия | 75 кг | Соответствие |
| 2.25 | Количество штук в упаковке | 1 шт | Соответствие |
| 2.26 | Вес брутто изделия | 81 кг | Соответствие |
| 2.27 | Средний срок службы до списания, не менее | 6 лет | Соответствие |
| 3. Качественные характеристики |
| 3.1 | Рама из профильной трубы 60х30 мм с порошковым полимерным покрытием | наличие | Соответствие |
| 3.2 | 4 секции ложа | Наличие | Соответствие |
| 3.3 | Количество ложементов (не менее) | 10 | Соответствие |
| 3.4 | Размер ложемента | 900х165 мм | Соответствие |
| 3.5 | Расстояние между ложементами Головная секция Спинная/тазобедренная/голеностопная секция | 32 мм 20 мм | Соответствие |
| 3.6 | Каждый ложемент имеет 6 вентиляционных отверстий овальной формы, выполненных методом холодной штамповки, повышающие жёсткость конструкции | Наличие | Соответствие |
| 3.7 | Перфорация выполнена методом чеканки и имеет размер 50 мм х 25 мм с углублением 5 мм | Наличие | Соответствие |
| 3.8 | 4 ложемента с 24 вентиляционными отверстиями головной секции для обеспечения вентиляции, не менее | наличие | Соответствие |
| 3.9 | 1 ложемент с 6 вентиляционными отверстиями спинной секции для обеспечения вентиляции, не менее | наличие | Соответствие |
| 3.10 | 2 ложемента с 12 вентиляционными отверстиями тазобедренной секции для обеспечения вентиляции, не менее | наличие | Соответствие |
| 3.11 | 3 ложемента с 18 вентиляционными отверстиями голеностопной секции для обеспечения вентиляции, не менее | наличие | Соответствие |
| 3.12 | Секции ложа, изготовленные из металлического стального листа с перфорацией, не допускающего рост бактерий на поверхности, выдерживающего обработку дезинфицирующими средствами | Наличие | Соответствие |
| 3.13 | 2 регулируемых секции ложа | наличие | Соответствие |
| 3.14 | 4 отверстия диаметром 20 мм на раме для дополнительных аксессуаров (не менее) | наличие | Соответствие |
| 3.15 | 2 отверстия диаметром 33 мм на раме для дополнительных аксессуаров (не менее) | наличие | Соответствие |
| 3.16 | 2 боковых ограждения | наличие | Соответствие |
| 3.17 | Материал боковых ограждений | металл | Соответствие |
| 3.18 | Боковые ограждения состоят из 5 вертикальных опорных стоек и 2 горизонтальных - верхняя и нижняя | Наличие | Соответствие |
| 3.19 | Складывание боковых ограждений осуществляется вдоль ложа | Наличие | Соответствие |
| 3.20 | Независимое складывание каждого ограждения с фиксацией в крайнем положении | Наличие | Соответствие |
| 3.21 | Торцевая спинка в головной части кровати | наличие | Соответствие |
| 3.22 | Торцевая спинка с ножной части кровати | наличие | Соответствие |
| 3.23 | Материал торцевых спинок | Пластик с декоративными вставками | Соответствие |
| 3.24 | Торцевые ограждения не имеют острых углов | Наличие | Соответствие |
| 3.25 | Торцевые ограждения - съемные, с креплением для фиксации с противоударными защитными бамперами | наличие | Соответствие |
| 3.26 | Торцевые спинки снабжены металлическими защелкивающимися креплениями для быстрой фиксации | наличие | Соответствие |
| 3.27 | Торцевые спинки имеют по углам ручки диаметром 43 мм и центральное отверстие размером 293х40 мм для надежного и прочного захвата руками при передвижении кровати | наличие | Соответствие |
| 3.28 | 4 колеса | наличие | Соответствие |
| 3.29 | Колеса – самоцентрирующиеся и проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна легко, без люфтов и заеданий | наличие | Соответствие |
| 3.30 | Материал колес | Пластик с ободом из антистатической резины | Соответствие |
| 3.31 | Тормозная система | наличие | Соответствие |
| 3.32 | Индивидуальный педальный тормоз на 2 колесах | наличие | Соответствие |
| 4. Функциональные характеристики |
| 4.1 | Механические приводы со складными рукоятками, которые убираются в специальное крепление на раме кровати, не увеличивая габаритные размеры | наличие | Соответствие |
| 4.2 | Количество приводов | 2 | Соответствие |
| 4.3 | Подъем секций осуществляется с помощью червячных приводов, имеющих винт с трапециевидной резьбой | наличие | Соответствие |
| 4.4 | Ручки червячных приводов выполнены из алюминия и пластика и имеют пружинный механизм для складывания. Соединяются с приводом при помощи пружинной скобы, имеющей защитное покрытие | наличие | Соответствие |
| 4.5 | В сложенном состоянии ручки приводов не выступают за торцевое ограждение кровати и убираются в специальное крепление на раме кровати | наличие | Соответствие |
| 4.6 | Складная конструкция рейлингов вдоль бортов кровати на кнопочной фиксации | наличие | Соответствие |
| 4.7 | Инфузионная стойка из стали с гальваническим покрытием | наличие | Соответствие |
| 4.8 | Инфузионная стойка имеет 2 складных крючка для подвешивания капельниц | Наличие | Соответствие |
| 4.9 | Стойка для подтягивания из металлической трубы с порошковым напылением | наличие | соответствие |
| 4.10 | Стойка для подтягивания оснащена пластиковой ручкой треугольной формы | наличие | Соответствие |
| 4.11 | Держатель для судна из стали с порошковым полимерным напылением, 1 шт | наличие | Соответствие |
| 4.12 | Держатель карты пациента на ножной торцевой спинке из прозрачного пластика, 1 шт | наличие | Соответствие |
| 4.13 | Пластиковый матрасодержатель размером 77х45х75 мм | 2 шт. | Соответствие |
| 5. Общие требования |
| 5.1 | Регистрационное удостоверение | наличие | Соответствие |
| 5.2 | Декларация соответствия | наличие | Соответствие |
| 5.3 | Страна производитель | Китай | Соответствие |
| 5.4 | Гарантия | 12 месяцев | Соответствие |
| 5.5 | Кровать соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 31508 | наличие | Соответствие |
| 5.6 | Руководство пользователя | наличие | Соответствие |
| 5.7 | Монтаж и сборка | По запросу | Соответствие |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке,  должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора. Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (пяти) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение  срока, указанного в 1.3 Договора.

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2018 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2018 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2018 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, соответствие услуг Методическим рекомендация «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные 24.09.2003г. МЗ РФ и 10.10.2003г.  Минпромнауки России;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» по адресу: www.semashko.com