УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 060/19

о проведение запроса котировок

на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов

для центра травматологии и ортопедии для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179 (далее – Положение).

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com/

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки медицинских изделий и расходных материалов для центра травматологии и ортопедии НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  | № п.п. | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. Изм. | Кол-во * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3,5 мм DCP пластина с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей предплечья. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | DCP пластина. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 10 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм, 4,0 мм. Длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть 70 мм - 120 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 12,0 мм. Толщина пластины должна быть не более 3,5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть 6, 7, 8, 9, 10 (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 2 | 3,5 мм 1/3 трубчатая пластина с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Используется в качестве опорной (противососкальзывающей) пластины для остеосинтеза малоберцовой кости, наружной лодыжки, локтевого отростка, внутреннего мыщелка плеча. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина 1/3-трубчатая с угловой стабильностью. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 10 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм, 4,0 мм. Длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть от 70 мм до 120 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10,0 мм. Толщина пластины должна быть не более 3,5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть от 6 до 10 (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 3 | 3,5 Реконструктивная пластина, с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей (ключица, плечевая кость и тд). Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина реконструктивная. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия, винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 10 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм, 4,0 мм. Длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть 70 мм - 115 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10,0 мм. Толщина пластины должна быть не более 3,5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть 6, 7, 8, 9, 10 (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). |  |  |
|  | 4 | 3,5 мм Пяточная пластина с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для надкостного остеосинтеза пяточной кости. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь анатомически смоделированную форму под пяточную кость. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия, винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 10 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм, 4,0 мм. Длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть от 50 мм до 70 мм. Ширина пластины должна быть не более 30,0 мм. Толщина пластины должна быть не более 3,5 мм. Количество отверстий должно быть от 10 до 11. |  |  |
|  | 5 | 3,5 мм Пластина для ключицы диафиз. Анатомичная., с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для надкостного остеосинтеза ключицы. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую форму ключицы в проксимальной части. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Винты кортикальные, самонарезные, без угловой стабильности (полнонарезные), низкопрофильные и с частичной нарезкой резьбы. Диаметр кортикальных, самонарезных винтов 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр винтов без угловой стабильности (полнонарезных) 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных винтов 4,0 мм, длина винтов от 16 мм до 32 мм, с шагом 4 мм. Диаметр винтов с частичной нарезкой резьбы 4,0 мм, длина винтов должна быть от 12 мм до 30 мм, с шагом 2 мм и от 30 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть: 85 мм, 96 мм и 108 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10,0 мм. Толщина пластины должна быть не менее 3,5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не более 5 мм. Количество отверстий должно быть 7,8, 9. |  |  |
|  | 6 | 3.5mm Пластина для ключицы диафиз. Анатомичная., с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для надкостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую акромиальный конец ключицы, в виде головкообразного расширения. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокирваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины длжна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина поставляется с комплектом из не более 10 винтов. Винты кортикальные, самонарезные, без угловой стабильности (полнонарезные), полиаксиальные, низкопрофильные и с частичной нарезкой резьбы. Диаметр кортикальных, самонарезных винтов 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр винтов без угловой стабильности (полнонарезных) 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Диаметр полиаксиальных винтов 2,7 мм, длина от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных винтов 2,7 мм и 4,0 мм, длина винтов диаметром 2,7 мм от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм, длина винтов диаметром 4,0 мм от 16 мм до 32 мм, с шагом 4 мм. Диаметр винтов с частичной нарезкой резьбы 4,0 мм, длина винтов должна быть от 12 мм до 30 мм, с шагом 2 мм и от 30 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть от 67 мм до 89 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10,0 мм. Толщина пластины должна быть не более 3,5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не более 5 мм. Количество отверстий должна быть 4 и 6. На конце пластины должно быть головкообразное расширение на 8 отверстий , длиной не менее 25 мм, шириной не менее 20 мм, расстояние между отверстиями не менее 2 мм. |  |  |
|  | 7 | Пластина на ключицу крючковидная, с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для надкостного остеосинтеза дистального отдела ключицы. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую акромиальный конец ключицы, в виде головкообразного расширения. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина поставляется с комплектом из не более 10 винтов. Винты кортикальные, самонарезные, без угловой стабильности (полнонарезные), полиаксиальные, низкопрофильные и с частичной нарезкой резьбы. Диаметр кортикальных, самонарезных винтов 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр винтов без угловой стабильности (полнонарезных) 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Диаметр полиаксиальных винтов 2,7 мм, длина от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных винтов 2,7 мм и 4,0 мм, длина винтов диаметром 2,7 мм от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм, длина винтов диаметром 4,0 мм от 16 мм до 32 мм, с шагом 4 мм. Диаметр винтов с частичной нарезкой резьбы 4,0 мм, длина винтов должна быть от 12 мм до 30 мм, с шагом 2 мм и от 30 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть 74 мм и 85 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не менее 10,0 мм. Толщина пластины должна быть не менее 3,5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть 3 и 4. На конце пластины должно быть головкообразное расширение на 8 отверстий, длиной не менее 25 мм, шириной не менее 20 мм, расстояние между отверстиями должно быть не менее 2 мм. От головкообразного расширения должен отходить крючок, глубина погружения которого должна быть не менее 12 мм, 15 мм, 18 мм. |  |  |
|  | 8 | Предизогнутая пластина на наружную лодыжку. с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза наружной лодыжки. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую малоберцовую кость в дистальной части. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек, для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна быть предназначена для правой и левой конечности. В пластине должно быть от 1 до 2 (в зависимости от длины пластины) дополнительных отверстий, в виде ушка, для проведения винта для фиксации дистального межберцового синдесмоза. В проксимальной части пластина имеет изгиб в виде винта и переходит на заднюю поверхность малоберцовой кости. Пластина поставляется с комплектом из не более 10 винтов. Винты кортикальные, самонарезные, без угловой стабильности (полнонарезные), полиаксиальные, низкопрофильные и с частичной нарезкой резьбы. Диаметр кортикальных, самонарезных винтов 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр винтов без угловой стабильности (полнонарезных) 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Диаметр полиаксиальных винтов 2,7 мм, длина от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных винтов 2,7 мм и 4,0 мм, длина винтов диаметром 2,7 мм от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм, длина винтов диаметром 4,0 мм от 16 мм до 32 мм, с шагом 4 мм. Диаметр винтов с частичной нарезкой резьбы 4,0 мм, длина винтов должна быть от 12 мм до 30 мм, с шагом 2 мм и от 30 мм до 50 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть от 61 мм до 105 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10,0 мм. Толщина пластины должна быть не более 3,5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 5 мм. Количество отверстий должно быть от 3 до 7 (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Дистальная часть пластины должна иметь ложкообразную форму. Ширина дистальной части должна быть не менее 15 мм, длина не менее 25 мм, количество отверстий должно быть не менее 7, при блокировании в которых должно быть исключено попадание винта в сустав. Расстояние между отверстиями в дистальной части не более 3 мм. |  |  |
|  | 9 | Пластина на дистальный отдел плечевой кости (медиальная или латеральная) с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина для остеосинтеза переломов дистального, латерального отдела плечевой кости. |  |  |
|  |  | Описание | Пластины должны быть двух видов: Пластина дистальная медиальная. Дистальная часть должна содержать не менее 4 отверстий для блокирующих полиаксиальных винтов 2,7 мм. Отверстия для фиксации спицами: не менее 2. Наличие индивидуальной упаковки с маркировкой. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 10 винтов. Винты должны быть полиаксиальные, низкопрофильные. Диаметр винтов должен быть 2,7 и 3,5 мм. Длина полиаксиальных и низкопрофильных винтов диаметром 2,7 мм должна быть длина от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Длина полиаксиальных винтов диаметром 3,5 мм должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. Пластина дистальная латеральная. Пластина должна быть двух видов: для левой и правой конечности. Наличие отверстий, позволяющих устанавливать блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой диаметром 3,5 мм и 2,7мм. Пластина должна иметь анатомический изгиб. Профиль внутренней поверхности пластины: с ограниченным контактом (асимметрично расположенные вырезки по плоскости пластины); наличие не менее 2 отверстий для установки спиц с целью временной фиксации пластины и отломков, специально ориентированных с целью не препятствовать введению блокированных винтов. Наличие не менее 5 отверстий в дистальной части пластины под полиаксиальные, блокируемые винты диаметром не более 2,7 мм. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 10 винтов. Винты должны быть полиаксиальные, низкопрофильные. Диаметр винтов должен быть 2,7 и 3,5 мм. Длина полиаксиальных и низкопрофильных винтов диаметром 2,7 мм должна быть длина от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Длина полиаксиальных винтов диаметром 3,5 мм должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины дистальной медиальной от 68 мм до 124 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Толщина пластины не более 3,5 мм, ширина не более 13 мм. Количество отверстий от 3 до 8. Длина пластины дистальной латеральной от 73 мм до 130 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина не более 15 мм. Толщина пластины не более 3,5 мм. Количество отверстий от 3 до 8. |  |  |
|  | 10 | Пластина на локтевой отросток с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина для остеосинтеза переломов локтевого отростка. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна быть двух видов: для левой и правой конечности. Наличие комбинированных отверстий в диафизарной части пластины, позволяющих устанавливать блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой. Наличие отверстий для установки спиц с целью временной фиксации пластины и отломков, специально ориентированных с целью не препятствовать введению блокированных винтов. Профиль диафизарной части пластины: закругленный в сечении для повышения ее жесткости при сохранении ее низкого профиля. Наличие удлиненного комбинированного отверстия с возможностью блокировния, длиной не менее 10 мм, для возможности точного позиционирования пластины после выполнения временной фиксации. Количество отверстий для спиц: не более 4. Наличие не менее 6 отверстий в дистальной части пластины под полиаксиальные, блокирующие винты диаметром не более 2,7 мм. Пластина должна иметь изгиб в дистальной части на 45 градусов, для возможности введения не менее 2 винтов параллельно пластины. Пластина должна быть выполнена в двух вариантах: для правой и левой конечности. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 7 винтов. Винты должны быть полиаксиальные, низкопрофильные. Диаметр винтов должен быть 2,7 и 3,5 мм. Длина полиаксиальных и низкопрофильных винтов диаметром 2,7 мм должна быть длина от 10 мм до 50 мм, с шагом 2 мм и от 50 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Длина полиаксиальных винтов диаметром 3,5 мм должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Должна быть изготовлена из титанового сплава. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть от 68 мм до 115 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины не более 15 мм, толщина пластины не более 3,5 мм. Количество отверстий от 2 до 6. |  |  |
|  | 11 | Пластины на проксимальный отдел плечевой кости PHLP (Новое с прорезями под манжеты) с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) Винты 4,0 и 3,5 в комплекте | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза головки плечевой кости. Фиксация 2 и более костей после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина на проксимальный отдел плечевой кости. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна иметь предизогнутую форму, конец пластины должен быть анатомически смоделирован под форму головки плечевой кости. Пластина должна иметь специальные прорези, не менее 4- х, для подшивания манжеты ротаторов, а также иметь не менее 4 - х отверстий под спицу Киршнера для репозиции перелома Пластина должна поставляться с комплектом из не более 10 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть 3,5 мм, 4,0 мм. Длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 60 мм, с шагом 5 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть от 82 мм до 178 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины в дистальной части должна быть не более 14 мм. Ширина пластины в проксимальной части не более 20 мм.Толщина пластины должна быть не менее 3,5 мм. Количество отверстий должно быть от 3 до 11. Анатомический смоделированный конец пластины должен иметь длину не менее 40 мм, ширину не менее 20 мм, не менее 9 отверстий. |  |  |
|  | 12 | Пластина на проксимальный луч с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Предназначена для накостного остеосинтеза проксимального отдела лучевой кости. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина предизогнутой формы. Резьба в отверстии пластины коническая, с 2 витками. Пластина имеет 2 отверстия под спицу Киршнера. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 7 винтов. Винты кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов 2,5 мм. Длина винтов от 10 мм до 30 мм, с шагом 2 мм. Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть от 29 мм до 50 мм. (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины 7 мм. Толщина пластины 1,5 мм. Количество отверстий в проксимальной части, под винты диаметром 2,5 мм. В диафизарной части должно быть от 2 до 5 отверстий, одно из которых отвальной формы. |  |  |
|  | 13 | Пластина дистальная локтевая с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Предназначена для надкостного остеосинтеза дистального отдела локтевой кости. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна быть двух видов: для левой и правой конечности. Пластина имеет предизогнутую форму. В дистальной части пластина имеет треугольное расширение, анатомически отмоделированное под кости предплечья. Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. Винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины коническая. Пластина должна поставляться с комплектом из не более 7 винтов. Винты кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов 2,5 мм. Длина винтов от 10 мм до 30 мм, с шагом 2 мм. Винты изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть от 37 мм до 49 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Ширина пластины не менее 6 мм. Ширина дистальной части пластины не менее 17 мм. Толщина пластины не менее 2 мм. Количество отверстий 3,4,5. Количество отверстий в диафизарной части не менее 4. |  |  |
|  | 14 | Волярная пластина дистальный луч. с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Предназначена для надкостного остеосинтеза лучевой кости и дистальных метаэпифизов костей предплечья. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна иметь предызогнутую форму. В дистальной части пластина должна иметь треугольное расширение, анатомически отмоделированное под кости предплечья. В пластине должно быть не более 7 отверстий под спицу Киршнера. Пластина должна иметь возможность полиаксиального введения винтов. Угол наклона должен быть не менее 30 градусов в каждую сторону. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая. С латеральной стороны два отверстия должны иметь заданный угол винта в шиловидный отросток лучевой кости. Пластина должна быть представлена в двух вариантах, для левой и правой конечности (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Пластина должна поставляться с комплектом из не более 10 винтов. Винты должны быть кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов должен быть от 2,5 мм до 3,5 мм. Длина винтов диаметром 2,5 мм должна быть от 10 мм до 30 мм, с шагом 2 мм, длина винтов диаметром 3,5 мм должна быть от 10 мм до 40 мм, с шагом 2 мм и от 40 мм до 60 мм, с шагом 5 мм Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана в соответствии с международными нормами и стандартами. |  |  |
|  |  | Размеры | Длина пластины должна быть 43 мм - 65 мм, с шагом 7,5 мм. Ширина диафизарной части пластины должна быть не более 9 мм. Ширина дистальной части пластины должна быть не более 24 мм. Толщина пластины должна быть не более 2 мм. Количество отверстий в диафизарной части должно быть 2, 3, 4. Количество отверстий в дистальной части должно быть не менее 8. Все размеры определяются при поставке по согласованию с заказчиком. |  |  |
|  | 15 | Штифт ГАММА в комплекте с винтами | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости. |  |  |
|  |  | Описание | Штифт должен иметь анатомический изгиб 6˚, соответствующий профилю костно-мозгового канала с точки введения в бедренную кость (с верхушки большого вертела). Штифт должен быть универсальный для бедренных костей, правой и левой конечностей. Дистальный конец штифта должен иметь коническую форму. В дистальной части должно быть расположено 2 отверстия. Одно отверстие должно быть с резьбой диаметром не более 5 мм для статического блокирования. Второе отверстие должно быть овальным без угловой стабильности для динамического блокирования. Также дистальная часть должна иметь четыре продольные канавки от кончика штифта до дистального блокировочного отверстия для предотвращения поршневого эффекта при введении. Проксимальная часть штифта должна иметь диаметр не более 20 мм. От края проксимальной части, в медиально-латеральном направлении, расположено одно отверстие. Отверстие должно быть не менее 11 мм под углом 130˚ для блокируемого шеечного винта. В центре штифта имеется отверстие диаметром не более 0,4 мм для возможности установки с помощью проводника (спицы Киршнера). В проксимальной части отверстие расширяется до 0,7 мм и имеет резьбу для заглушки (динамической или статической). Штифт должен иметь возможность для динамической и статической фиксации вертельного винта в проксимальной части с помощью пулевидной заглушки. Штифт должен поставляться в комплекте с 1 компрессионным винтом, 1 винтом для блокирования и 1 заглушкой. Компрессионный винт должен состоять из двух соединённых между собой частей: гильзы и собственно винта. Винт должен свободно двигаться в гильзе в диапазоне не более 10 мм. Винт должен быть самонарезным. В центре винта должно быть отверстие, диаметром не более 3 мм, для возможности проведения с помощью спицы Киршнера. На наружной поверхности гильзы не должно быть резьбы для фиксации на штифте. На наружной поверхности гильзы должны быть насечки глубиной не более 1 мм, для возможности блокирования винта с помощью заглушки (динамической или статической). Длина компрессионного винта должна быть от 75 мм до 120 мм, с шагом 5 мм. Длина винтов для блокирования должна быть от 26 мм до 40 мм, шагом 2 мм. Заглушка должна быть представлена 2-х видов: статическая и динамическая (на выбор Заказчика). Статическая заглушка должна быть округлой формы. В дистальной части должна сужаться до не более 0,4 мм. В проксимальной части должна быть резьба с не более 8 витками. Динамическая заглушка должна быть округлой формы. В дистальной части должна сужаться до не более 0,4 мм. В проксимальной части должна быть резьба с не более 5 витками. |  |  |
|  |  | Материал | Проксимальный бедренный штифт должен быть изготовлен из сплава титана в соответствии с международными нормами и стандартами. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр штифтов должен быть 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм. Длина штифтов должна быть: 170 мм, 200 мм, 240 мм. |  |  |
|  | 16 | Штифт Плечевой в комплекте с винтами | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для остеосинтеза плечевой кости. |  |  |
|  |  | Описание | Штифт должен быть представлен в двух вариантах: - проксимальный короткий штифт, при осложненном переломе проксимального отдела плечевой кости, - длинный штифт, при диафизарном переломе плечевой кости. В проксимальном коротком штифте должно быть: не менее 5 отверстий в проксимальной части штифта и не менее 3 – х отверстий в дистальной части штифта (одно отверстие должно быть медиально-латеральное, одно отверстие должно быть переднее статическое и одно медиально-латеральное статическое). В длинном штифте должно быть: не менее 5 отверстий в проксимальной части штифта и не менее 4 – х отверстий в дистальной части штифта (два переднезадних динамических отверстия и два медиально-латеральных статических отверстия). Продольный изгиб штифта должен быть не менее 4 градусов. Штифт должен поставляться с комплектом винтов, не более 5 штук. Длина винтов для блокирования должна быть от 16 мм до 60 мм, шагом 2 мм. Диаметр винта 4.0 мм. |  |  |
|  |  | Материал | Штифт для плечевой кости должен быть изготовлен из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр штифтов должен быть: 7,0 мм, 8,0 мм и длиной от 200 мм до 260 мм, с шагом 20 мм. Диаметр штифта для плеча (короткий) должен быть не более 7,5 мм и длиной от 160 мм до 200 мм, с шагом 20 мм. Диаметр штифта для проксимального отдела плечевой кости должен быть не более 11 мм и длиной не более 160 мм. |  |  |
|  | 17 | Штифт Проксимальный бедренный универсальный в комплекте с винтами | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для остеосинтеза бедренной кости. |  |  |
|  |  | Описание | Штифт должен быть представлен в двух вариантах: для левой и правой конечности. В проксимальной части должна быть уникальная конфигурация с 5 отверстиями для проксимального блокирования. Должно быть не менее двух отверстий для стягивающего (фиксирующего) винта, одно наклонное отверстие (край малого вертела), одно боковое статическое отверстие, одно динамическое отверстие. В дистальной части штифта должно быть не менее 4 отверстий для дистальной блокировки, а именно: - 2 латерально – медиальных статических отверстия, - 1 латерально – медиальное динамическое отверстие, - 1 переднезаднее статическое отверстие. Должно быть не менее 2 –х вариантов стягивающих винтов длиной 6,5 мм (канюлированные и не канюлированные). Должна быть предусмотрена частичная блокировка между штифтом и фиксирующим винтом. Угол шейки штифта должен быть не более 125 градусов. Должно быть предусмотрено использование стандартной и реконструктивной модели блокирования в одном штифте. Должно быть боковое смещение (изгиб) на не менее чем на 4 градуса, для минимально инвазивного вертельного доступа. Проксимально – дистальный изгиб в переднезадней проекции должен быть не более 2 мм. Должна быть пулевидная форма кончика штифта, для облегчения введения штифта и уменьшения концентрации напряжения. Самое нижнее дистальное блокирующее отверстие должно быть на расстоянии не более 10 мм от кончика штифта. Штифт должен поставляться в комплекте с не более 5 винтами. При реконструктивной блокировке в комплект входит: 1 вертельный винт диаметром не менее 6,5 мм и длиной от 50 мм до 110 мм, винт должен быть полностью покрыт резьбой, самонарезной, в центре должно быть отверстие под спицу Киршнера, а также не более 5 винтов для блокирования диаметром не менее 5,0 мм и длиной от 26 мм до 90 мм, винт должен быть полнонарезным, с полной нарезкой резьбы. При стандартной модели блокировки штифтом в комплект должно входить не более 4-х винтов для блокирования диаметром не менее 5,0 мм и длиной от 26 мм до 90 мм. |  |  |
|  |  | Материал | Штифт для бедренной кости должен быть изготовлен из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр штифта должен быть от 9 мм до 13 мм. Длина штифта должна быть от 320 мм 420 мм. |  |  |
|  | 18 | Штифт Голень универсальный в комплекте с винтами | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для остеосинтеза большеберцовой кости. |  |  |
|  |  | Описание | В проксимальной части штифта должно быть не менее 4 отверстий, из которых два отверстия должны быть наклонными (блокирующими), одно динамическое винтовое и одно статическое винтовое (блокирующее). В дистальной части штифта должно быть не менее 3-х отверстий, из которых два должны быть медиально-латеральных, и одно переднезаднее винтовое. Штифт должен поставляться с не более 5 винтами для блокирования, диаметром 4,0 мм и 5,0 мм. Длина винтов диаметром 4,0 мм должна быть от 24 мм до 50 мм, с шагом 2 мм. Длина винтов диаметром 5,0 мм должна быть от 26 мм до 80 мм, с шагом 2 мм и от 80 мм до 90 мм, с шагом 5 мм. |  |  |
|  |  | Материал | Штифт для голени должен быть изготовлен из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр штифта должен быть от 8 мм до 13 мм, с шагом 1 мм. Длина штифтов должна быть от 270 мм до 360 мм, с шагом 15 мм. |  |  |
|  | 19 | Биодеградируемый винт обычный (стерильный) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для фиксации двух костей и более после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Имплант должен быть изготовлен в форме винта и полностью / частично (на выбор Заказчика) покрыт резьбой, кроме шляпки. Имплант должен быть снабжён металлическим адаптером, в котором должно иметься гексагональное отверстие под стандартную отвёртку не менее 2,5. Должен иметь в центре как импланта, так и металлического адаптера отверстие маленького диаметра для имплантации с помощью проводника (спицы Киршнера). Не должен использоваться краситель. Имплант должен быть рентгеннегативным. Инструмент должен быть разработан с учетом аподактильной техники имплантации. Поставляться должен стерильным в индивидуальной упаковке. Стерилизация должна проводиться методом радиационного облучения. Срок биодеградации должен быть не более 24 месяцев. Должен сохранять прочностные характеристики не менее 8 недель после имплантации. Должен обладать эффектом аутокомпрессии под воздействием гидролиза. |  |  |
|  |  | Материал | Должен быть изготовлен из упорядоченного биорассасывающегося сополимера, состоящего из полимолочной и полигликоевой кислот в соотношении 85/15 (международное название PLGA 85/15) с показателями прочности не менее 100МРа. Материал должен содержать как аморфный, так и кристаллический компонент. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр винта с полной нарезкой резьбы должен быть: 2,0 мм, 2,7 мм, 3,5 мм, 4,5 мм. Длина при диаметре 2,0 должна быть: 20 мм. Длина при диаметре 2,7 должна быть: 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 24 мм. Длина при диаметре 3,5 должна быть: 16 мм, 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм, 50 мм. Длина при диаметре 4,5 должна быть: 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 70 мм, 90 мм. Диаметр винта с частичной нарезкой резьбы должен быть: 3,5 мм, 4,5 мм. Длина при диаметре 3,5 мм должна быть: 20 мм, 24 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм. Длина при диаметре 4,5 мм должна быть: 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм |  |  |
|  | 20 | Биодеградируемый винт канюлированный (стерильный) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для фиксации двух костей и более после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Имплант должен быть изготовлен в форме винта и частично или полностью (на выбор Заказчика) покрыт резьбой. Имплант должен быть снабжён металлическим адаптером, в котором должно иметься гексагональное отверстие под стандартную отвёртку не менее 2,5. Должен иметь в центре как импланта, так и металлического адаптера отверстие маленького диаметра для имплантации с помощью проводника (спицы Киршнера). Не должен использоваться краситель. Имплант должен быть рентгеннегативным. Инструмент должен быть разработан с учетом аподактильной техники имплантации. Поставляться должен стерильным в индивидуальной упаковке. Стерилизация должна проводиться методом радиационного облучения. Срок биодеградации должен быть не более 24 месяцев. Должен сохранять прочностные характеристики не менее 8 недель после имплантации. Должен обладать эффектом аутокомпрессии под воздействием гидролиза. |  |  |
|  |  | Материал | Должен быть изготовлен из упорядоченного биорассасывающегося сополимера, состоящего из полимолочной и полигликоевой кислот в соотношении 85/15 (международное название PLGA 85/15) с показателями прочности не менее 80МРа. Материал должен содержать как аморфный, так и кристаллический компонент. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр канюлированного винта с полной нарезкой резьбы должен быть: 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм, длина при диаметре 3,5 должна быть: 20 мм, 24 мм, 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм, длина при диаметре 4,0 должна быть: 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, длина при диаметре 4,5 должна быть: 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм. Диаметр канюлированного винта с частичной нарезкой резьбы должен быть: 3,5 мм, 4,0 мм, 4,5 мм. длина при диаметре 3,5 должна быть: 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм, длина при диаметре 4,0 должна быть: 35 мм, 40 мм,45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм, длина при диаметре 4,5 должна быть: 40 мм,45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм. |  |  |
|  | 21 | Биодеградируемый Пин | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для фиксации двух костей и более после перелома или остеотомии. |  |  |
|  |  | Описание | Имплант должен быть цилиндрической формы с рифленой поверхностью. Иметь не менее 15 граней, за счет которых должна увеличиваться площадь контакта пина. Не должен использоваться краситель. Имплант должен быть рентгеннегативным. Инструмент должен быть разработан с учетом аподактильной техники имплантации. Поставляться должен стерильным в индивидуальной упаковке. Стерилизация должна проводиться методом радиационного облучения. Срок биодеградации должен быть не более 24 месяцев. Должен сохранять прочностные характеристики не менее 8 недель после имплантации. Должен увеличиваться в размере не раньше 2 суток на 2-5% под воздействием гидролиза. Должен отсутствовать Стресс Шилд эффект после имплантации. |  |  |
|  |  | Материал | Должен быть изготовлен из упорядоченного биорассасывающегося сополимера, состоящего из полимолочной и полигликоевой кислот в соотношении 85/15 (международное название PLGA 85/15) с показателями прочности не менее 120МРа. Материал должен содержать как аморфный, так и кристаллический компонент. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр должен быть: 1,5 мм, 2,0 мм, 2,7 мм, 3,2 мм, длина должна быть 70 мм. |  |  |
|  | 22 | Биодеградируемый Интерферрентный винт | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для фиксации трансплантатов из мягких тканей или трансплантатов типа «кость-сухожилие-кость». |  |  |
|  |  | Описание | Имплант должен быть цилиндрической формы с конической нижней частью, быть полностью покрыт резьбой. В центре винта должно быть отверстие под отвертку со звездчатым шлицом типа ТОРК. Не должен использоваться краситель. Имплант должен быть рентгеннегативным. Инструмент должен быть разработан с учетом аподактильной техники имплантации. Поставляться должен стерильным в индивидуальной упаковке. Стерилизация должна проводиться методом радиационного облучения. Срок биодеградации должен быть не более 24 месяцев. Должен сохранять прочностные характеристики не менее 8 недель после имплантации. |  |  |
|  |  | Материал | Должен быть изготовлен из упорядоченного биорассасывающегося сополимера, состоящего из полимолочной и полигликоевой кислот в соотношении 85/15 (международное название PLGA 85/15). Материал должен содержать как аморфный, так и кристаллический компонент. |  |  |
|  |  | Размеры | 4х10 мм, 4х15 мм, 4х20 мм, 5х10 мм, 5х15 мм, 5х20 мм, 6х15 мм, 6х20 мм, 6х26 мм, 7х20 мм, 7х24 мм, 7х26 мм, 7х30 мм, 8х20 мм, 8х24 мм, 8х28 мм, 8х30 мм, 8х33 мм, 9х20 мм, 9х24 мм, 9х28 мм, 9х30 мм, 9х33 мм, 10х24 мм, 10х28 мм, 10х30 мм, 10х33 мм |  |  |
|  | 23 | Мини пластины 2,0/2,7 на кисть (на стопу) с угловой стабильностью, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина должна быть предназначена для накостного остеосинтеза костей кисти и стопы. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина должна быть 2,0 и 2,7. Пластина мини 2,0 с комплектов винтов. Формы пластин должны быть: прямая, L-образная, L-образная косая, Т-образная, DCP, реконструктивная, Х-образная, У- образная, L-образная с дополнительным крючком, зигзагообразная (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Количество отверстий зависит от длины и формы пластины. Длина пластин 12 мм - 45 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). В пластине L-образной с дополнительным крючком угол наклона крючка должен быть 90 градусов. Крючок должен быть заострён. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, с не более 2 витками. Пластина должна иметь возможность полиаксиального введения винтов. Угол наклона должен быть не менее 30 градусов в каждую сторону. Пластина должна поставляться с комплектом винтов, не более 5 шт. Винты должны быть кортикальные самонарезные. Диаметр винтов должен быть 1.5 мм, 2.0 мм. Длина винтов должна быть от 6 мм до 16 мм, с шагом 2 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. Пластина мини 2,7 с комплектом винтов. Форма пластин: прямая, L-образная, L-образная косая, Т-образная, DCP, реконструктивная. Длина пластин 35 мм - 70 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Пластина должна поставляться с комплектом винтов, от 5 шт. до 7шт (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Винты должны быть кортикальные самонарезные. Диаметр винтов должен быть 2.7 мм. Длина винтов должна быть от 10 мм до 30 мм, с шагом 2 мм. Винты должны быть изготовлены из сплава титана. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Пластина мини 2,0 с комплектов винтов. Ширина пластины должна быть не более 5,0 мм. Толщина пластины должна быть не более 1,2 мм. Расстояние между отверстиями должно быть 2,0 мм - 10,0 мм (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Пластина мини 2,7 с комплектом винтов. Толщина пластины не менее 2,0 мм. Расстояние между отверстиями от 2,0 мм до 10,0 мм. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая, с не более 2 витками. |  |  |
|  | 24 | Компрессионный винт НСС (по типу Герберта) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для остеосинтеза мелких трубчатых и губчатых костей. |  |  |
|  |  | Описание | Винт должен быть двух видов 2,3/3,5 НСС и 3,0/4,0 НСС. Винт должен быть компрессирующим, самонарезным, самосверлящим, канюлированным, бесшляпочным, по типу Герберта. Бесшляпочная головка должна иметь собственную резьбу. Проксимальная часть должна иметь собственную резьбу. Шаг резьбы в дистальной и проксимальной части винта должен быть одинаковый. Компрессия отломков должна обеспечиваться за счет разного диаметр резьбы проксимальной и дистальной части винта. |  |  |
|  |  | Материал | Винт должен быть изготовлен из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Винты 2,3/3,5 НСС диаметр проксимальной резьбовой части должен быть не более 3,5 мм, длина проксимальной резьбовой части винта должна быть не менее 4 мм, диаметр дистальной резьбовой части должен быть не менее 1,5 мм, длина дистальной резьбовой части должна быть от 4 мм до 8 мм, длина винта должна быть от 10 мм до 30 мм с шагом 2. Винты 3,0/4,0 НСС диаметр проксимальной резьбовой части должен быть не менее 4 мм, длина проксимальной резьбовой части винта должна быть не менее 4 мм, диаметр дистальной резьбовой части должен быть от 4 мм до 7 мм, длина дистальной резьбовой части должна быть от 10 мм до 30 мм с шагом 2. |  |  |
|  | 25 | Канюлированный винт TDM с частичной резьбой 4,0мм /6,5 мм (с шайбой) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Винт предназначен для фиксации переломов. |  |  |
|  |  | Описание | Винты должны быть представлены двух видов: 4,0 мм и 6,5 мм Винт 4,0 мм должен быть частично покрыт резьбой, самонарезной. Головка винта должна иметь отверстие под стандартную шестигранную отвертку 2,5 мм. В центре должно быть отверстие под спицу Киршнера. Винт 6,5 мм должен быть частично покрыт резьбой, самонарезной. Головка винта должна иметь отверстие под стандартную шестигранную отвертку 3,5 мм. В центре должно быть отверстие под спицу Киршнера. |  |  |
|  |  | Материал | Винт должен быть изготовлен из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Диаметр должен быть не менее 4,0 мм, длина винта от 20 мм до 60 мм с шагом 5. Диаметр должен быть не менее 6,5 мм, длина винта от 45 мм до 100 мм с шагом 5. |  |  |
|  | 26 | Пластина на голень (проксимальные, дистальные, латеральные, медиальные) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела большеберцовой кости. |  |  |
|  |  | Описание | Пластина на проксимальный отдел голени. Пластина предназначена для накостного остеосинтеза проксимального отдела большеберцовой кости Пластина должна быть двух видов: для левой и правой конечности. Пластина должна быть представлена в двух видах: латеральная и медиальная. Одно отверстие должно иметь овальную форму для возможности прижатия пластины к кости самонарезными винтами. У латеральной пластины три отверстия должны быть с угловой стабильность диаметром не менее 5,0 мм. У медиальной пластины два отверстия должны быть с угловой стабильность диаметром не менее 5,0 мм. В дистальной части пластина должна утончается до не менее 2 мм.и сужается до не менее 8 мм., для возможности подкожного введения пластины. В проксимальной части латеральная пластина должна быть предизогнута, повторяет форму латерального мыщелка большеберцовой кости. Проксимальный конец пластины должен иметь L-образное расширение влево до не менее 33 мм., в котором должны быть 7 отверстий с угловой стабильностью, диаметром не менее 4 мм. В проксимальной части медиальная пластина должна быть предизогнута, должна повторять форму медиального мыщелка большеберцовой кости. Проксимальный конец пластины должен иметь расширение вправо до не менее 23 мм., в котором должны быть не менее 7 отверстий с угловой стабильностью, диаметром не менее 4 мм. Пластина на дистальный отдел голени. Пластина должна быть двух видов: для левой и правой конечности. Пластина должна быть представлена в двух видах: латеральная и медиальная. В медиальной пластине два отверстия должны иметь овальную форму для возможности прижатия пластины к кости самонарезными винтами. Восемь отверстий должны быть угловой стабильностью диаметром не менее 5,0 мм. Одно отверстие должно быть с угловой стабильностью не менее 4,0 мм. В проксимальной части пластина утончается до не менее 1,5 мм., и сужается до не менее 8 мм., для возможности подкожного введения пластины. Дистальная треть пластины должна закручивается кпереди под углом не менее 50 градусов от основной оси пластины. Дистальный конец пластины должен иметь расширение до не менее 20 мм., в котором должны быть не менее 5 отверстий с угловой стабильностью, диаметром не менее 4 мм. У латеральной пластины два отверстия должны иметь овальную форму для возможности прижатия пластины к кости самонарезными винтами. Два отверстия должны быть угловой стабильностью диаметром не менее 5,0 мм. Одно отверстие должно быть с угловой стабильностью не менее 4,0 мм. В проксимальной части пластина утончается до не менее 1,5 мм., и сужается до не менее 8 мм., для возможности подкожного введения пластины. Дистальная треть пластины должна закручивается кпереди под углом не менее 50 градусов от основной оси пластины. Дистальный конец пластины должен иметь расширение до не менее 20 мм., в котором должны быть не менее 5 отверстий с угловой стабильностью, диаметром не менее 4 мм. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Пластина на проксимальный отдел голени: латеральная пластина должна быть длиной от 100 мм до 237 мм. Медиальная пластина должна быть длиной от 92 мм до 196 мм. (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Количество отверстий должно быть от 4 до 13. Толщина пластины должна быть не менее 5 мм. Ширина пластины должна быть не менее 15 мм. Пластина на дистальный отдел голени: латеральная пластина должна быть длиной от 81 мм до 186 мм. Медиальная пластина должна быть длиной от 96 мм до 200 мм. (определяется при поставке по согласованию с заказчиком). Количество отверстий должно быть от 4 до 11. Толщина пластины должна быть не менее 5 мм. Ширина пластины должна быть не менее 15 мм. |  |  |
|  | 27 | Винт на голень 4,0\4,5\5,0 в наборе | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для фиксации пластины к кости. |  |  |
|  |  | Описание | Винт кортикальный должен быть трех видов: Винт 4,5 мм должен быть кортикальным, полнонарезным. Гексагональный шлиц должен быть не менее 3,5 мм. Винт 4,0 мм и 5,0 мм должен быть самонарезным, полнонарезным и иметь блокируемую головку винта. Головка винта должна иметь коническую резьбу. Резьба головки винта должна быть двухзаходная. |  |  |
|  |  | Материал | Винт должен быть изготовлен из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | При диаметре 4,5 мм длина должна быть от 20 мм до 50 мм с шагом 2. При диаметре 4,0 длина должна быть от 10 мм до 60 мм с шагом 2, от 60 мм до 100 мм с шагом 5. При диаметре 5,0 длина должна быть от 20 мм до 60 мм с шагом 2, от 60 мм до 100 мм с шагом 5. |  |  |
|  | 28 | Пластина дистальный отдел бедренной кости (опорная) | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза дистального отдела большеберцовой кости. |  |  |
|  |  | Описание | Одно отверстие должны иметь овальную форму для возможности прижатия пластины к кости самонарезными винтами. Семь отверстий должны иметь угловую стабильность диаметром не менее 5,0 мм. В проксимальной части пластина должна утончается до не менее 2,5 мм, и сужается до не менее 12 мм, для возможности подкожного введения пластины. В дистальной части пластина должна быть предизогнута для лучшего прилегания к латеральному мыщелку бедренной кости. Дистальный конец пластины должен иметь расширение до не менее 28 мм, в котором должно быть не менее 7 отверстий с угловой стабильностью, диаметром не менее 4,5 мм. |  |  |
|  |  | Материал | Пластина должна быть изготовлена из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | Пластина должна быть длиной 160 мм, 178 мм,197 мм, 232 мм, 268 мм, 303 мм. Количество отверстий должно быть 6, 7, 8, 10, 12, 14. Толщина пластины должна быть не менее 8 мм. Ширина пластины должна быть не менее 20 мм. |  |  |
|  | 29 | Винт на бедро 4,5\5,0 | шт | 1 |
|  |  | Назначение | Для фиксации пластины к кости. |  |  |
|  |  | Описание | Винт кортикальный должен быть двух видов: Винт 4,5 мм должен быть кортикальным, полнонарезным. Гексагональный шлиц должен быть не менее 3,5 мм. Винт 5,0 мм должен быть самонарезным, полнонарезным и иметь блокируемую головку винта. Головка винта должна иметь коническую резьбу. Резьба головки винта должна быть двухзаходная. |  |  |
|  |  | Материал | Винт должен быть изготовлен из сплава титана. |  |  |
|  |  | Размеры | При диаметре 4,5 мм длина должна быть от 20 мм до 50 мм с шагом 2. При диаметре 5,0 длина должна быть от 20 мм до 60 мм с шагом 2, от 60 мм до 100 мм с шагом 5. |  |  |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 1 026 166 (Один миллион двадцать шесть тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. | Предложение за единицу товара № 1 Вх. от 01.04.2019 г. № 30 | Предложение за единицу товара № 2 Вх. от 01.04.2019 г. № 327 | Предложение за единицу товара № 3 Вх. от 01.04.2019 г. № 327 | Цена НМЦ за единицу товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3.5mm DCP пластина с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 33 000,00 | 36 000,00 | 37 000,00 | 35 333,33 |
| 2 | 3.5mm 1\3 трубчатая пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 31 000,00 | 33 500,00 | 35 000,00 | 33 166,67 |
| 3 | 3.5mm Реконструктивная пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 34 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 36 000,00 |
| 4 | 3.5mm Пяточная пластина, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 38 000,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 39 666,67 |
| 5 | 3.5mm Пластина для ключицы диафиз. Анатомичная., с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 40 000,00 | 43 000,00 | 44 500,00 | 42 500,00 |
| 6 | 3.5mm Пластина для ключицы дистальный отдел. Анатомичная. с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 40 000,00 | 42 500,00 | 43 000,00 | 41 833,33 |
| 7 | Пластина на ключицу крючковидная, с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 44 500,00 | 47 000,00 | 47 700,00 | 46 400,00 |
| 8 | Предизогнутая пластина на наружнюю лодыжку. с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 44 000,00 | 47 000,00 | 47 700,00 | 46 233,33 |
| 9 | Пластина на дистальный отдел плечевой кости (медиальная или латеральная) с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 41 800,00 | 41 500,00 | 41 800,00 | 41 700,00 |
| 10 | Пластина на локтевой отросток с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 41 800,00 | 41 500,00 | 41 800,00 | 41 700,00 |
| 11 | Пластины на проксимальный отдел плечевой кости PHLP (Новое с прорезями под монжеты) с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) Винты 4,0 и 3,5 в комлекте | 1 | 51 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 53 666,67 |
| 12 | Пластина на проксимальный луч с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 41 800,00 | 45 000,00 | 45 500,00 | 44 100,00 |
| 13 | Пластина дистальная локтевая с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 41 800,00 | 41 500,00 | 42 000,00 | 41 766,67 |
| 14 | Волярная пластина дистальный луч. с у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 44 500,00 | 47 000,00 | 47 500,00 | 46 333,33 |
| 15 | Штифт ГАММА в комплекте с винтами | 1 | 52 000,00 | 55 000,00 | 55 500,00 | 54 166,67 |
| 16 | Штифт Плечевой в комплекте с винтами | 1 | 51 000,00 | 54 000,00 | 55 000,00 | 53 333,33 |
| 17 | Штифт Проксимальный бедренный универсальный в комплекте с винтами | 1 | 51 000,00 | 54 000,00 | 55 000,00 | 53 333,33 |
| 18 | Штифт Голень универсальный в комплекте с винтами | 1 | 51 000,00 | 54 000,00 | 55 000,00 | 53 333,33 |
| 19 | Биодеградируемый винт обычный (стерильный) | 1 | 23 900,00 | 25 000,00 | 25 700,00 | 24 866,67 |
| 20 | Биодеградируемый Пин | 1 | 21 200,00 | 22 000,00 | 22 500,00 | 21 900,00 |
| 21 | Биодеградируемый Интерферрентный винт | 1 | 20 400,00 | 21 000,00 | 21 800,00 | 21 066,67 |
| 22 | Мини пластины 2,0/2,7 на кисть (на стопу) у\с, в комплекте с винтами (под количество отверстий) | 1 | 31 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 666,67 |
| 23 | Компрессионный винт НСС (по типу Герберта) | 1 | 10 300,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 11 766,67 |
| 24 | Канюлированный винт TDM с частичной резьбой 4,0мм \6,5 мм (с шайбой) | 1 | 10 300,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 11 766,67 |
| 25 | Пластина на голень (проксимальные, дистальные, латеральные, медиальные) | 1 | 42 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 000,00 |
| 26 | Винт на голень 4,0\4,5\5,0 в наборе | 1 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 900,00 | 1 733,33 |
| 27 | Пластина дистальный отдел бедренной кости (опорная) | 1 | 46 000,00 | 49 500,00 | 50 000,00 | 48 500,00 |
| 28 | Винт на бедро 4,5\5,0 | 1 | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 333,33 |
| ИТОГО начальная максимальная Сумма цен единиц товаров, руб. |  | 980 800,00 | 1 040 800,00 | 1 056 900,00 | 1 026 166,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

- Товар поставляется в количестве, указанном в заявке Покупателя

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ____________ 2019 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп., 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.