УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000451

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинских  расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко».

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки медицинских расходных материалов для отделения анестезиологии-реанимации ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Общие требования поставляемому товару |
| --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (или Минздрава России) | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии с приложениями, выданные органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Инструкция по использованию на русском языке | Наличие |
| 4 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 5 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности | Соответствие |
| 6 | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе в качестве выставочного экземпляра, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). | Соответствие |
| 7 | Поставляемый товар серийного производства | Соответствие |
| 8 | Этикетка на каждой единице товара на русском языке с указанием модели (артикула), фирмы-производителя, страны происхождения, основных технических характеристик товара, даты производства и срока годности (стерильности) | Наличие |
| 9 | Год выпуска поставляемого товара | Не ранее 2020 |
| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики поставляемого товара | Кол-во, шт* |
| 1 | Набор для спинальной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 300 Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования. Диаметр, G: 27. Длина: не менее 10 и не более 11 см. Проводниковая игла. Тип иглы: Карандаш. Все боковые грани павильона спинальной иглы имеют плоские полностью прозрачные поверхности с увеличивающим эффектом, обеспечивая повышенную визуализацию ликвора для максимально быстрой идентификации положения кончика иглы. В павильон иглы интегрированы дистальноориентированные крылья, служащие упорами для пальцев и обеспечивающие точность передачи ощущения пункции твердой мозговой оболочки. В просвете иглы предвставленныйметаллическиймандрен для предупреждения перекрытия просвета иглы путевыми тканями. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G для обеспечения контроля правильности выбора размера иглы в конкретной клинической ситуации. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. В комплекте интродьюсер с полностью прозрачным павильоном, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев и дистальноориентированными крыльями, обеспечивающими надежное управление им в процессе пункции. Длина интродьюсера не более 30 мм, ограничивающая глубину пункции для предотвращения травматизации твердой мозговой оболочки. На индивидуальной упаковке нанесена пиктограмма для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения для соблюдения безопасного хранения и эксплуатации набора. | 1 |
| 2 | Набор для спинальной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 50 Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования. Диаметр, G: 25. Длина: не менее 11 ине более 12 см. Проводниковая игла. Тип иглы: Карандаш. Все боковые грани павильона спинальной иглы имеют плоские полностью прозрачные поверхности с увеличивающим эффектом, обеспечивая повышенную визуализацию ликвора для максимально быстрой идентификации положения кончика иглы. В павильон иглы интегрированы дистальноориентированные крылья, служащие упорами для пальцев и обеспечивающие точность передачи ощущения пункции твердой мозговой оболочки. На иглу нанесена несмываемая сантиметровая разметка. Показатель обеспечивает надежную визуализацию и контроль для точного позиционирования глубины введения. В просвете иглы предвставленныйметаллическиймандрен для предупреждения перекрытия просвета иглы путевыми тканями. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G для обеспечения контроля правильности выбора размера иглы в конкретной клинической ситуации. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. В комплекте интродьюсер с полностью прозрачным павильоном, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев и дистальноориентированными крыльями, обеспечивающими надежное управление им в процессе пункции. Длина интродьюсера не менее 40 мм, ограничивающая глубину пункции для предотвращения травматизации твердой мозговой оболочки. На индивидуальной упаковке нанесена пиктограмма для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения для соблюдения безопасного хранения и эксплуатации набора. | 1 |
| 3 | Набор эпидуральный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 300 Набор для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственных средств. Представляет собой набор стерильных изделий, предназначенных для использования с целью доставки анальгетика или анестетика в эпидуральное пространство для обезболивания. Состоит из процедурной иглы, шприца, катетера и фильтра, не содержит лекарственные средства. Это изделие для одноразового использования. В составе: 1). Игла эпидуральнаяТуохи. Размер иглы 18G с рабочей длиной металлической части не менее 90 мм, являющиеся оптимальными типоразмерами для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. Игла со съемными крыльями, позволяющими изменить инструмент исходя из конкретных клинических условий. На иглу нанесена несмываемая разметка с шагом не более 1 см на всем протяжении для контроля глубины заведения в ткани. В просвете иглы пластиковыймандрен для предупреждения перекрытия просвета иглы путевыми тканями. Павильон мандрена окрашен в соответствии с цветовой международной маркировкой размера, на его поверхности нанесен размер иглы в мм и единице диаметра G для обеспечения контроля правильности выбора размера иглы в конкретной клинической ситуации. Для надежного удержания мандрена его павильон имеет выступающий раздвоенный фиксатор. 2). Катетер полиамидный с интегрированной рентгеноконтрастной полосой для контроля положения после установки. Кончик катетера закрытый, количество боковых отверстий не менее трех, для оптимального распространения раствора местного анестетика. Размер катетера 20G длиной 90 см, являющиеся оптимальными типоразмерами для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. На катетер нанесена сантиметровая разметка с шагом не более 1 см, с увеличением количества кольцевых маркеров каждые 5 см, для контроля глубины заведения в ткани. 3). Защелкивающийся адаптер с пластиковой заглушкой для присоединения катетера к инфузионным устройствам с разъемом луэр. Снабжен защелкивающимся фиксатором, обхватывающим с верхней и боковых сторон тело адаптера. Показатель способа и типа соединения адаптера и катетера обеспечивает полностью проходимый катетер и надежное соединение. 4). Фильтр 0,2 мкм, позволяющий обеспечить достаточный уровень бактериально-вирусной защиты. 5). Шприц утраты сопротивления (LOR) для тактильной идентификации эпидурального пространства. Градуированный объем шприца не менее 10 мл для оптимального контроля и объема препарата местного анестетика. Цена деления не более 0,2 мл для точного дозирования препарата. Разъем шприца луэр-лок для надежной фиксации шприца на игле. 6). Пластиковая заглушка, обеспечивающая герметизацию катетера в промежутках между введения препаратов для избежания бактериального обсеменения. 7). Фиксатор для надежного крепления катетера, предотвращающего его дислокацию в процессе использования. Основание фиксатора с прорезью для выведения катетера в центре для надежной фиксации к коже. Основание из полиуретановой пленки с защитным покрытием из силиконизированной бумаги, обеспечивающие прочность фиксации и устойчиваость к механическому воздействию. На основании расположено ложе катетера с клеящей поверхностью из полиэтиленовой пены, которая позволяет предотвратить чрезмерное перегибание катетера, влекущее перекрытие его просвета, в месте выхода из кожи пациента. Поверхностная фиксация осуществляется покрытием из нетканного материала на клеевой основе, предотвращающего риск дислокации катетера на протяжении его использования. На индивидуальной упаковке нанесена пиктограмма для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения для соблюдения безопасного хранения и эксплуатации набора. | 1 |
| 4 | Набор для регионарной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 20 Катетер проводниковый анестезиологический. Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного введения с целью периодических или непрерывных инъекций местных анестетиков для предоперационной, интраоперационной или послеоперационной регионарной анестезии и обезболивания; может размещаться в эпидуральном пространстве, внутри или вокруг хирургических ран или около периферических нервов. Включает изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения возможности функционирования катетера (иглу, интродьюсер); изделие не покрыто антибактериальным средством. Это изделие используется во время хирургических или диагностических процедур и для временного снятия хронических болей в конечностях, области таза, живота или в поясничном отделе позвоночника. Это изделие для одноразового использования. В составе: 1). Игла стимуляционная для анестезии нервов, тип Туохи. Размер иглы 18G длиной 50 мм, являющиеся оптимальными типоразмероми для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. На иглу нанесено изоляционное покрытие толщиной не более 0,02 мм для ограниченя зоны электростимуляции кончиком иглы, что необходимо для идентификации положения отверстия иглы. Внешняя поверхность, внутренний просвет и срез иглы за исключением кончика изолированы для исключения некорректного положения иглы при выполнении блокады. На иглу нанесена несмываемая сантиметровая разметка с увеличением количества кольцевых маркеров соответственно отстоянию участка от кончика иглы для визуального контроля глубины пункции. Павильон иглы пластиковый, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев, обеспечивающий надежное, предотвращающее скольжение, управление иглой в процессе манипуляции. Электрический кабель, интегрированный в павильон иглы, для идентификации кончика иглы с помощью электростимуляции. Длина кабеля не менее 60 см, обеспечивающая достаточное расстояние для нахождения стимулятора вне стерильной зоны манипуляции. 2). Катетер полиамидный. Размер катетера 20G длиной 50 см, являющиеся оптимальными типоразмерами для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. Катетер уложен в пластиковом спиральном контейнере для эффективной манипуляции катетером в процессе установки в условиях использования второй руки анестезиолога для удержания иглы, через которую осуществляется установка катетера. Контейнер катетера снабжен направляющей с открытым участком для манипуляции пальцем и надежно соединяющейся с павильоном иглы. На катетер нанесена сантиметровая разметка с шагом не более 1 см для контроля глубины заведения в ткани. 3). Инъекционная трубка с разъемами луэр-лок длиной не менее 60 см, отсоединяемая от иглы, для обеспечения введения анестетика как через павильон иглы, так и посредством трубки вне стерильной зоны. Разъемы инъекционной трубки снабжены боковыми крыльями, позволяющими произвести ее отсоединение в зависимости от клинической ситуации. 4). Защелкивающийся адаптер с пластиковой заглушкой для присоединения катетера к инфузионным устройствам с разъемом луэр. Снабжен защелкивающимся фиксатором, обхватывающим с верхней и боковых сторон тело адаптера. Показатель способа и типа соединения адаптера и катетера обеспечивает полностью проходимый катетер и надежное соединение. 5). Фильтр 0,2 мкм, позволяющий обеспечить достаточный уровень бактериально-вирусной защиты. 6). Фиксатор катетера и фильтра для надежного удержания фильтра и внешней части катетера в требуемом положении. Круглое основание из полиэтиленовой пены диаметром не менее 55 мм с защитным покрытием из силиконизированной бумаги для достаточной фиксации катетера к кожным покровам. На основании - интегрированный пластиковый держатель катетера с пазами для фиксации катетера в количестве не менее 12, позволяющий разместить внешнюю часть катетера и обеспечивающий уменьшение контакта с катетером для снижения риска инфекционных осложнений и дислокации. В комплекте - пластиковый держатель фильтра, надежно фиксирующийся к держателю катетера, для исключения рассоединения закрытой системы и исключения риска инфекционных осложнений. 7). Пластиковая заглушка, обеспечивающая герметизацию катетера в промежутках между введения препаратов для избежания бактериального обсеменения. 8). Металлический ланцет для предварительного прокола кожи в месте введения иглы и облегчения прохождения иглы через покровные ткани. На индивидуальной упаковке нанесена пиктограмма для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения для соблюдения безопасного хранения и эксплуатации набора. | 1 |
| 5 | Набор для регионарной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 20 Катетер проводниковый анестезиологический. Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного введения с целью периодических или непрерывных инъекций местных анестетиков для предоперационной, интраоперационной или послеоперационной регионарной анестезии и обезболивания; может размещаться в эпидуральном пространстве, внутри или вокруг хирургических ран или около периферических нервов. Включает изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения возможности функционирования катетера (иглу, интродьюсер); изделие не покрыто антибактериальным средством. Это изделие, используется во время хирургических или диагностических процедур и для временного снятия хронических болей в конечностях, области таза, живота или в поясничном отделе позвоночника. Это изделие для одноразового использования. В составе: 1). Игла стимуляционная для анестезии нервов, тип Туохи. Размер иглы 18G длиной не менее 150 мм, являющиеся оптимальными типоразмероми для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. На иглу нанесено изоляционное покрытие толщиной не более 0,02 мм для ограниченя зоны электростимуляции кончиком иглы, что необходимо для идентификации положения отверстия иглы. Внешняя поверхность, внутренний просвет и срез иглы за исключением кончика изолированы для исключения некорректного положения иглы при выполнении блокады. На иглу нанесена несмываемая сантиметровая разметка с увеличением количества кольцевых маркеров соответственно отстоянию участка от кончика иглы для визуального контроля глубины пункции. Павильон иглы пластиковый, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев, обеспечивающий надежное, предотвращающее скольжение, управление иглой в процессе манипуляции. Электрический кабель, интегрированный в павильон иглы, для идентификации кончика иглы с помощью электростимуляции. Длина кабеля не менее 60 см, обеспечивающая достаточное расстояние для нахождения стимулятора вне стерильной зоны манипуляции. 2). Катетер полиамидный. Размер катетера 20G длиной 50 см, являющиеся оптимальными типоразмерами для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. Катетер уложен в пластиковом спиральном контейнере для эффективной манипуляции катетером в процессе установки в условиях использования второй руки анестезиолога для удержания иглы, через которую осуществляется установка катетера. Контейнер катетера снабжен направляющей с открытым участком для манипуляции пальцем и надежно соединяющейся с павильоном иглы. На катетер нанесена сантиметровая разметка с шагом не более 1 см для контроля глубины заведения в ткани. 3). Инъекционная трубка с разъемами луэр-лок длиной не менее 60 см, отсоединяемая от иглы, для обеспечения введения анестетика как через павильон иглы, так и посредством трубки вне стерильной зоны. Разъемы инъекционной трубки снабжены боковыми крыльями, позволяющими произвести ее отсоединение в зависимости от клинической ситуации. 4). Защелкивающийся адаптер с пластиковой заглушкой для присоединения катетера к инфузионным устройствам с разъемом луэр. Снабжен защелкивающимся фиксатором, обхватывающим с верхней и боковых сторон тело адаптера. Показатель способа и типа соединения адаптера и катетера обеспечивает полностью проходимый катетер и надежное соединение. 5). Фильтр 0,2 мкм, позволяющий обеспечить достаточный уровень бактериально-вирусной защиты. 6). Фиксатор катетера и фильтра для надежного удержания фильтра и внешней части катетера в требуемом положении. Круглое основание из полиэтиленовой пены диаметром не менее 55 мм с защитным покрытием из силиконизированной бумаги для достаточной фиксации катетера к кожным покровам. На основании - интегрированный пластиковый держатель катетера с пазами для фиксации катетера в количестве не менее 12, позволяющий разместить внешнюю часть катетера и обеспечивающий уменьшение контакта с катетером для снижения риска инфекционных осложнений и дислокации. В комплекте - пластиковый держатель фильтра, надежно фиксирующийся к держателю катетера, для исключения рассоединения закрытой системы и исключения риска инфекционных осложнений. 7). Пластиковая заглушка, обеспечивающая герметизацию катетера в промежутках между введения препаратов для избежания бактериального обсеменения. 8). Металлический ланцет для предварительного прокола кожи в месте введения иглы и облегчения прохождения иглы через покровные ткани. На индивидуальной упаковке нанесена пиктограмма для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения для соблюдения безопасного хранения и эксплуатации набора. | 1 |
| 6 | Набор для регионарной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 250 Игла остроконечная для блокады периферических нервов. Стерильный полый трубчатый металлический инструмент, с острым скошенным краем, предназначенный для обеспечения инвазивного доступа к периферическому нерву для введения анестетика/анальгетика с целью блокады нерва/обезболивания (циркулярной блокады, блокады глубоких мышц, подчревной блокады, паравертебральной блокады, блокады суставов, селективной блокады нервного корешка, блокады поясничного отдела симпатического ствола, блокады солнечного сплетения). Игла может быть использована непосредственно для доставки анестетика или анальгетика и для доставки специального катетера для введения.Это изделие для одноразового использования.Игла стимуляционная для анестезии нервов с фасетным срезом. Размер иглы 22G длиной 50 мм, являющиеся оптимальными типоразмероми для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. На иглу нанесено изоляционное покрытие толщиной не более 0,02 мм для ограниченя зоны электростимуляции кончиком иглы, что необходимо для идентификации положения отверстия иглы. Внешняя поверхность, внутренний просвет и срез иглы за исключением кончика изолированы для исключения некорректного положения иглы при выполнении блокады. На иглу нанесена несмываемая сантиметровая разметка с увеличением количества кольцевых маркеров соответственно отстоянию участка от кончика иглы для визуального контроля глубины пункции. Павильон иглы пластиковый, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев, обеспечивающий надежное, предотвращающее скольжение, управление иглой в процессе манипуляции. Электрический кабель, интегрированный в павильон иглы, для идентификации кончика иглы с помощью электростимуляции. Длина кабеля не менее 60 см, обеспечивающая достаточное расстояние для нахождения стимулятора вне стерильной зоны манипуляции. Инъекционная трубка с разъемами луэр-лок длиной не менее 60 см, отсоединяемая от иглы, для обеспечения введения анестетика как через павильон иглы, так и посредством трубки вне стерильной зоны. Разъемы инъекционной трубки снабжены боковыми крыльями, позволяющими произвести ее отсоединение в зависимости от клинической ситуации. На индивидуальной упаковке нанесена пиктограмма для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения для соблюдения безопасного хранения и эксплуатации набора. | 1 |
| 7 | Набор для регионарной анестезии | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 350 Игла остроконечная для блокады периферических нервов. Стерильный полый трубчатый металлический инструмент, с острым скошенным краем, предназначенный для обеспечения инвазивного доступа к периферическому нерву для введения анестетика/анальгетика с целью блокады нерва/обезболивания (циркулярной блокады, блокады глубоких мышц, подчревной блокады, паравертебральной блокады, блокады суставов, селективной блокады нервного корешка, блокады поясничного отдела симпатического ствола, блокады солнечного сплетения). Игла может быть использована непосредственно для доставки анестетика или анальгетика и для доставки специального катетера для введения.Это изделие для одноразового использования. Игла стимуляционная для анестезии нервов с фасетным срезом. Размер иглы 20G длиной 150 мм, являющиеся оптимальными типоразмероми для обеспечения эффективного вмешательства в конкретных анатомических условиях. На иглу нанесено изоляционное покрытие толщиной не более 0,02 мм для ограниченя зоны электростимуляции кончиком иглы, что необходимо для идентификации положения отверстия иглы. Внешняя поверхность, внутренний просвет и срез иглы за исключением кончика изолированы для исключения некорректного положения иглы при выполнении блокады. На иглу нанесена несмываемая сантиметровая разметка с увеличением количества кольцевых маркеров соответственно отстоянию участка от кончика иглы для визуального контроля глубины пункции. Павильон иглы пластиковый, с пазом для возможности фиксации съемных крыльев, обеспечивающий надежное, предотвращающее скольжение, управление иглой в процессе манипуляции. Электрический кабель, интегрированный в павильон иглы, для идентификации кончика иглы с помощью электростимуляции. Длина кабеля не менее 60 см, обеспечивающая достаточное расстояние для нахождения стимулятора вне стерильной зоны манипуляции. Инъекционная трубка с разъемами луэр-лок длиной не менее 60 см, отсоединяемая от иглы, для обеспечения введения анестетика как через павильон иглы, так и посредством трубки вне стерильной зоны. Разъемы инъекционной трубки снабжены боковыми крыльями, позволяющими произвести ее отсоединение в зависимости от клинической ситуации. На индивидуальной упаковке нанесена пиктограмма для быстрой идентификации изделия, условия температуры и влажности для хранения для соблюдения безопасного хранения и эксплуатации набора. | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 11 086 (Одиннадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 82 копейки.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Набор для спинальной анестезии | шт | 1 | 550,00 | 539,00 | 556,88 | 548,63 |
| 2 | Набор для спинальной анестезии | шт | 1 | 730,00 | 719,00 | 739,13 | 729,38 |
| 3 | Набор эпидуральный | шт | 1 | 1 804,00 | 1 792,00 | 1 826,55 | 1 807,52 |
| 4 | Набор для регионарной анестезии | шт | 1 | 3 017,00 | 2 992,00 | 3 054,72 | 3 021,24 |
| 5 | Набор для регионарной анестезии | шт | 1 | 3 250,00 | 3 234,00 | 3 290,63 | 3 258,21 |
| 6 | Набор для регионарной анестезии | шт | 1 | 804,00 | 792,00 | 814,05 | 803,35 |
| 7 | Набор для регионарной анестезии | шт | 1 | 920,00 | 904,00 | 931,50 | 918,50 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 11 075,00 | 10 972,00 | 11 213,46 | 11 086,82 |  | 1 642 317,50 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43.

Сроки  поставки товара: 6 (Шесть) месяцев.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.