УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  232 /19

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки

аппарата физиотерапевтического для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки аппарата комбинированного физиотерапевтического для электротерапии и магнитотерапии для нужд НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»:

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика и требования |  |
|  | Аппарат комбинированный физиотерапевтический для электротерапии и магнитотерапии | Наличие |
|  | Область применения: реабилитация, ортопедия, спортивная медицина, неврология, общая практика, урология, гинекология, дерматология, стоматология, медицина внутренних болезней | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Декларация о соответствии | Наличие |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Гарантийный срок в соответствии с условиями производителя на аппарат, месяцев, не менее | 24 |
|  | Авторизованный сервисный центр по обслуживанию аппарата | Наличие |
| 2. | Функциональные возможности |  |
|  | Предустановленные протоколы терапии | Наличие |
|  | Энциклопедия в аппарате с информацией о возможных видах терапии, примерами расположения аппликаторов и области применения | Наличие |
|  | Возможность ручной настройки параметров терапии | Наличие |
|  | Возможность сохранения программ пользователя | Наличие |
|  | Русифицированное ПО | Наличие |
|  | Сенсорный экран | Наличие |
|  | Самотестирование аппарата, обнаружение ошибок, предупреждающие сообщения об ошибках на экране. При обнаружении ошибки в работе аппарат переходит в режим блокировки. | Наличие |
|  | Возможность установки собственного пароля пользователя в аппарате | Наличие |
|  | Возможность приостановки терапии | Наличие |
|  | Фильтрация терапевтических протоколов по частям тела со схематической навигацией | Наличие |
|  | История проведенных терапий | Наличие |
|  | База данных пациентов | Наличие |
|  | Держатели для аппликаторов | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора (опционально) | Наличие |
|  | Самоидентификация подключенных аксессуаров | Наличие |
|  | Звуковые настройки аппарата: настройка звуковых сигналов при нажатии на кнопки или на экран, а также некоторых состояний, таких как начало, пауза, завершение терапии и т.д. | Наличие |
|  | Настройка экранной заставки и автовыключения | Наличие |
|  | Настройка цвета интерфейса | Наличие |
|  | Настройка контрастности экрана | Наличие |
|  | Настройка даты и времени | Наличие |
|  | Калибровка сенсорного экрана | Наличие |
|  | Возможность обновления ПО | Наличие |
|  | Электротерапия |  |
|  | Количество независимых каналов электротерапии, не менее | 2 |
|  | Отображение на экране значения интенсивности во время терапии | Наличие |
|  | Отсчет времени на экране во время терапии, отображение оставшегося времени | Наличие |
|  | Настройка интенсивности во время проведения терапии | Наличие |
|  | Создание и сохранение последовательности токов | Наличие |
|  | Виды терапевтических токов |  |
|  | Количество токов, не менее | 32 |
|  | Гальванический ток | Наличие |
|  | Диадинамический ток | Наличие |
|  | Траберта ток | Наличие |
|  | Фарадический ток | Наличие |
|  | Неофарадический ток | Наличие |
|  | Экспоненциальные импульсы | Наличие |
|  | Экспоненциально-нарастающие импульсы | Наличие |
|  | Прямоугольные импульсы | Наличие |
|  | Русская электростимуляция | Наличие |
|  | Стимулирующие импульсы | Наличие |
|  | Трапециедальные импульсы | Наличие |
|  | Треугольные импульсы | Наличие |
|  | Комбинированные импульсы | Наличие |
|  | ЧЭНС | Наличие |
|  | Высоковольтные наноимпульсы | Наличие |
|  | Последовательности | Наличие |
|  | 2-полюсная интерференция | Наличие |
|  | 4-полюсная интерференция | Наличие |
|  | Изопланарная интерференция и поле дипольного вектора | Наличие |
|  | Прерываемые импульсы | Наличие |
|  | Ледюка ток | Наличие |
|  | H-волны | Наличие |
|  | Микротоки | Наличие |
|  | Среднечастотные импульсы | Наличие |
|  | Спастическая стимуляция по Хуфшмидту | Наличие |
|  | Спастическая стимуляция по Янчу | Наличие |
|  | Высоковольтная терапия | Наличие |
|  | Импульсный гальванический ток | Наличие |
|  | Модулированный импульсный ток | Наличие |
|  | VMS ток | Наличие |
|  | Коца ток | Наличие |
|  | Постизометрическая релаксация мышц | Наличие |
|  | Звуковой сигнал в момент генерации импульса | Наличие |
|  | Функция электродиагностики: определение моторной точки, коэф. аккомодации, I/t кривая | Наличие |
|  | Контроль контакта электродов с телом пациента – появление соотвестсвующего сообщения на экране, звуковой сигнал, приостановка терапии | Наличие |
|  | Возможность подключения к консоли BTL-Vac II для проведения электровакуумной терапии | Наличие |
|  | Магнитотерапия |  |
|  | Количество независимых каналов магнитотерапии, не менее | 2 |
|  | Фокусированное магнитное поле для повышения безопасности оператора | Наличие |
|  | Отображение на экране значения интенсивности во время терапии | Наличие |
|  | Отсчет времени на экране во время терапии, отображение оставшегося времени | Наличие |
|  | Возможность настройки времени терапии во время паузы | Наличие |
|  | Визуальная индикация состояния магнитотерапевтических аппликаторов Слабое мерцание – аппликатор готов к использованию. Постоянное свечение – терапия находится в процессе выполнения | Наличие |
|  | Аппаратная проверка состояния магнитотерапевтического аппликатора | Наличие |
| 3. | Технические характеристики |  |
|  | Конструкция |  |
|  | Вес аппарата, кг, не более | 3 |
|  | Размеры (ш×д×в), мм, не более | 260×380×190 |
|  | Степень защиты (в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): IP20 | Наличие |
|  | Экран |  |
|  | ЖК, цветной, сенсорный | Наличие |
|  | Разрешение, точек, не менее | 800×480 |
|  | Диагональ, см, не менее | 17,8 (7”) |
|  | Электропитание |  |
|  | Потребляемая мощность, Вт, не более | 90 |
|  | Напряжение сети: | ~100–240 В |
|  | Частота: | 50–60 Гц |
|  | Класс защиты: II (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 536-94) Класс электробезопасности (в соответствии с ГОСТ IEC 61140-2012): II | Наличие |
|  | Классификация |  |
|  | Тип рабочей части в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88: BF | Наличие |
|  | Класс потенциального риска в соответствии с ГОСТ 31508-2012: 2б | Наличие |
|  | Длительность терапии |  |
|  | Регулировка длительности электротерапии, минут, в диапазоне не менее | 00:01-99:59 |
|  | Регулировка длительности магнитотерапии, минут, в диапазоне не менее | 00:01-99:59 |
|  | Шаг регулировки, сек, не менее | 1 |
|  | Основные параметры генератора электротерапии |  |
|  | Максимальное мгновенное значение выходного тока в режиме стабилизации тока (СС), не менее | 140 мА |
|  | Максимальное мгновенное значение выходного тока в режиме стабилизации напряжения (CV), не менее | 165 мА |
|  | Максимальное мгновенное значение выходного тока - HVT (высоковольтная терапия), не менее | 10 А |
|  | Максимальное мгновенное значение выходного тока – микротоки, не менее | 1000 млА |
|  | Максимальное мгновенное значение выходного напряжения в режиме стабилизации тока, не менее | 200 В |
|  | Максимальное мгновенное значение выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, не менее | 100 В |
|  | Максимальное мгновенное значение выходного напряжения – HVT, не менее | 500 В |
|  | Максимальное мгновенное значение выходного напряжения – микротоки, не менее | 100 В |
|  | Допустимое отклонение выходной амплитуды, не более | ±20% |
|  | Допустимое отклонение временных параметров тока, не более | ±20% |
|  | Номинальный импеданс нагрузки, в диапазоне, не более | 500-750 Ом |
|  | Внутреннее выходное сопротивление в режиме постоянного напряжения, не менее | 50 Ом ±10% |
|  | Внутреннее выходное сопротивление в режиме постоянного тока, не менее | 1 МОм ±10% |
|  | Выходная ёмкость: стандартно | 150 пФ |
|  | Выходная полярность (может быть выбрана): положительная / отрицательная / с реверсией в середине терапии | Наличие |
|  | Положительная полярность Красный разъем = + = анод; Черный разъем = - = катод | Наличие |
|  | Отрицательная полярность Красный разъем = - = катод; Черный разъем = + = анод | Наличие |
|  | Основные параметры генератора магнитотерапии |  |
|  | Регулируемые параметры |  |
|  | Максимальное значение индукции магнитного поля на поверхности аппликатора, мТл/Гаусс, не менее Действительная величина зависит от типа подключенного аппликатора | 128 мТл(1280 Гаусс) |
|  | Режим магнитного поля: импульсный | Наличие |
|  | Режим магнитного поля: серии импульсов | Наличие |
|  | Режим магнитного поля: постоянный | Наличие |
|  | Форма магнитных импульсов: прямоугольные, прямоугольные продолжительные, экспоненциальные, треугольные, синусоидальные | Наличие |
|  | Регулировка частота импульсов, Гц, в диапазоне не менее | 0 - 166 |
|  | Модуляция: без модуляции / пакет / синусоидальная / трапециевидная модуляция / симметричные импульсы | Наличие |
|  | Случайная частота: да/нет | Наличие |
|  | Линейный аппликатор | Наличие |
|  | Размеры (ш×д×в), мм, не более | 290х600х30 |
|  | Вес, кг, не более | 6,05 |
|  | Интенсивность постоянного магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 26 мТл (260 Гс) |
|  | Максимальная интенсивность импульсного магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 20,4 мТл (204 Гс) |
|  | Максимальная общая интенсивность магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 46,4 мТл (464 Гс) |
|  | Сопротивление аппликатора, Ом | 3 |
|  | Магнитотерапевтическая кушетка с соленоидом 70 см | Наличие |
|  | Размеры кушетки (ш × д × в), мм, не менее | 540 × 2000 × 600 |
|  | Размеры кушетки с соленоидом в сборе (ш × д × в), мм, не менее | 740 × 2000 × 1100 |
|  | Вес кушетки, кг, не более | 49 |
|  | Вес общий, кг, не более | 67 |
|  | Вес соленоида, кг, не более | 18 |
|  | Внутренний диаметр соленоида, мм, не менее | 695 |
|  | Максимальная общая интенсивность магнитного поля, мТл/Гаусс, не менее | 7,6 мТл (76 Гс) |
|  | Сопротивление аппликатора, Ом | 8,2 |
| 4. | Комплектация |  |
|  | Стандартные принадлежности: |  |
|  | блок управления, шт., не менее | 1 |
|  | кабель питания, шт., не менее | 1 |
|  | предохранитель (адаптер), шт., не менее | 1 |
|  | стилус для управления на сенсорном дисплее, шт., не менее | 1 |
|  | кабели для подключения электродов 1,2 м - 1 пара, шт., не менее | 2 |
|  | электрод 70 × 50 мм, шт., не менее | 4 |
|  | губковое покрытие 55 × 70 мм, шт., не менее | 4 |
|  | набор фиксирующих ремней - 8 шт., шт., не менее | 1 |
|  | CD с руководством пользователя, шт., не менее | 1 |
|  | Магнитотерапевтическая кушетка с соленоидом 70 см, шт., не менее | 1 |
|  | Линейный аппликатор, шт., не менее | 1 |

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 625 943 (Шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот сорок три) рубля 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат комбинированный физиотерапевтический для электротерапии и магнитотерапии | 1 | шт. | 623 475,00 | 625 000,00 | 629 355,00 |
| ИТОГО: |  |  | 623 475,00 | 625 000,00 | 629 355,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 625 943,33 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 7 (Семи) календарных дней с даты   письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, кабинет начальника сектора материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1 кабинет начальника сектора материально-технического снабжения

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.