УТВЕРЖДАЮ

Главный врач НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Хомякова Т.Д.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 285/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки стоматологических установок для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки стоматологических установок для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Описание параметра/ функциональной характеристики | Требования к параметру/функции |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования: |  |
| 1 | Регистрационное свидетельство Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 2 | Технические характеристики: |  |
| 3 | Требования к электросети | 100 – 240 В перем.тока ± 10 % 50/60 Гц. 3,3 A - 1,5 A при 100 - 240 В, дополнительно макс 6 А для сторонних устройств |
| 4 | Температура эксплуатации | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
| 5 | Относительная влажность эксплуатации | 30% – 85% без конденсации |
| 6 | Атмосферное давление эксплуатации | 700 гПа – 1060 гПа |
| 7 | Непрерывный режим с повторно-кратковременной нагрузкой в соответствии с работой стоматолога | Наличие |
| 8 | Минимальные размеры помещения для размещения стоматологической установки (длина и ширина) | 2.75 м x 2.5 м |
| 9 | Кресло пациента: | Наличие |
| 10 | Минимальная высота сиденья кресла пациента, не более | 390мм |
| 11 | Максимальная высота сиденья кресла пациента, не менее | 785мм |
| 12 | Система безопасности кресла, автоматическая остановка кресла при столкновении с препятствием | Наличие |
| 13 | Электромеханический привод кресла | Наличие |
| 14 | Максимальная грузоподъемность кресла, не менее | 140 кг |
| 15 | Функция блокировки кресла при работе инструментов | Наличие |
| 16 | Функция блокировки кресла при столкновением с препятствием | Наличие |
| 17 | Запоминание последнего положения | Наличие |
| 18 | Ножная электрическая педаль с простым управлением | Наличие |
| 18.1 | Управление позиционированием кресла пациента, выбор запрограммированных позиций кресла пациента | Наличие |
| 18.2 | Управление параметрами инструментов на модуле врача, включатель/выключатель спрея и подача воздуха | Наличие |
| 19 | Основание кресла из некорродирующего материала, устойчивого к воздействию влаги и дезинфицирующих средств | Наличие |
| 20 | Выдвижная подставка для ног пациента для удобного размещения пациентов высокого роста | Наличие |
| 21 | Гладкая бесшовная обивка кресла, устойчивая к средствам для дезинфекции | Наличие |
| 22 | Двухшарнирный подголовник. Оба шарнира приводятся в действие нажатием одной кнопки | Наличие |
| 23 | Гладкая легко очищаемая пластиковая обшивка | Наличие |
| 24 | Главный выключатель всех систем стоматологической установки | Наличие |
| 25 | Управление позиционированием кресла с панели блока врача | Наличие |
| 26 | Количество программ для программирования кресла, не менее | 4 |
| 27 | Правый подлокотник, откидывающийся | Наличие |
| 28 | Левый подлокотник | Наличие |
| 29 | Модуль врача: | Наличие |
| 30 | Возможность размещения не менее 5 инструментов для врача стоматолога | Наличие |
| 31 | Верхняя подача инструментов, которые подвешены на регулируемом по высоте кронштейне с индивидуальным позиционированием | Наличие |
| 32 | Пневматический тормоз для фиксации блока врача | Наличие |
| 33 | Панель управления EasyPad с мембранными клавишами и пятиразрядным дисплеем (для отображения количества оборотов крутящего момента) | Наличие |
| 34 | Ручки боковые для перемещения блока врача | Наличие |
| 35 | Система подачи света на инструменты, расположенные на модуле врача | Наличие |
|  | Комплектация модуля врача: |  |
| 36 | 1. 3-х функциональный пистолет вода/воздух | 1 шт. |
| 37 | - подача воды/воздуха/спрея | Наличие |
| 38 | - съемный стерилизуемый корпус наконечника | Наличие |
| 39 | - съемный стерилизуемый носик | Наличие |
| 40 | 2. Электрический бесщеточный микромотор: | 1 шт. |
| 41 | - универсальное соединение по ISO | Наличие |
| 42 | - светодиодная подсветка LED | Наличие |
| 43 | - Минимальная частота вращения | не более 1 200 об./мин |
| 44 | -Максимальная частота вращения | не менее 40 000 об./мин |
| 45 | -Крутящий момент, не менее | 3 Нсм |
| 46 | 3. Шланг для подключения турбинного наконечника со светодиодной подсветкой | 1 шт. |
| 47 | 4. Скейлер со светодиодным источником света повышенной яркости, регулировкой количества охлаждающего спрея | Наличие |
| 48 | 5. Интраоральная камера с автофокусом для получения детализированного изображения с возможностью отображения стопкадра и сохранения изображения | 1 шт. |
| 49 | Большой поддон на поворотном держателе для размещение инструментов | Наличие |
| 50 | Модуль ассистента: | Наличие |
| 51 | Модуль ассистента с поворотным держателем на гидроблоке | Наличие |
| 52 | Количество позиций для инструментов, не менее | 4 |
|  | Комплектация модуля: |  |
| 55 | 1. 3-х функциональный пистолет | 1 шт. |
| 56 | подача воды/воздуха/спрея | Наличие |
| 57 | подсветка | Наличие |
| 58 | съемный стерилизуемый корпус наконечника | Наличие |
| 59 | 2. Пылесос | 1 шт. |
| 60 | - наконечник с регулировкой силы всасывания | Наличие |
| 61 | - наконечник с возможностью поворотного изгиба | Наличие |
| 62 | 3. Слюноотсос | 1 шт. |
| 64 | - наконечник с регулировкой силы всасывания | Наличие |
| 65 | - съемный носик наконечника | Наличие |
| 66 | Гидроблок: | Наличие |
| 67 | Система влажной аспирации | Наличие |
|  | Автоматическое управление аспирацией | Наличие |
| 68 | Программируемый процесс наполнения стакана | Наличие |
| 69 | Плевательница поворотная съемная с площадкой для установки стакана | Наличие |
| 70 | Съемный фильтр плевательницы | Наличие |
| 71 | Съемный стерилизуемый носик крана | Наличие |
| 72 | Бутылка для автономной подачи воды | Наличие |
| 72.1 | Переключатель на бутылке для выбора подачи воды с автономной на магистральную | Наличие |
|  | Операционный светильник: |  |
| 73 | Стойка светильника с поворотной консолью | Наличие |
| 74 | Световой поток, максимально | 40 000 люкс |
| 75 | Световой поток при композитном режиме освещения | 10 000 люкс |
| 76 | Температура | от 4 600 К до 6 200 К |
| 77 | Количество ступеней регулировки яркости, не менее | 2 |
| 78 | Бесконтактное включение/выключение | Наличие |
| 79 | Включение с панели блока врача | Наличие |
| 80 | Включение с панели блока ассистента | Наличие |
| 81 | Стул врача/ассистента: | 2 шт. |
| 82 | Цвет идентичный цвету обивки кресла пациента | Наличие |
| 83 | Сидение круглой формы | Наличие |
| 84 | Регулировка сидения по высоте ручная | Наличие |
| 86 | Спинка поворачиваемая, может использоваться как подлокотник | Наличие |
| 87 | Угол поворота не менее | 90 градусов |
| 88 | Минимальное расстояние от пола до сидения кресла не более | 440 мм |
| 89 | Система визуализации | Наличие |
| 90 | Монитор 22” с 16:9 форматным изображением | Наличие |
| 91 | Комплект кабелей для подключения установки к компьютеру. Включает в себя HDMI, USB, Ethernet, аудио линию. Длина кабелей не менее 10 м. | Наличие |
| 92 | Компрессор медицинский: | Наличие |
|  | Оборудование медицинского назначения для обеспечения сжатым воздухом стоматологического оборудования в шумозащитном кожухе | Наличие |
|  | Напряжение | 220В |
|  | Вид компрессора | Поршневой |
|  | Тип компрессора | Безмасляный |
|  | Тип привода | Прямой |
|  | Объёмная производительность, не менее | 100 л/мин. |
|  | Объём ресивера, не менее | 24 л. |
|  | Давление, не менее | 8 бар. |
|  | Уровень шума, не более | 51 дБ. |
| 93 | Гарантия, не менее | 12 месяцев |
| 94 | Требуемое количество, комплектов | 2 |

Место поставки товара: 109388, город Москва, Шоссейная улица, дом 43.

Сроки  поставки товара: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа в 30%, указанного в п. 2.2.1 договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Монтаж и ввод Товара в эксплуатацию  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты письменного уведомления от  Покупателя  о готовности к проведению работ по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 4 245 107 (Четыре миллиона двести сорок пять тысяч сто семь) рублей 20 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стоматологическая установка в комплектации: кресло пациента, модуль врача, модуль ассистента, гидроблок. | 2 | комплек. | 2 075 000,00 | 2 120 000,00 | 2 172 660,80 |
| ИТОГО: |  |  | 4 150 000,00 | 4 240 000,00 | 4 345 321,60 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 4 245 107,20 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по монтажу, вводу Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа работников Покупателя, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с п. 2.2 Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2019 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2019 г. в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.