УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 67/2020

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки специализированной мебели для оснащения центра диализа ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки специализированной мебели для оснащения центра диализа НУЗ Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Требуемые характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-х местный диван с подлокотниками | 1 | Общие требования: Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Материал обивки должен быть с гладким покрытием, что облегчает уход за мебельным изделием. Толщиной не менее 0,9 мм. Истираемость покрытия: не менее 50000 циклов (по шкале Martindale) | Соответствие Материал обивки должны обладать высоким уровнем влагостойкости,устойчивы к чистящимся и антисептическим средствам, применяемым в медицинских учреждениях для санитарной обработки. | Соответствие Опоры должны быть изготовлены из металлической трубы, круглого сечения, диаметром не менее 50 мм Соответствие Каркас должен быть изготовлен из бруса, ДВП, ДСП | Соответствие Наполнитель - Пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 1280 х 720 х 730 |
| 2 | 3-х местный диван с подлокотниками | 8 | Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа | ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Материал обивки должен быть с гладким покрытием, что облегчает уход за мебельным изделием. Толщиной не менее 0,9 мм. Истираемость покрытия: не менее 50000 циклов (по шкале Martindale) | Соответствие Материал обивки должны обладать высоким уровнем влагостойкости,устойчивы к чистящимся и антисептическим средствам, применяемым в медицинских учреждениях для санитарной обработки. | Соответствие Опоры должны быть изготовлены из металлической трубы, круглого сечения, диаметром не менее 50 мм Соответствие Каркас должен быть изготовлен из бруса, ДВП, ДСП Соответствие Наполнитель - Пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м | Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 2000 х 720 х 730 |
| 3 | Банкетка | 10 | Общие требования: Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Гарантия на изделие Не менее 12-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие Каркас из гнутой трубы диаметром 30 мм, покрытой порошковой краской цвета "хром" | Соответствие Сборка на болтах. Соответствие Ложе изделий изготовлено из кожзаменителя. Соответствие Наполнитель - поролон толщиной 40 мм. Соответствие Крой бесшовный. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 1700 х 450 х 500 |
| 4 | Кресла для операторов | 15 | Общие требования: Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Изделие предназначено для сидения Соответствие Регулировка высоты сидения (газлифт) Соответствие Крестовина должна быть металлической, разборной Соответствие Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете Соответствие Максимальная нагрузка не менее 120 кг Соответствие Материал обивки – искусственная кожа Соответствие Ширина сидения не менее 440 мм, глубина сидения не менее 440 мм, высота сидения в нижнем положении не менее 435 мм, высота сидения в верхнем положении не менее 570 мм Соответствие Диаметр крестовины не менее 650 мм | Соответствие Сидение и спинка должны быть цельной конструкцией. Кресло должно быть без подлокотников. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 650 х 650 х 855 |
| 5 | Кресло с подлокотниками | 2 | Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа | ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Материал обивки должен быть с гладким покрытием, что облегчает уход за мебельным изделием. Толщиной не менее 0,9 мм. Истираемость покрытия: не менее 50000 циклов (по шкале Martindale) | Соответствие Материал обивки должны обладать высоким уровнем влагостойкости,устойчивы к чистящимся и антисептическим средствам, применяемым в медицинских учреждениях для санитарной обработки. | Соответствие Опоры должны быть изготовлены из металлической трубы, круглого сечения, диаметром не менее 50 мм Соответствие Каркас должен быть изготовлен из бруса, ДВП, ДСП Соответствие Наполнитель - Пенополиуретан ST2536, EL2545, синтепон 150г/кв.м | Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 720 х 720 х 730 |
| 6 | Кухонный гарнитур вариант 1 | 1 | Общие требования: Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 | Кухонный гарнитур должен состоять из нижних и верхних модулей. В правой части гарнитура должен располагаться пенал, который соединяет между собой верхний и нижний ряд Соответствие Каркас кухонного гарнитура изготовлен из ДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие Фасады кухонного гарнитура изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие Столешница кухонного гарнитура изготовлена из ДСП толщиной не менее 25 мм Соответствие В пенале должно быть предусмотрено место для размещения двух СВЧ-печей Соответствие В стенке пенала должна быть предусмотрена розетка Соответствие Высота нижних модулей не менее 850 мм Соответствие Высота верхних модулей не менее 840 мм Соответствие В комплекте кухонного гарнитура должны поставляться: кухонная мойка, кухонный смеситель, шланги для подвода воды и сифон | Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 2000 х 600 х 2390 |
| 7 | Кухонный гарнитур вариант 2 | 1 | Общие требования: Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Кухонный гарнитур должен состоять из нижних и верхних модулей. В правой части гарнитура должен располагаться пенал, который соединяет между собой верхний и нижний ряд Соответствие Каркас кухонного гарнитура изготовлен из ДСП толщиной не менее 16 мм | Соответствие Фасады кухонного гарнитура изготовлены из ДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие Столешница кухонного гарнитура изготовлена из ДСП толщиной не менее 25 мм Соответствие В пенале должно быть предусмотрено место для размещения двух СВЧ-печей | Соответствие В стенке пенала должна быть предусмотрена розетка Соответствие Высота нижних модулей не менее 850 мм Соответствие Высота верхних модулей не менее 840 мм Соответствие В комплекте кухонного гарнитура должны поставляться: кухонная мойка, кухонный смеситель, шланги для подвода воды и сифон | Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 3000 х 600 х 2390 |
| 8 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие Гарантия на изделие Не менее 12-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения | Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие Каркас из гнутой трубы диаметром 30 мм, покрытой порошковой краской цвета "хром" Соответствие Сборка на болтах. Соответствие Ложе изделий изготовлено из кожзаменителя. Соответствие Наполнитель - поролон толщиной 40 мм. | Соответствие Крой бесшовный. Соответствие Регулируемая головная секция. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 2000 х 650 х 610 |
| 9 | Медицинский штатив для длительных внутривенных вливаний (для капельницы) мобильный | 1 | Общие требования: | Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Материал изготовления - Нержавеющая сталь Соответствие 4-х позиционный держатель Соответствие 2 подвески для флаконов Соответствие Регулировка высоты вдиапазоне 1150-2050 мм с фиксацией винтовым зажимом Соответствие 5-ти лучевое основание на колесах Соответствие Диаметр основания не менее 550 мм Соответствие Диаметр колес не менее 50 мм Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 550 х 550 х 1150-2050 |
| 10 | Стойка регистратора (1 рабочее место) | 2 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения | Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Соответствие Изделие угловое должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны | Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается | Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. | Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Столешница накладная – ЛДСПне менее 26 мм | Соответствие Одна тумба Соответствие Ящик – ЛДСП, 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм; Механизм выдвижения - роликовый, тип «Метабокс». Количество ящиков 4шт. Наличие Надставка - ЛДСП 16мм в каркасе из травмобезопасного алюминиевого профиля Перегородки, полки - ЛДСП, 16 мм | Полка выдвижная для клавиатуры Наличие Держатель для системного блока Наличие Кабель-канал Наличие Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль.Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм | 1700*1700*1100 |
| 11 | Стойка регистратора (2 рабочих места) | 2 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие | Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения | Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. | Соответствие Изделие угловое должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны | Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие | Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. | Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Столешница накладная – ЛДСПне менее 26 мм | Соответствие Одна тумба Соответствие Ящик – ЛДСП, 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм; Механизм выдвижения - роликовый, тип «Метабокс». Количество ящиков 4шт. Наличие Надставка - ЛДСП 16мм в каркасе из травмобезопасного алюминиевого профиля | Перегородки, полки - ЛДСП, 16 мм Полка выдвижная для клавиатуры Наличие Держатель для системного блока Наличие Кабель-канал Наличие Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль.Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 2300*1700*1100 |
| 12 | Стол врача-лаборанта Вариант 1 | 7 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ | Наличие Гарантия на изделие Не менее 24-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения | Соответствие Поверхности столешницы должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, и высоким температурам. | Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. | Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивается посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Соответствие Корпус выполнен из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. | Соответствие Столешница накладная с бортиком 70 мм – ЛДСП не более 26 мм Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 1200 х 600 х 750 |
| 13 | Стол врача-лаборанта Вариант 2 | 3 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 12-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. | Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. | Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. | Соответствие Корпус выполнен из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. | Соответствие Столешница накладная с бортиком 70 мм – ЛДСПне более 26 мм Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 1500 х 600 х 750 |
| 14 | Стол палатный | 4 | Общие требования: Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Гарантия на изделие Не менее 12-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: | Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Соответствие Столешница накладная – ЛДСП не менее 16мм | Соответствие В качестве опор используются 4 ноги цилиндрической формы с регулируемыми по высоте опорами Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 800 х 800 х 750 |
| 15 | Стол-тумба с двойной мойкой | 3 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее24 -ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа | ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны | Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм | Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. | Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Две распашные дверцы Соответствие Накладная литая столешница с бортиком по периметру с интегрированной двойной мойкой, размер каждой 400х400х250, изготовленная из литьевого искуственного мрамора с пристенным и противопроливочным бортиком. В комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный, тип локтевой | Соответствие Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 900 х 600 х 850 |
| 16 | Стол-тумба с мойкой | 1 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 24-ти месяцев Страна производитель | Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина | Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм | Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля | Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Две распашные дверцы Соответствие | За одной дверцей располагается полка, ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Накладная литая столешница с бортиком по периметру с интегрированной мойкой 400х400х250, изготовленная из литьевого искусственного мрамора с пристенным и противопроливочным бортиком. В комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель – однорычажный, локтевой | Соответствие Ящик – ЛДСП, 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм; Механизм выдвижения - роликовый, тип «Метабокс». Количество – 1 шт. | Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 900 х 600 х 850 |
| 17 | Стул ИЗО (кожзам) | 26 | Общие требования: | Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Изделие предназначено для сидения Соответствие Ножки должны быть металлические с порошковым покрытием Соответствие На концах ножек должны быть пластиковые заглушки | Соответствие Задняя часть спинки должна быть изготовлена из пластика Соответствие Нижняя часть сидения должна быть изготовлена из пластика Соответствие Максимальная нагрузка не менее 100 кг Соответствие Материал обивки – искусственная кожа | Соответствие Ширина сидения не менее 475 мм, глубина сидения не менее 455 мм, высота сидения не менее 490 мм Соответствие Наполнитель - Пенополиуретан Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 550 х 455 х 770 |
| 18 | Тележка | 14 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения | Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного несущего каркаса из закруглённого анодированного алюминиевого профиля и должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения | Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 | Соответствие Гарантия на изделие: не менее 12 месяцев Конструкция – усиленный алюминиевый каркас на четырех колесных опорах; задние колеса с тормозами Соответствие Полки – ЛДСП . Соответствие Опорные колеса диаметром 75 мм, выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа | Соответствие Фурнитура: шурупы – нержавеющая сталь Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 600 х 400 х 950 Назначение: Предназначен для перевозки и размещения медицинских инструментов и мелко габаритных грузов. |
| 19 | Тележка передвижная (1 ящ) | 28 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного несущего каркаса из закруглённого анодированного алюминиевого профиля и должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения | Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. | Соответствие Гарантия на изделие: не менее 12 месяцев Конструкция – усиленный алюминиевый каркас на четырех колесных опорах; задние колеса с тормозами Соответствие Полки – влагостойкий ЛДСП толщиной не менее 16 мм, торцы с трех сторон обработаны кромкой ПВХ 0,4мм, фасадная часть полки устанавливается в декоративный алюминиевый профиль (2 шт.)Под верхней полкой располагается ящик. Соответствие Опорные колеса диаметром 75 мм, выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа Соответствие Фурнитура: шурупы – нержавеющая сталь Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 600 х 400 х 830 Назначение: Предназначен для перевозки и размещения медицинских инструментов и мелко габаритных грузов. |  |
| 20 | Тумба для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов | 10 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ | Наличие Гарантия на изделие Не менее 12-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения | Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. | Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. | Соответствие Ящик – ЛДСП, 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм; Механизм выдвижения - роликовый, тип «Метабокс». Количество – 4 шт. Изделие на колесах. Опорные колеса диаметром 50 мм, выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа. Колеса – 4шт, два из них с тормозом Соответствие Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) | Соответствие Фурнитура: несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. | Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 400 х 500 х 670 |
| 21 | Тумба L=1300 мм | 1 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ | Наличие Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения | Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. | Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны | Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм | Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. | Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Столешница накладная с бортиком 70 мм – ЛДСПне более 26 мм Соответствие В качестве опор используются 3 тумбы Соответствие Все тумбы должны иметь по 1 распашной дверце. Соответствие За дверцей располагается полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Наличие Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 1300 х 600 х 850 |
| 22 | Тумба L=1630 мм | 1 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев | Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. | Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм | Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. | Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Столешница накладная с бортиком 70 мм – ЛДСПне более 26 мм Соответствие В качестве опор используются 3 тумбы Соответствие Все тумбы должны иметь по 1 распашной дверце. Соответствие За дверцей располагается полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Наличие Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 1630 х 600 х 850 |
| 23 | Тумба L=2050 мм | 1 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Столешница накладная с бортиком 70 мм – ЛДСПне более 26 мм Соответствие В качестве опор используются 4 тумбы Соответствие Все тумбы должны иметь по 1 распашной дверце. Соответствие За дверцей располагается полка ЛДСП, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Наличие Ручки, используемые для открывания дверцы, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 2050 х 600 х 850 |
| 24 | Фартук вариант 1 | 1 | Общие требования: Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Материал изготовления - ДСП Соответствие Покрытие должно быть матовым Соответствие Толщина фартука не менее 6 мм Соответствие Соединение фартука со столешницей кухонного гарнитура должно осуществляться с помощью кухонного плинтуса Соответствие Предусмотрено угловая установка фартука Соответствие Наличие заглушек Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 2800 х 6 х 650 |
| 25 | Фартук вариант 2 | 1 | Общие требования: Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Материал изготовления - ДСП Соответствие Покрытие должно быть матовым Соответствие Толщина фартука не менее 6 мм Соответствие Соединение фартука со столешницей кухонного гарнитура должно осуществляться с помощью кухонного плинтуса Соответствие Предусмотрено угловая установка фартука Соответствие Наличие заглушек Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 3000 х 6 х 650 |
| 26 | Фартук вариант 3 | 1 | Общие требования: Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Материал изготовления - ДСП Соответствие Покрытие должно быть матовым Соответствие Толщина фартука не менее 6 мм Соответствие Соединение фартука со столешницей кухонного гарнитура должно осуществляться с помощью кухонного плинтуса Соответствие Предусмотрено угловая установка фартука Соответствие Наличие заглушек Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 3130 х 6 х 650 |
| 27 | Ширма двухсекционная | 8 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Технические характеристики: Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного несущего каркаса из анодированного алюминиевого профиля квадратного сечения и должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 Соответствие Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Гарантия на изделие: не менее 12 месяцев Конструкция – травмобезопасный несущий алюминиевый каркас Соответствие Колёсные опоры на боковых створках выполнены из специального синтетического материала, не оставляющего следов на напольном покрытии любого типа. Соответствие Заполнение – съёмная белая ткань со специальной пропиткой. Соответствие Количество секций – 2 шт. Соответствие Габариты ( Ш х В ), мм 1600 х 1700 |
| 28 | Шкаф для лабораторной посуды | 9 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387. Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивается креплением снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля для установки регулируемых опор. Соответствие Корпус выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Фасад: Верх – стекло в защитном алюминиевом рамочном профиле серебристого цвета. Низ - мебельная ламинированная панель, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм Соответствие Четыре дверцы Наличие В верхней секции две полки Наличие В нижней секции одна полка Наличие Фурнитура:петли – четырех-шарнирные из нержавеющей стали; шурупы – нержавеющая сталь Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 900 х 400 х 1900 |
| 29 | Шкаф для лабораторной посуды (4 ящ) | 1 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее (видимое) крепление панелей не допускается Соответствие Корпус выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Фасад: Верх – стекло в защитном алюминиевом рамочном профиле серебристого цвета. Низ- мебельная ламинированная панель, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм Соответствие Три дверцы Наличие Четыре ящика Наличие В верхней секции две полки Наличие В нижней секции одна полка Наличие Фурнитура:петли – четырех-шарнирные из нержавеющей стали; шурупы – нержавеющая сталь Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 900 х 400 х 1900 |
| 30 | Шкаф для одежды вариант 1 | 1 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 24ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387 Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля . Задние опоры- колеса. Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Полка для головного убора изготовлена из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм Соответствие Перекладина для вешалок Наличие Подставка для обуви Наличие Замок мебельный с ключами Наличие Фурнитура:петли – четырех-шарнирные из нержавеющей стали; шурупы – нержавеющая сталь Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 900 х 550 х 1900 Предназначен для хранения одежды |
| 31 | Шкаф для одежды вариант 2 | 3 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 24 месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ТУ ТУ Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387. Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивается крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля с резьбой для установки регулируемых опор. Задние опоры- колеса. Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Полка для головного убора изготовлена из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм Соответствие Перекладина для вешалок Наличие Подставка для обуви Наличие Замок мебельный с ключами Наличие Фурнитура:петли – четырех-шарнирные из нержавеющей стали; шурупы – нержавеющая сталь Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 475 х 550 х 1900 Предназначен для хранения одежды |
| 32 | Шкаф картотечный | 1 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Ящик. 8 шт. Соответствие Ящик – ЛДСП, 16 мм, в кромке ПВХ не более 2 мм; Механизм выдвижения - роликовый, тип «Метабокс» Наличие Ручки, используемые для открывания ящика, должны быть изготовлены из металла с защитным покрытием серебристого цвета и иметь современный внешний вид и эргономичную П-образную форму, размером не менее 160 мм (для предотвращения зацепов частями спецодежды) Соответствие Фурнитура: петли - петли дверные, несущий алюминиевый профиль. Цвет – матовое серебро. Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 900 х 500 х 1350 |
| 33 | Шкаф медицинский одностворчатый | 17 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Санитарно – эпидемиологическое заключение РФ Наличие Гарантия на изделие Не менее 36-ти месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Фиксация регулируемых винтовых опор обеспечивает крепление снизу в осевое технологическое резьбовое отверстие вертикального профиля или посредством алюминиевых вставок с резьбой для установки регулируемых опор. Соответствие Корпус выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Соответствие Фасад: стекло в защитном алюминиевом рамочном профиле серебристого цвета илимебельная ламинированная панель, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм Соответствие Одна дверца Наличие Фурнитура:петли – четырех-шарнирные из нержавеющей стали; шурупы – нержавеющая сталь Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 475 х 400 х 1900 |
| 34 | Шкаф общего назначения | 4 | Общие требования: Регистрационное удостоверение Минздрава РФ Наличие Сертификат соответствия Госстандарта России Наличие Гарантия на изделие Не менее 12 месяцев Страна производитель Россия Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТа ГОСТ Р 50444-92 Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий мебели при транспортировании и предохранять от повреждений и загрязнения Соответствие Поверхности изделий должны быть устойчивы к дезинфекции по ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ТУ -01-4689387, к агрессивным средам (кислоты: серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи и т.д.) и высоким температурам. Соответствие Изделие должно быть изготовлено на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепежа панелей ,с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не менее 16 мм Соответствие Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением герметичного ПВХ или алюминиевого защитно –декоративного молдинга шириной не менее 16 мм и не более 19 мм, цвет – матовое серебро, который защелкивается в технологические пазы по всей длине алюминиевого вертикального анодированного профиля. Соответствие Все углы вертикального профиля должны быть закруглены и травмобезопасны Соответствие Радиус закругления алюминиевого профиля с внешних сторон не менее 4 мм и не более 15мм. Соответствие Размер вертикального алюминиевого анодированного профиля в сечении не менее 25 мм и не более 37мм Соответствие Внешнее( видимое)крепление панелей не допускается Соответствие Задние опоры- колеса. Соответствие Корпус и фасад выполнены из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078-2003 с изменениями №1. Полка изготовлена из мебельной ламинированной панели, толщиной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм . Количество полок 5 шт. Соответствие Фурнитура:петли – четырех-шарнирные из нержавеющей стали; шурупы – нержавеющая сталь Соответствие Габариты ( Ш х Г х В ), мм 900 х 400х 1900 |

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 3 774 429 (Три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 53 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен.

Расчет начальной (максимальной) цены договора:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-х местный диван с подлокотниками | 1 | шт | 19 062,50 | 18 484,85 | 18 769,23 |
| 2 | 3-х местный диван с подлокотниками | 8 | шт | 26 437,50 | 25 636,36 | 26 030,77 |
| 3 | Банкетка | 10 | шт | 15 913,58 | 15 431,35 | 15 668,75 |
| 4 | Кресла для операторов | 15 | шт | 6 078,13 | 5 893,94 | 5 984,62 |
| 5 | Кресло с подлокотниками | 2 | шт | 15 281,25 | 14 818,18 | 15 046,15 |
| 6 | Кухонный гарнитур вариант 1 | 1 | шт | 154 185,94 | 149 513,64 | 151 813,85 |
| 7 | Кухонный гарнитур вариант 2 | 1 | шт | 179 665,63 | 174 221,21 | 176 901,54 |
| 8 | Кушетка медицинская смотровая | 2 | шт | 16 840,46 | 16 330,15 | 16 581,38 |
| 9 | Медицинский штатив для длительных внутривенных вливаний (для капельницы) мобильный | 1 | шт | 13 500,00 | 13 090,91 | 13 292,31 |
| 10 | Стойка регистратора (1 рабочее место) | 2 | шт | 51 400,13 | 49 842,55 | 50 609,35 |
| 11 | Стойка регистратора (2 рабочее место) | 2 | шт | 59 224,50 | 57 429,82 | 58 313,35 |
| 12 | Стол врача-лаборанта Вариант 1 | 7 | шт | 13 205,14 | 12 804,98 | 13 001,98 |
| 13 | Стол врача-лаборанта Вариант 2 | 3 | шт | 14 818,16 | 14 369,13 | 14 590,19 |
| 14 | Стол палатный | 4 | шт | 7 607,70 | 7 377,16 | 7 490,66 |
| 15 | Стол-тумба с двойной мойкой | 3 | шт | 48 812,06 | 47 332,91 | 48 061,11 |
| 16 | Стол-тумба с мойкой | 1 | шт | 47 138,85 | 45 710,40 | 46 413,64 |
| 17 | Стул ИЗО (кожзам) | 26 | шт | 2 250,00 | 2 181,82 | 2 215,38 |
| 18 | Тележка | 14 | шт | 13 518,11 | 13 108,47 | 13 310,14 |
| 19 | Тележка передвижная (1 ящ) | 28 | шт | 21 836,03 | 21 174,33 | 21 500,09 |
| 20 | Тумба для хранения лабораторного инструментария и расходных материалов | 10 | шт | 20 692,46 | 20 065,42 | 20 374,12 |
| 21 | Тумба L=1300 мм | 1 | шт | 25 122,26 | 24 360,98 | 24 735,77 |
| 22 | Тумба L=1630 мм | 1 | шт | 28 890,68 | 28 015,20 | 28 446,20 |
| 23 | Тумба L=2050 мм | 1 | шт | 43 908,98 | 42 578,40 | 43 233,45 |
| 24 | Фартук вариант 1 | 1 | шт | 4 265,63 | 4 136,36 | 4 200,00 |
| 25 | Фартук вариант 2 | 1 | шт | 4 570,31 | 4 431,82 | 4 500,00 |
| 26 | Фартук вариант 3 | 1 | шт | 4 875,00 | 4 727,27 | 4 800,00 |
| 27 | Ширма двухсекционная | 8 | шт | 18 357,19 | 17 800,91 | 18 074,77 |
| 28 | Шкаф для лабораторной посуды | 9 | шт | 31 538,25 | 30 582,55 | 31 053,05 |
| 29 | Шкаф для лабораторной посуды (4 ящ) | 1 | шт | 44 201,70 | 42 862,25 | 43 521,67 |
| 30 | Шкаф для одежды вариант 1 | 1 | шт | 23 112,00 | 22 411,64 | 22 756,43 |
| 31 | Шкаф для одежды вариант 2 | 3 | шт | 34 499,48 | 33 454,04 | 33 968,71 |
| 32 | Шкаф картотечный | 1 | шт | 50 220,45 | 48 698,62 | 49 447,83 |
| 33 | Шкаф медицинский одностворчатый | 17 | шт | 23 834,25 | 23 112,00 | 23 467,57 |
| 34 | Шкаф общего назначения | 4 | шт | 30 888,23 | 29 952,22 | 30 413,02 |
| ИТОГО: | 3 832 800,16 | 3 716 654,62 | 3 773 833,81 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 3 774 429,53 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя  работы по сборке и установке Товара, стоимость комплектующих и запасных частей, стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия.

Место поставки товара: 109386, Россия, Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1

Сроки  поставки товара: в течение 20 (Двадцать) календарных  дней с даты заключения Договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве). Сборку и установку в течение 5 (Пять) календарных дней с даты поставки.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 проекта Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с разделом 2 проекта Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус, 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.