УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000493

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки медицинского инструментария для центра травматологии и ортопедии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки медицинского инструментария для центра травматологии и ортопедии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Долото Корнева, R 60мм | Долото предназначено для проведения операций при эндопротезировании суставов. Рабочая часть должна быть выполнена из нержавеющей стали, рукоятка – из текстолита. Длина - не более 247 мм. Ширина рабочей части - не менее 24 мм. Радиус изгиба рабочей части - не более 60 мм. Двусторонняя заточка рабочей части. Поверхность рабочей части должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. |
| 2 | Долото желобоватое изогнутое ревизионное, 10*295 мм | Долото предназначено для удаления остатков костного цемента из костномозгового канала при проведении ревизионных операций. Длина долото не менее 295 мм. Форма рабочей части – желобоватая. Ширина рабочей части не менее 10 мм. Длина рабочей части не менее 100 мм. Длина желобоватой части не менее 60 мм. Долото должно иметь изгиб по плоскости относительно оси рабочей части. Наличие односторонней заточки. Поверхность рабочей части должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал рабочей части– нержавеющая сталь. Материал ручки – текстолит. |
| 3 | Долото желобоватое изогнутое ревизионное, 15*295 мм | Долото предназначено для удаления остатков костного цемента из костномозгового канала при проведении ревизионных операций. Длина долото не менее 295 мм. Форма рабочей части – желобоватая. Ширина рабочей части не менее 15 мм. Длина рабочей части не менее 100 мм. Длина желобоватой части не менее 60 мм. Долото должно иметь изгиб по плоскости относительно оси рабочей части. Наличие односторонней заточки. Поверхность рабочей части должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал рабочей части – нержавеющая сталь. Материал ручки – текстолит. |
| 4 | Распатор обратного хода ударный, 5 мм | Распатор ревизионный предназначен для удаления остатков цемента и мембраны из костномозгового канала при проведении ревизионных операций протезирования крупных суставов. Длина распатора должна быть не менее 490 мм. Ширина рабочей части не менее 5 мм. Длина рабочей части не менее 7 мм. Инструмент представляет собой загнутый стержень с обратной режущей кромкой на конце (рабочее движение – на себя). Распатор должен иметь Т-образную анатомическую ручку, выполненную из текстолита. Рабочий стержень фиксируется в Т-образной ручке с помощью клёпки. Материал клепки – нержавеющая сталь. На расстоянии не менее 50 мм от ручки, на рабочем стержне закреплен цилиндрический боек. Боек предназначен для нанесения ударов вдоль стержня распатора. Диаметр бойка не менее 24 мм, длина не менее 20 мм. Метод соединения бойка со стержнем - сварочный шов. Материал стержня и бойка – нержавеющая сталь. |
| 5 | Распатор обратного хода ударный, 7 мм | Распатор ревизионный предназначен для удаления остатков цемента и мембраны из костномозгового канала при проведении ревизионных операций протезирования крупных суставов. Длина распатора должна быть не менее 490 мм. Ширина рабочей части не менее 7 мм. Длина рабочей части не менее 7 мм. Инструмент представляет собой загнутый стержень с обратной режущей кромкой на конце (рабочее движение – на себя). Распатор должен иметь Т-образную анатомическую ручку, выполненную из текстолита. Рабочий стержень фиксируется в Т-образной ручке с помощью клёпки. Материал клепки – нержавеющая сталь. На расстоянии не менее 50 мм от ручки, на рабочем стержне закреплен цилиндрический боек. Боек предназначен для нанесения ударов вдоль стержня распатора. Диаметр бойка не менее 24 мм, длина не менее 20 мм. Метод соединения бойка со стержнем - сварочный шов. Материал стержня и бойка – нержавеющая сталь. |
| 6 | Распатор обратного хода ударный, 10 мм | Распатор ревизионный предназначен для удаления остатков цемента и мембраны из костномозгового канала при проведении ревизионных операций протезирования крупных суставов. Длина распатора должна быть не менее 490 мм. Ширина рабочей части не менее 10 мм. Длина рабочей части не менее 7 мм. Инструмент представляет собой загнутый стержень с обратной режущей кромкой на конце (рабочее движение – на себя). Распатор должен иметь Т-образную анатомическую ручку, выполненную из текстолита. Рабочий стержень фиксируется в Т-образной ручке с помощью клёпки. Материал клепки – нержавеющая сталь. На расстоянии не менее 50 мм от ручки, на рабочем стержне закреплен цилиндрический боек. Боек предназначен для нанесения ударов вдоль стержня распатора. Диаметр бойка не менее 24 мм, длина не менее 20 мм. Метод соединения бойка со стержнем - сварочный шов. Материал стержня и бойка – нержавеющая сталь. |
| 7 | Распатор обратного хода, 7 мм | Распатор предназначен, для удаления остатков костного цемента при проведении ревизионного эндопротезирования. Длина распатора не менее 460 мм. Рабочая часть представляет собой пулевидный кончик, с острой режущей кромкой, расположенной на расстоянии не менее 5 мм от конца распатора. Режущая кромка расположена перпендикулярно оси распатора. Ширина режущей кромки не менее 7 мм. Ручка имеет упор для удобства экстракции костного цемента из канала. Длина упора не менее 50 мм. Поверхность рабочей части должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал рабочей части и упора ручки – нержавеющая сталь. Материал ручки – текстолит. |
| 8 | Распатор обратного хода, 8 мм | Распатор предназначен, для удаления остатков костного цемента при проведении ревизионного эндопротезирования. Длина распатора не менее 460 мм. Рабочая часть представляет собой пулевидный кончик, с острой режущей кромкой, расположенной на расстоянии не менее 5 мм от конца распатора. Режущая кромка расположена перпендикулярно оси распатора. Ширина режущей кромки не менее 8 мм. Ручка имеет упор для удобства экстракции костного цемента из канала. Длина упора не менее 50 мм. Поверхность рабочей части должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал рабочей части и упора ручки – нержавеющая сталь. Материал ручки – текстолит. |
| 9 | Распатор обратного хода, 10 мм | Распатор предназначен, для удаления остатков костного цемента при проведении ревизионного эндопротезирования. Длина распатора не менее 460 мм. Рабочая часть представляет собой пулевидный кончик, с острой режущей кромкой, расположенной на расстоянии не менее 5 мм от конца распатора. Режущая кромка расположена перпендикулярно оси распатора. Ширина режущей кромки не менее 10 мм. Ручка имеет упор для удобства экстракции костного цемента из канала. Длина упора не менее 50 мм. Поверхность рабочей части должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал рабочей части и упора ручки – нержавеющая сталь. Материал ручки – текстолит. |
| 10 | Долото, 18х250 мм | Долото предназначено для обработки заднего края бедренной кости при тотальном протезировании коленного сустава. Общая длина - не менее 250 мм. Ширина рабочей части - не менее 18 мм. Долото должно иметь изгиб рабочей части по радиусу не менее 28 мм. Рабочая длина долота - не менее 120 мм. Долото должно иметь офсет, относительно ручки, не менее 22 мм. Ручка выполнена из текстолита, длиной не менее 120 мм. Задний край ручки должен иметь боёк, высотой не менее 10 мм и диаметром не менее 18 мм, для нанесения ударных нагрузок. Материал рабочей части - нержавеющая сталь. |
| 11 | Распатор Косякова, 25*440 мм | Распатор предназначен для обработки малых и больших кист вертлужной впадины. Может использоваться для вывиха головки бедра при контрактуре, а также при удалении остатков косного цемента из канала. Общая длина инструмента не менее 440 мм. Наличие ортопедической ручки. Длина ручки - не менее 125 мм. Материал ручки – текстолит. Длина рабочей части инструмента - не менее 305 мм. Ширина рабочей части не менее 25 мм. Длина рабочей части не менее 40 мм. Рабочая часть представляет собой ложкообразную рабочую поверхность, с острой кромкой. Переход от рабочей части к ручке должен быть выполнен из прутка сечением не менее 8 мм и длиной не менее 250 мм. Крепление в ручке должно быть выполнено с помощью клепки. Материал рабочей части и клепки – нержавеющая сталь. |
| 12 | Сниматель головки протеза | Сниматель предназначен для извлечения головок эндопротезов. Длина инструмента – не менее 250 мм. Материал рабочей части - нержавеющая сталь. Поверхность должна блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал ручки - текстолит. |
| 13 | Остеотом для расщепления цемента изогнутый, 3 мм | Остеотом предназначен для расщепления остатков цемента при ревизионных операций на тазобедренном и коленном суставах. Общая длина остеотома должна быть не менее 400 мм. Ширина рабочей поверхности не более 3 мм. Остеотом на рабочем конце должен иметь расширение, длиной не менее 15 мм и односторонний направляющий шип, длиной не менее 10 мм. Ширина режущей части остеотома не более 7 мм. Ширина рабочей части вместе с направляющим шипом - 9 мм. Шип имеет прямоугольную форму сечением 2х2 мм. Рабочая часть относительно стержня остеотома изогнута Наличие двухсторонней заточки. Длина стержня вместе с рабочей частью не менее 290 мм. Стержень на расстоянии не менее 65 мм от ручки должен иметь офсет. Величина офсета - 25 мм. Соединение стержня с ручкой выполнено посредством клепки. Глубина углубления стержня в ручку - не менее 70 мм. Материал рабочего стержня – нержавеющая сталь. |
| 14 | Остеотом для расщепления цемента изогнутый, 7 мм | Остеотом предназначен для расщепления остатков цемента при ревизионных операций на тазобедренном и коленном суставах. Общая длина остеотома должна быть не менее 400 мм. Ширина рабочей поверхности не более 7 мм. Остеотом на рабочем конце должен иметь расширение, длиной не менее 15 мм и односторонний направляющий шип, длиной не менее 10 мм. Ширина режущей части остеотома не более 7 мм. Ширина рабочей части вместе с направляющим шипом - 9 мм. Шип имеет прямоугольную форму сечением 2х2 мм. Рабочая часть относительно стержня остеотома изогнута Наличие двухсторонней заточки. Длина стержня вместе с рабочей частью не менее 290 мм. Стержень на расстоянии не менее 65 мм от ручки должен иметь офсет. Величина офсета - 25 мм. Соединение стержня с ручкой выполнено посредством клепки. Глубина углубления стержня в ручку - не менее 70 мм. Материал рабочего стержня – нержавеющая сталь. |
| 15 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1 мм, 5*140 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома должна составлять не менее 140 мм. Ширина - не менее 5 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 90 мм. Профиль остеотома должен иметь постоянную толщину на всем протяжении – 1 мм. Остеотом должен обладать достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 16 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1 мм, 7*140 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома должна составлять не менее 140 мм. Ширина - не менее 7 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 90 мм. Профиль остеотома должен иметь постоянную толщину на всем протяжении – 1 мм. Остеотом должен обладать достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 17 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1 мм, 9*140 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома должна составлять не менее 140 мм. Ширина - не менее 9 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 90 мм. Профиль остеотома должен иметь постоянную толщину на всем протяжении – 1 мм. Остеотом должен обладать достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 18 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 5*140 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома составляет 140 мм. Ширина - не менее 5 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 90 мм. Профиль остеотома меняется от дистального края к медиальному с утолщением от 1 до 2 мм. Остеотом обладает достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать 12 классу шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 19 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 7*140 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома составляет 140 мм. Ширина - не менее 7 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 90 мм. Профиль остеотома меняется от дистального края к медиальному с утолщением от 1 до 2 мм. Остеотом обладает достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать 12 классу шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 20 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии 1-2 мм, 9*140 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома составляет 140 мм. Ширина - не менее 9 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 90 мм. Профиль остеотома меняется от дистального края к медиальному с утолщением от 1 до 2 мм. Остеотом обладает достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать 12 классу шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 21 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 5*245 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома составляет 245 мм. Ширина - не менее 5 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 190 мм. Профиль остеотома меняется от дистального края к медиальному с утолщением от 1 до 2 мм. Остеотом должен обладать достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 22 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 7*245 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома составляет 245 мм. Ширина - не менее 7 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 190 мм. Профиль остеотома меняется от дистального края к медиальному с утолщением от 1 до 2 мм. Остеотом должен обладать достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 23 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 9*245 мм | Остеотом предназначен для отслоения цементной мантии от ножки протеза при ревизионных операциях. Остеотом сменный. Фиксация остеотома к рукоятке должна происходить за счет двух винтов. Длина остеотома составляет 245 мм. Ширина - не менее 9 мм, по всей рабочей длине. Рабочая длина (длина проникновения вдоль ножки протеза) должна составлять не менее 190 мм. Профиль остеотома меняется от дистального края к медиальному с утолщением от 1 до 2 мм. Остеотом должен обладать достаточной гибкостью и упругостью, для сохранения своей рабочей формы при передаче ударной нагрузки. Заточка остеотома односторонняя. Поверхность должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |
| 24 | Держатель остеотомов | Держатель предназначен для фиксации сменных остеотомов. Общая длина - не менее 150 мм. Диаметр бойка - не менее 30 мм, высота бойка - не менее 15 мм. Фиксация сменных лезвий обеспечивается за счет двух винтов, расположенных в дистальной части. Диаметр винтов - не менее 6 мм. Поверхность инструмента должна быть блестящая полированная и соответствовать не ниже 12 класса шероховатости. Материал инструмента – нержавеющая сталь. |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара: товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1, строение 1.

Сроки  поставки товара: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента заключения договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 160 443 (Сто шестьдесят тысяч четыреста сорок три) рубля 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Долото Корнева | 1 | шт | 5 370,00 | 4 990,00 | 5 250,00 |
| 2 | Долото желобоватое изогнутое ревизионное, 10*295 мм | 1 | шт | 9 140,00 | 8 500,00 | 8 950,00 |
| 3 | Долото желобоватое изогнутое ревизионное, 15*295 мм | 1 | шт | 9 250,00 | 8 600,00 | 9 050,00 |
| 4 | Распатор обратного хода ударный, 5 мм | 1 | шт | 8 390,00 | 7 800,00 | 8 210,00 |
| 5 | Распатор обратного хода ударный, 7 мм | 1 | шт | 8 500,00 | 7 900,00 | 8 320,00 |
| 6 | Распатор обратного хода ударный, 10 мм | 1 | шт | 8 930,00 | 8 300,00 | 8 750,00 |
| 7 | Распатор обратного хода, 7 мм | 1 | шт | 9 140,00 | 8 500,00 | 8 950,00 |
| 8 | Распатор обратного хода, 8 мм | 1 | шт | 9 360,00 | 8 700,00 | 9 160,00 |
| 9 | Распатор обратного хода, 10 мм | 1 | шт | 9 520,00 | 8 850,00 | 9 320,00 |
| 10 | Долото, 18х250 мм | 1 | шт | 11 300,00 | 10 500,00 | 11 050,00 |
| 11 | Распатор Косякова, 25*440 мм | 1 | шт | 9 670,00 | 8 990,00 | 9 470,00 |
| 12 | Сниматель головки протеза | 1 | шт | 14 520,00 | 13 500,00 | 14 200,00 |
| 13 | Остеотом для расщепления цемента изогнутый, 3 мм | 1 | шт | 8 670,00 | 8 050,00 | 8 480,00 |
| 14 | Остеотом для расщепления цемента изогнутый, 7 мм | 1 | шт | 8 700,00 | 8 100,00 | 8 530,00 |
| 15 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1 мм, 5*140 мм | 1 | шт | 2 150,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| 16 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1 мм, 7*140 мм | 1 | шт | 2 150,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| 17 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1 мм, 9*140 мм | 1 | шт | 2 150,00 | 2 000,00 | 2 100,00 |
| 18 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 5*140 мм | 1 | шт | 3 670,00 | 3 400,00 | 3 580,00 |
| 19 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 7*140 мм | 1 | шт | 3 670,00 | 3 400,00 | 3 580,00 |
| 20 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии 1-2 мм, 9*140 мм | 1 | шт | 3 670,00 | 3 400,00 | 3 580,00 |
| 21 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 5*245 мм | 1 | шт | 4 730,00 | 4 400,00 | 4 650,00 |
| 22 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 7*245 мм | 1 | шт | 4 730,00 | 4 400,00 | 4 650,00 |
| 23 | Остеотом для освобождения протеза от цементной мантии, 1-2 мм, 9*245 мм | 1 | шт | 4 730,00 | 4 400,00 | 4 650,00 |
| 24 | Держатель остеотомов | 1 | шт | 3 390,00 | 3 150,00 | 3 320,00 |
| ИТОГО: |  |  | 165 500,00 | 153 830,00 | 162 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 160 443,33 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать все  расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на условиях, указанных в пункте 2.2 проекта Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.