УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000421

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки установки очистки и обеззараживания воздуха для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А.Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки установки очистки и обеззараживания воздуха (вариант  стерильный ламинарный  шкаф)   класс биологической безопасности II, тип А, защита продукта, оператора, окружающей среды для нужд  ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Ламинарный бокс должен быть  предназначен для работы с противоопухолевыми (цитостатическими и цитотоксическими) препаратами. В соответствии с международными стандартами цитотоксикологии DIN 12980 и микробиологии EN 12469, конструкция ламинарного бокса  должна содержать  1 НЕРА фильтр и 2 ULРA фильтра, обеспечивающих двухступенчатую фильтрацию отработанного воздуха, что максимально  должно защитить  и снизить  степень неблагоприятного воздействия противоопухолевых препаратов на организм медицинского персонала.

| № | Наименование показателей | Характеристика |
| --- | --- | --- |
|  | Бокс соответствует требованиям международных стандартов: – DIN 12980:2005. Оборудование лабораторное. Шкафы для цитостатических средств; – DIN 12469:2000. Биотехнология. Критерии качества для микробиологических безопасных камер. | Соответствие |
|  | Поток воздуха в рабочей зоне однонаправленный | Однонаправленный вертикальный поток воздуха (сверху вниз) |
|  | Габаритные размеры, мм Шкафа (без подставки/с подставкой), не менее рабочей зоны, не менее | ширина высота глубина 1200 1950/2215 770 1130 670 615 |
|  | Отсутствие риска контаминации из пленума. | Наличие |
|  | Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 | Класс 3 ИСО |
|  | Класс бокса согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010 «Биотехнология. Технические требования к боксам микробиологической безопасности», NSF/ANSI 49 | II |
|  | Тип бокса согласно стандарту NSF/ANSI 49 | тип А2 |
|  | Класс установленных фильтров HEPA- фильтров по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 : 1 фильтр НЕРА H14, 2 фильтра ULPA. | Наличие |
|  | Степень очистки фильтром класса НЕРА Н14 от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм | Не менее 99,995 % |
|  | Степень очистки фильтром класса U15 от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм | Не менее 99,9995 % |
|  | Степень рециркуляции воздуха не менее 65 % | Наличие |
|  | Освещенность рабочей поверхности не менее 1000 Лк | Наличие |
|  | Мощность потребляемая от сети, не более 0,8 кВт | Наличие |
|  | Вентилятор с плавной регулировкой частоты вращения | Наличие |
|  | Стационарная, расположенная на задней панели рабочей камеры или съемная на магнитных креплениях. Эксплуатация стационарных ламп УФО в соответствии с МУ № 11-16/03-06 гарантирует чистоту места в режиме «рабочем» и «хранении» | Наличие |
|  | Включение лампы УФО должна подтверждатся загоранием индикатора | Наличие |
|  | Время наработки лампы УФО не менее 8000 часов | Наличие |
|  | Блокировка работы УФ лампы при достижении времени наработки не менее 8000 часов. | Наличие |
|  | При необходимости замены лампы УФО на дисплее должна появлятся надпись: «Замените УФО » | Наличие |
|  | Должно быть отключение УФО в рабочей зоне при подъеме передней панели | Наличие |
|  | Система управления микропроцессорная: должна включать в себя включение/выключение УФ лампы и освещения, кнопки настройки параметров, индикаторы работы вентилятора и ламп освещения, индикатор работы УФ лампы. Должно отображаться на дисплее: степень засоренности фильтров и необходимость замены, -время наработки УФ лампы и вентилятора, -таймер УФ лампы в рабочей зоне от 1 мин. до 4 часа 15 мин., -температура воздуха в рабочей зоне. -блокировка УФО при поднятии передней панели, - визуальная и звуковая сигнализация при подъеме передней панели более 200 мм. Регулировка яркости подсветки ж/к индикатора. При отклонении заданных параметров от нормы на дисплее должна высвечиваться соответствующая надпись, которая предупреждает оператора о неисправностях в работе шкафа. Должна быть введена система пароля, предотвращающая несанкционированный доступ к специальным настройкам. | Наличие |
|  | Скорость потока воздуха в рабочей зоне в режиме «заводской предустановки» Режим I- отсутствует Режим II - 0,32 м/с | Наличие |
|  | Отклонение поля скоростей в рабочей зоне после фильтра не более 10±% | Наличие |
|  | Для гарантированной защиты оператора скорость воздушного потока в проеме окна постоянно поддерживается не менее 0,45 м/с согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010 | Наличие |
|  | Производительность по чистому воздуху, не менее 650 м3/ч | Наличие |
|  | Производительность по удаляемому воздуху, не мнее 380 м3/ч | Наличие |
|  | Уровень звуковой мощности не более 65 дБ: | Наличие |
|  | Время непрерывной работы | Не ограничено |
|  | Комплектация: система фильтрации (1 НЕРА и 2 ULРA) 2 лампы освещения УФО в рабочей зоне Обезвешенный подъем передней панели. передняя панель с наклоном 6° съемная столешница из нержавеющей стали 2 электророзетки (в рабочей зоне) ламинизирующая микросетка высокоэффективная система подавления шума вентилятор с плавной регулировкой частоты вращения микропроцессорная система управления визуальная сигнализации при подъеме передней панели более 200 мм комплект подставки для рук подставка на опорах и колесах | Наличие |
| 30. | Механизм подъема стекла: полностью закрывающееся переднее стекло. Передняя панель должна быть обезвешена за счет противовесов, легко фиксируется на необходимой высоте. Система противовесов должна располагаться вне корпуса шкафа за легко откидывающейся лицевой панелью. | Наличие |
| 31. | Масса не боле 250 кг | Наличие |
| 32. | Гарантийное обслуживание, не менее | 18 месяцев |
| 33. | Комплект эксплутационной документации | Наличие |
| 34. | Готовность оборудования к работе сразу после установки на рабочем месте Наличие в помещении общеобменной вентиляционной системы (Рекомендации по подключению к общей вентиляционной системы возможно при наличии вытяжного зонта, расположенного на расстоянии 20 мм от выходного отверстия бокса). | Наличие |

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109388, город Москва, Шоссейная улица, дом 43.

Сроки  поставки товара: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента подписания договора, в рабочие дни (с 8:30 до 17:00 по Москве).

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется на условиях, указанных в разделе 4 проекта Договора.

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 570 968 (Пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 33 копейки.

Определение начальной (максимальной) цены договора было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка очистки и обеззараживания воздуха в комплекте с вытяжным зонтом класс биологической безопасности II, тип А2 (защита продукта, оператора, окружающей среды). Погрузка, монтаж, ввод в эксплуатацию. | 1 | шт | 573 995,00 | 568 590,00 | 570 320,00 |
| ИТОГО: |  |  | 573 995,00 | 568 590,00 | 570 320,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере | 570 968,33 |

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Начальная (максимальная) цена договора должна включать в себя стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится в соответствии с разделом 2 проекта Договора.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, терапевтический корпус 1й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, 3-й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждой котировочной заявки, должны быть прошиты, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы и представлены с описью документов.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (Двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.