УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000450

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки хирургического инструментария для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки хирургического инструментария для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Общие требования е поставляемому товару |
| --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (или Минздрава России) | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия или декларация о соответствии с приложениями, выданные органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 3 | Инструкция по использованию на русском языке | Наличие |
| 4 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 5 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности | Соответствие |
| 6 | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе в качестве выставочного экземпляра, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). | Соответствие |
| 7 | Поставляемый товар серийного производства | Соответствие |
| 8 | Этикетка на каждой единице товара на русском языке с указанием модели (артикула), фирмы-производителя, страны происхождения, основных технических характеристик товара, даты производства и срока годности (стерильности) | Наличие |
| 9 | Год выпуска поставляемого товара | Не ранее 2020 |
| 10 | Гарантия производителя на весь поставляемый товар | Не менее 12 месяцев |
| 11 | Официальный авторизованный сервисный центр производителя инструментов на территории РФ | Наличие |
| 12 | Сервисное обслуживание на изделия многоразовго использования в течение гарантийного периода | Наличие |
| 13 | На поверхности инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки). ГОСТ 19126-2007 | Наличие |
| 14 | Для инструментов с замковыми соединениями в соответствии с ГОСТ 19126-2007должны соблюдаться следующие требования: а) Винт или ось замковых соединений (кроме рычажных) должны быть расклепаны. Не допускается самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы. б) выступание головки (кроме потайной) и расклепанного конца винта оси замка над поверхностью инструмента должно быть не более 0,5 мм. в) Ось коробчатых замков должна быть расклепана и обработатна заподлицо с поверхностью инструмента. г) Ход бранш должен быть легким и плавным.Замки инструментов должны обеспечивать легкое открывание и закрывание инструментов двумя пальцами. Перемещение кремальеры с зуба на зуб должно происходить легко, без заеданий. | Наличие |
| 15 | Инструменты в соответствии с ГОСТ 19126-2007должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. | Наличие |
| 16 | Инструменты в соответствии с ГОСТ 19126-2007должны иметь четкую маркировку, содержащую номер инструмента или его обозначение (каталожный номер) и товарный знак предприятия-изготовителя. | Наличие |
| 17 | Маркировка в соответствии с ГОСТ 19126-2007должна оставаться прочной и разборчивой при эксплуатации, хранении и транспортировании инструментов | Наличие |
| 18 | Маркировка должна быть нанесена методом лазерной гравировки, устойчива при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации | Наличие |
| 19 | Поверхность инструментов должна быть подвергнута пассивации в процессе производства, для повышения коррозионной стойкости. Поверхность инструментов должна быть без дополнительных покрытий (хромирование, никелирование, лакирование). | Наличие |
| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики поставляемого товара | Кол-во, шт* |
| 1 | Расширитель абдоминальный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Рамка опорная хирургической ретракционной системы, многоразового использования, автоклавируемая. Является компонентом хирургической ретракционнойсамоудерживающейся системы для обеспечения доступа ко внутренним органам в процессе хирургической операции. Рамка овальная, разъемная, состоит из двух частей. Размер рамки не более 240 х 270 мм. Диаметр рамки не более 10 мм. Должна быть возможность увеличения размера рамки с помощью дополнительных вставок. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 2 | Рамка расширителя | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Представляет собой удлинитель рамки опорной хирургической ретракционной системы, многоразового использования, автоклавируемый. Комплект должен состоять из двух частей. Длина не менее 95 и не более 105 мм. Диаметр рамкине более 10 мм. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 3 | Фиксатор зеркала | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 6 Фиксатор зеркала предназначен для расширителя абдоминального, многоразового использования, автоклавируемый. Может использоваться с круглыми в сечении рукоятками. Фиксатор должен крепиться к рамке расширителя с помощью скобы. Фиксатор должен иметь съемный стопорный рычаг. Изменение длины рукоятки должно осуществляться нажатием на стопорный рычаг. Фиксатор должен иметь винтовой замок для крепления на рамке расширителя. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 4 | Рукоятка зеркала | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 4 Предназначена для расширителя абдоминального, многоразового использования, автоклавируемая. Должна быть круглая в сечении, с кольцевой нарезкой по всей длине рукоятки. Шаг нарезкине более 5 мм. Диаметр рукоятки не менее 10 и не более 12 мм. Рабочая длина не менее 145 и не более 155 мм. Рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям зеркал. Рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 5 | Рукоятка зеркала | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Предназначена для расширителя абдоминального, многоразового использования, автоклавируемая. Должна быть круглая в сечении, с кольцевой нарезкой по всей длине рукоятки. Шаг нарезкине более 5 мм. Диаметр рукоятки не менее 10 и не более 12 мм. Рабочая длинане менее 95 и не более 105 мм. Рукоятка должна иметь внешнюю резьбу с одной стороны для фиксации к рабочим частям зеркал. Рукоятка должна иметь внутреннюю резьбу с другой стороны для фиксации дополнительного элемента для увеличения длины рукоятки. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 6 | Зеркало абдоминальное | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Зеркало абдоминальное – компонент хирургической системы ретракции, функционирующий в качестве разъединяющей кромки для разделения краев раны во время проведения операции, многоразового использования, автоклавируемый. Предназначен для прикрепления к рамке хирургической системы ретракции. Зеркало должно быть съемное. Должна быть возможность использования с абдоминальным расширителем или с рукояткой. Размер (высота х ширина) не менее 45 х 85 и не более 50 х 90 мм. Зеркало должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке. Поверхность зеркала должна быть вогнутой (седловидной) со сглаженными, скругленными краями. Зеркало в профиле должно быть полукруглым. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 7 | Зеркало абдоминальное | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Зеркало абдоминальное – компонент хирургической системы ретракции, функционирующий в качестве разъединяющей кромки для разделения краев раны во время проведения операции, многоразового использования, автоклавируемый. Предназначен для прикрепления к рамке хирургической системы ретракции. Зеркало должно быть съемное. Должна быть возможность использования с абдоминальным расширителем или с рукояткой. Размер (высота х ширина) не менее 95 х 115 и не более 100 х 120 мм. Зеркало должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке. Поверхность зеркала должна быть вогнутой (седловидной) со сглаженными, скругленными краями. Зеркало в профиле должно быть полукруглым. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 8 | Зеркало абдоминальное | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 4 Зеркало абдоминальное – компонент хирургической системы ретракции, функционирующий в качестве разъединяющей кромки для разделения краев раны во время проведения операции, многоразового использования, автоклавируемый. Предназначен для прикрепления к рамке хирургической системы ретракции. Зеркало должно быть съемное. Должна быть возможность использования с абдоминальным расширителем или с рукояткой. Размер (высота х ширина) не менее 45 х 100 и не более 50 х 105 мм. Зеркало должно иметь внутреннюю резьбу для фиксации на рукоятке. Поверхность зеркала должна быть вогнутой (седловидной) со сглаженными, скругленными краями. Зеркало в профиле должно быть полукруглым. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 9 | Штанга расширителя | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Предназначена для горизонтальной фиксацииабдоминальногорасширителя, многоразового использования, автоклавируемая. Диаметр штанги не менее 18 и не более 20 мм. Штанга должна состоять из двух сегментов, соединенных шарниром, с возможностью изменения угла относительно друг друга. Изменение и фиксация угла должны осуществляться винтовой рукояткой. Фиксация рамки расширителя в креплении штанги должна осуществляться винтовой рукояткой. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 10 | Фиксатор штанги | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Фиксатор штанги должен быть двойной, предназначендля фиксации вертикальной и горизонтальных штанг абдоминальногорасширителя, многоразового использования, автоклавируемый. Механизм фиксации должен быть храповый. Должна быть возможность использования со штангами диаметром до 20 мм. Должны быть пластиковые изолирующие вставки. Фиксация должна осуществляться винтовым замком. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 11 | Штанга расширителя | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Штанга расширителя, многоразового использования, автоклавируемая,вертикальная, предназначена для крепления хирургической ретракционной системы на стандартныйрейлинг операционного стола. Должно быть интегрированное крепление для рейлингов толщиной в диапазоне от не более 6 до не менее 10 мм, высотой в диапазоне от не более 25 до не менее 30 мм. Штанга должна быть разъемная, состоящая из двух элементов. Фиксация штанги на рейлинге должна осуществляться вращением круглой рукоятки, расположенной сверху. На штанге должно быть дополнительное стопорное кольцо для предотвращения вертикального скольжения. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 12 | Рукоятка | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Ручка скальпеля – сменный компонент скальпеля, в которую устанавливается совместимое с этой ручкой лезвие.Многоразового использования, автоклавируемая. Размер ручки № 3XL, удлиненная. Для сменных лезвий №№ 10-15, 40, 42. Рукоятка должна быть плоская, с рифлением. Кончик рукоятки изогнут под углом не менее 22 и не более 25 град. Общая длина ручки не менее 245 и не более 255 мм. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 13 | Рукоятка | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Ручка скальпеля – сменный компонент скальпеля, в которую устанавливается совместимое с этой ручкой лезвие. Многоразового использования, автоклавируемая. Размер ручки № 3L. Для сменных лезвий №№ 10-15, 40, 42. Рукоятка должна быть плоская, с рифлением. Общая длина ручки не менее 205 и не более 215 мм. Материал – нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 14 | Пинцет хирургический | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Щипцы хирургические для мягких тканей, в форме пинцета, многоразового использования, автоклавируемые, по ADSON (авторское наименование)*. Зубцы на кончиках рабочей части для надежного захватывания тканей 1х2. Пинцет прямой. Рабочая часть без нарезки. Обе рукоятки с рифлением. Ширина кончиков рабочей части не менее 1,3 и не более 1,5 мм. Рабочая часть должна быть утончена. Общая длина не менее 115 и не более 120 мм. Материал – нержавеющая сталь марки Х15Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 40 до не менее 46 единиц по шкале Роквелла. Согласно ГОСТ 21241-89: смыкание рабочих частей пинцетов с гладкой поверхностью и с нарезкой должно происходить последовательно, начиная от концов пинцетов; смыкание инструментов с зубцами и с нарезкой проверяют опробованием, при смыкании пинцетов с зубцами вершины зубцов одной половины должны свободно входить во впадины другой. | 1 |
| 15 | Зажим захватывающий | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Зажим сосудистый, многоразового использования, автоклавируемый, по WERTHEIM (авторское наименование)*. Губки рабочей части изогнуты по плоскости под углом 90°. Атравматическая нарезка по DeBakey (авторское наименование)*. Длина нарезки не менее 60 и не более 63 мм. Общая длина не менее 245 и не более 255 мм. Кремальера с увеличенным количеством зубчиков. Винтовое соединение бранш. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94).Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла.Согласно ГОСТ 21238-93: при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |
| 16 | Зажим диссекционный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Зажим диссекционныйдля облегчения захвата, манипулирования, сжатия или соединения ткани во время диссекции, по OVERHOLT (авторское наименование)*, многоразового использования, автоклавируемый. Кончикирабочей части изогнуты по плоскости. Высота подъема кончиков от плоскости инструментане менее 13 и не более 14 мм. Ширина кончиков рабочей частине менее 1,0 и не более 1,5 мм. Поперечная нарезка на кончиках рабочей части. Длина нарезкине менее 40 и не более 45 мм. Наличие кремальеры. Соединениебранш типа «закрытый замок» для обеспечения механической стабильности шарнирного соединения. Общая длина не менее 220 и не более 230 мм. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла.Согласно ГОСТ 21238-93: при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |
| 17 | Зажим диссекционный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Зажим диссекционныйдля облегчения захвата, манипулирования, сжатия или соединения ткани во время диссекции, по OVERHOLT (авторское наименование)*, многоразового использования, автоклавируемый. Кончикирабочей части изогнуты по плоскости. Высота подъема кончиков от плоскости инструментане менее 15,5 и не более 16,5 мм. Ширина кончиков рабочей частине менее 0,9 и не более 1,3 мм. Поперечная нарезка на кончиках рабочей части. Длина нарезкине менее 35 и не более 38 мм. Наличие кремальеры. Соединениебранш типа «закрытый замок» для обеспечения механической стабильности шарнирного соединения. Общая длина не менее 210 и не более 220 мм. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла.Согласно ГОСТ 21238-93: при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |
| 18 | Зажим диссекционный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Зажим диссекционныйдля облегчения захвата, манипулирования, сжатия или соединения ткани во время диссекции, по OVERHOLT (авторское наименование)*, многоразового использования, автоклавируемый. Кончикирабочей части изогнуты по плоскости. Высота подъема кончиков от плоскости инструментане менее 23 и не более 25 мм. Ширина кончиков рабочей частине менее 1,4 и не более 1,7 мм. Поперечная нарезка на кончиках рабочей части. Длина нарезкине менее 60 и не более 64 мм. Наличие кремальеры. Соединениебранш типа «закрытый замок» для обеспечения механической стабильности шарнирного соединения. Общая длина не менее 290 и не более 300 мм. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла.Согласно ГОСТ 21238-93: при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |
| 19 | Зажим диссекционный | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Зажим диссекционныйдля облегчения захвата, манипулирования, сжатия или соединения ткани во время диссекции, по GEMINI (авторское наименование)*, многоразового использования, автоклавируемый. Кончикирабочей части сильно изогнуты. Ширина кончиков рабочей частине менее 0,8 и не более 1,2 мм. Поперечная нарезка на кончиках рабочей части. Наличие кремальеры. Соединениебранш типа «закрытый замок» для обеспечения механической стабильности шарнирного соединения. Общая длина не менее 195 и не более 205 мм. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла.Согласно ГОСТ 21238-93: при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |
| 20 | Зажим для наложения клипс | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Применяется для наложения лигатурных двухконтурных клипс c целью лигирования кровеносных сосудов или подобных трубчатых анатомических структур в основном для предупреждения и остановки кровотечения.Многоразового использования, автоклавируемый. Угол изгиба рабочей части 25°. Наличие пружины. Общая длина не менее 275 и не более 285 мм. Цветовая маркировка на инструменте для определения соответствия размеру клипс. Для средне-больших клипс. Соединение бранш типа «закрытый замок» для обеспечения механической стабильности шарнирного соединения. Должно быть полное и точное совпадение зубцов и элементов нарезки при полном смыкании губок рабочей части инструмента. Рабочая часть должна обеспечивать двухэтапное смыкание клипс - сначала кончиков, затем клипсы полностью. Рабочая часть должна обеспечивать одновременное смыкание двух параллельных контуров клипсы. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 21 | Зажим сосудистый | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Применяется для захватывания, соединения, сжатия или поддержки органа, кровеносного сосуда или мягкой ткани. Многоразового использования, автоклавируемый. Тип зажима «бульдог». Атравматическая нарезка по DeBakey (авторское наименование)*. Рабочая часть изогнута под углом не менее 50 и не более 60 град. Сила закрытия не менее 180 г. Длина губок рабочей части не менее 18 и не более 22 мм. Общая длина не менее 53 и не более 57 мм. Рукоятки с рифлением для надежного удерживания инструментов и предотвращения выскальзывания инструментов при работе в перчатках. Материал – нержавеющая сталь марки Х10Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 20до не менее 31 единицы по шкале Роквелла. Согласно ГОСТ 21238-93 при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |
| 22 | Зажим сосудистый | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Для прямого пережимания кровеносного сосуда в целях приостановки или предупреждения кровотечения. Многоразового использования, автоклавируемый. Форма зажима - по DE BAKEY (авторское наименование)*. Рабочая часть изогнута по плоскости на 90 град., точка изгиба находится на расстоянии от кончиков не менее 70 и не более 78 мм. Рукоятки должны быть слегка изогнуты по плоскости в сторону, противоположную изгибу рабочей части. Атравматическая нарезка по DeBakey (авторское наименование)*. Общая длина не менее 230 и не более 235 мм. Кремальера с увеличенным количеством зубчиков. Соединение бранш типа «закрытый замок» для обеспечения механической стабильности шарнирного соединения. Должно быть полное и точное совпадение зубцов и элементов нарезки при полном смыкании губок рабочей части инструмента. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94).Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла.Согласно ГОСТ 21238-93 при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |
| 23 | Зажим захватывающий | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Применяется для захватывания, сжимания мягких тканей, манипуляций с ними и их пережатия. Многоразового использования, автоклавируемый. Имеет шарнирную конструкцию в форме ножниц с ручками-кольцами и браншами. Форма инструмента по BABCOCK (авторское наименование)*. Треугольные окончатые губки рабочей части должны иметь поперечную нарезку на кончиках. Ширина кончиковрабочей части не менее 8,0 и не более 10 мм.Наличие кремальеры. Соединение бранш типа «закрытый замок» для обеспечения механической стабильности шарнирного соединения. Должно быть полное и точное совпадение зубцов и элементов нарезки при полном смыкании губок рабочей части инструмента. Общая длина не менее 170 и не более 180 мм. Губки рабочей части должны быть изогнуты на встречу друг другу и в сомкнутом состоянии образуют круг. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла.Согласно ГОСТ 21238-93 при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |
| 24 | Крючок | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Крючок для разделения и вытяжения сосудистых структур, по CUSHING (авторское наименование)*. Многоразового использования, автоклавируемый. Форма стержнеобразная с загнутым внутрь крючком на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Крючок седловидный, односторонний.глубина х ширина не менее 11 х 17 и не более 13 х 18 мм. Общая длина не менее 245 и не более 255 мм. Рукоятка должна быть каплевидная, уплощенная, гладкая. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 25 | Зеркало абдоминальное | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Ретрактор абдоминальный, ручной для разведения краев разреза брюшной стенки с целью доступа к органам и тканям для обследования и воздействия, по MULLER (авторское наименование)*.Многоразового использования, автоклавируемый. Рабочая часть должна представлять собой дважды изогнутую по плоскости пластину на тонкой ножке. Профиль инструмента Г-образный. Рабочая поверхность должна быть вогнутая, должна сужаться ступенчато ближе к кончику. Кончик инструмента направлен вниз, с пилообразной нарезкой. Общая длина не менее 265 и не более 275 мм. Размеры рабочей части, глубина х ширина, не более 250 х 30 мм. Рукоятка должна быть петлевидная, с кольцом для пальца. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 26 | Зеркало вагинальное | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 2 Зеркало вагинальное по DOYEN (авторское наименование)*. Многоразового использования, автоклавируемое.Слегка вогнутое. Рукоятка полая округлая, изогнутая по плоскости в сторону, противоположную изгибу рабочей части, с двумя упорами для удержания. Рабочая часть изогнута по плоскости под углом 90 град. Рабочая длина не менее 85 и не более 95 мм. Ширина не менее 55 и не более 60 мм. Общая длина не менее 235 и не более 245 мм. Материал – нержавеющая сталь марки Х20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 42 до не менее 47 единиц по шкале Роквелла. | 1 |
| 27 | Клипаппликатор эндоскопический | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 1 Применяется для наложения и снятия сосудистых клипсов типа «бульдог». Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах. Конструктивно должны иметься возможность наложения клипса под углом к продольной оси инструмента. Инструмент неразборный, поворотный на 360 градусов, с каналом для промывания. Диаметр не более 12,5 мм. Рабочая длина не менее 345 мм и не более 355 мм | 1 |
| 28 | Клипс сосудистый | Модель (тип, артикул) – указать Фирма-производитель – указать Страна происхождения товара – указать Единица измерения – штука Количество товара в единицах измерения – 4 Зажим хирургический типа «бульдог», многоразового использования, для захватывания, соединения, сжатия или поддержки органа, кровеносного сосуда или мягкой ткани. Для временного наложения, атравматический, артериальный. Обработка в паровых и плазменных стерилизаторах. Атравматическая нарезка по DE BAKEY (авторское наименование)*. Губки зажима должны быть дважды изогнуты по плоскости, S-образные, с округлыми кончиками. Длина губок рабочей части не менее 22 и не более 25 мм.Зажим должен быть пружинный. Сила закрытия не более 3,43 Н. Должна быть возможность совместного применения с клипаппликатором. Материал – нержавеющая сталь марки Х10Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне от не более 20 до не менее 31 единицы по шкале Роквелла. Согласно ГОСТ 21238-93 при полном смыкании зубцы-нарезки инструментов должны точно совпадать; острые кромки по краям губок должны быть притупленными. | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 865 708 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот восемь) рублей 95 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расширитель абдоминальный, 238х270 мм | 1 | шт | 55 976,00 | 56 983,57 | 57 896,00 | 56 951,86 |
| 2 | Рамка расширителя, длина 100 мм (2 шт.) | 1 | шт | 22 759,00 | 23 168,67 | 23 540,00 | 23 155,89 |
| 3 | Фиксатор зеркала | 1 | шт | 28 375,00 | 28 885,75 | 29 348,00 | 28 869,58 |
| 4 | Рукоятка зеркала, длина 150 мм | 1 | шт | 6 483,00 | 6 599,70 | 6 706,00 | 6 596,23 |
| 5 | Рукоятка зеркала, длина 100 мм | 1 | шт | 6 003,00 | 6 111,06 | 6 209,00 | 6 107,69 |
| 6 | Зеркало абдоминальное, 50х90 мм | 1 | шт | 15 210,00 | 15 483,78 | 15 732,00 | 15 475,26 |
| 7 | Зеркало абдоминальное, 100х120мм | 1 | шт | 17 511,00 | 17 826,20 | 18 112,00 | 17 816,40 |
| 8 | Зеркало абдоминальное, 50х105 мм | 1 | шт | 15 545,00 | 15 824,81 | 16 079,00 | 15 816,27 |
| 9 | Штанга расширителя, с шарниром | 1 | шт | 58 756,00 | 59 813,61 | 60 771,00 | 59 780,20 |
| 10 | Фиксатор штанги, двойной | 1 | шт | 90 309,00 | 91 934,57 | 93 406,00 | 91 883,19 |
| 11 | Штанга расширителя | 1 | шт | 138 913,00 | 141 413,44 | 143 677,00 | 141 334,48 |
| 12 | Рукоятка, № 3XL, длина 250 мм, изогнутая под углом 25˚ | 1 | шт | 10 640,00 | 10 831,52 | 11 005,00 | 10 825,51 |
| 13 | Рукоятка, № 3L, длина 210 мм | 1 | шт | 2 442,00 | 2 485,96 | 2 526,00 | 2 484,65 |
| 14 | Пинцет хирургический, зубчики 1х2, длина 120 мм | 1 | шт | 1 970,00 | 2 005,46 | 2 038,00 | 2 004,49 |
| 15 | Зажим захватывающий, бранши изогнуты на 90˚, атравматический, длина 250 мм | 1 | шт | 41 874,00 | 42 627,74 | 43 310,00 | 42 603,91 |
| 16 | Зажим диссекционный, модель 6, длина 225 мм | 1 | шт | 12 317,00 | 12 538,71 | 12 740,00 | 12 531,90 |
| 17 | Зажим диссекционный, модель 0, длина 215 мм | 1 | шт | 12 317,00 | 12 538,71 | 12 740,00 | 12 531,90 |
| 18 | Зажим диссекционный, модель 1, длина 295 мм | 1 | шт | 15 942,00 | 16 228,96 | 16 489,00 | 16 219,99 |
| 19 | Зажим диссекционный, сильно изогнутый, длина 200 мм | 1 | шт | 12 302,00 | 12 523,44 | 12 724,00 | 12 516,48 |
| 20 | Зажим для наложения клипсов, средне/больших, длина 280 мм, бранши изогнуты на 25° | 1 | шт | 18 752,00 | 19 089,54 | 19 395,00 | 19 078,85 |
| 21 | Зажим сосудистый мини-бульдог, бранши изогнуты на 55˚, длина 55 мм | 1 | шт | 18 958,00 | 19 299,25 | 19 609,00 | 19 288,75 |
| 22 | Зажим сосудистый ,бранши изогнуты на 90˚, длина 230 мм | 1 | шт | 30 012,00 | 30 552,22 | 31 042,00 | 30 535,41 |
| 23 | Зажим захватывающий, длина 175 мм | 1 | шт | 10 607,00 | 10 797,93 | 10 971,00 | 10 791,98 |
| 24 | Крючок, седловидный, 13х18 мм, длина 250 мм | 1 | шт | 8 655,00 | 8 810,79 | 8 952,00 | 8 805,93 |
| 25 | Зеркало абдоминальное, 250х30/60 мм, длина 270 мм | 1 | шт | 25 227,00 | 25 681,09 | 26 092,00 | 25 666,70 |
| 26 | Зеркало вагинальное, 90х60 мм, длина 240 мм | 1 | шт | 9 373,00 | 9 541,72 | 9 695,00 | 9 536,57 |
| 27 | Клипаппликатор эндоскопический, диам. 12,5 длина 350 мм, для клипсов бульдог | 1 | шт | 128 443,00 | 130 754,98 | 132 848,00 | 130 681,99 |
| 28 | Клипс сосудистый, изогнутый, длина 25 мм, временный, артериальный | 1 | шт | 35 203,00 | 35 836,66 | 36 411,00 | 35 816,89 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 850 874,00 | 866 189,84 | 880 063,00 | 865 708,95 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара:

109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

109388, Россия, Москва, Шоссейная, 43.

Сроки  поставки товара: 6 (Шесть) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.