УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000492

о проведении запроса котировок на право заключения договора по выполнению строительных  работ для ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко".

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора на оказание услуг по выполнению строительных  работ для ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко"

|  | Наименование работ* | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтаж |
|  | Демонтаж дверных наличников с одной стороны с сохранением | К-т | 1 |
|  | Демонтаж биде навесного | шт | 1 |
|  | Демонтаж тумбы-умывальника | шт | 1 |
|  | Демонтаж потолочных светильников со строительных стремянок высотой до 3метров | Шт | 2 |
|  | Демонтаж розеток, выключателей (с сохранением) | Шт | 27 |
|  | Демонтаж унитаза навесного | шт | 1 |
|  | Демонтаж люстры | шт | 1 |
|  | Демонтаж смесителей | шт | 1 |
|  | Демонтаж кранов шаровых | шт | 2 |
|  | Демонтаж настенного светильника БРА (с сохранением) | шт | 1 |
|  | Демонтаж обрамления дверных проёмов из уголка ПВХ 20/70мм и керамической плитки | мп | 4,8 |
|  | Демонтаж зеркала настенного ( сохранением)1000/700мм | шт | 1 |
|  | Демонтаж дверного полотна (с сохранением)2000/800мм | шт | 1 |
|  | Демонтаж дверной коробки (с сохранением) | шт | 1 |
|  | Демонтаж потолочных карнизов | мп | 4,5 |
|  | Демонтаж светильников точечных д 60мм | шт | 3 |
|  | Демонтаж плинтусов ПВХ с кабель каналами | мп | 53,8 |
|  | Демонтаж ГКЛ со стен | М2 | 4 |
|  | Демонтаж кабеля силового 3 х 1,5 | мп | 4,2 |
|  | Демонтаж порожков межкомнатных алюминиевых 900/30мм | шт | 4 |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (с сохранением) | М2 | 2 |
|  | Разборка покрытий полов из ламината | М2 | 63,2 |
|  | Штроба пола 30/30мм для прокладки электро кабеля | мп | 5,1 |
|  | Разборка бетонных конструкций объемом менее 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (армированный блок, устройство проёма в стене ) 2100/900/400мм | шт | 1 |
|  | Демонтаж душевой шторки 1900/800мм |  |  |
|  | Демонтаж обоев со стен(только помещение 4-04) | М2 | 70,4 |
|  | Зачистка металлическими щетками от старой краски, шпаклевки поверхности стен | М2 | 70,4 |
|  | Демонтаж гибких подводок дл 50см | шт | 2 |
|  | Демонтаж полиэтиленовой плёнки | М2 | 40 |
| Стены |
|  | Шпатлевка "VETONIT LR+" или эквивалент ( шпаклевка стен после отклейки старых обоев помещение 4-04) | М2 | 70,4 |
|  | Окраскаоконных откосов краской «Тикуриллаевро 3» или эквивалент в два слоя | М2 | 5,1 |
|  | Грунтовка оконных откосовглубокого проникновенияCERESIT СТ 17 | М2 | 5,1 |
|  | Заделка швов меж листами ГКЛ клеевой смесью «фуген», монтаж серпянки | мп | 8 |
|  | Монтаж уголка перфорированного, оцинкованного 25/25мм на наружные углы | мп | 4,8 |
|  | Шпатлевка "VETONIT LR+" или эквивалент дверных откосов | М2 | 1,9 |
|  | Монтаж дверных наличников (ранее демонтированных) | кт | 1 |
|  | Обшивка дверных откосовГКЛ в два слоя на металлическом каркасе | М2 | 1,9 |
|  | Монтаж уголков ПВХ 15/15мм на клей | Мп | 10,6 |
|  | Грунтовка стен глубокого проникновения(2 слоя) CERESITСТ 17 | М2 | 70,4 |
|  | Грунтовка стен глубокого проникновения (1 слой) CERESIT СТ 17 | М2 | 120,7 |
|  | Оклеивание стен обоями(Только помещение 4-04) | М2 | 70,4 |
|  | Монтаж пазогребневых блоков | М2 | 1,9 |
|  | Штукатурка стен смесью «ротбанд» толщина слоя до 10мм | М2 | 3,8 |
|  | Облицовка стен кафелем (ранее демонтированным) | М2 | 2 |
|  | Окраска стен акриловой краской в 2 слоя "TikkurilaEuro 3" колерованная ( Помещения 4-02, 4-06) | М2 | 120,7 |
|  | Отделение рабочей зоны полиэтиленовой плёнкой | М2 | 40 |
|  | Монтаж зеркала настенного, ранее демонтированного | шт | 1 |
| Полы |
|  | Грунтовка глубокого проникновения (2 слоя) CERESIT СТ 17 | М2 | 63,2 |
|  | Выравнивание основания пола самовыравнивающейся смесью CERESIT 173 толщиной 8мм | М2 | 63,2 |
|  | Укладка напольного покрытия, ламината и ковролина | М2 | 70 |
|  | Монтаж плинтусов ПВХ с кабель каналами | мп | 53,8 |
|  | Монтаж переходного порожка алюминиевого 900мм (30х900) | шт | 4 |
| Потолки |
|  | Грунтовка глубокого проникновения CERESIT СТ 17 | М2 | 68,7 |
|  | Окраска акриловой краской в 2 слоя "TikkurilaEuro 3" | М2 | 68,7 |
|  | Монтаж карниза потолочного 30/30мм | мп | 4,5 |
| Электромонтажные работы |
|  | Монтаж розеток выключателей (ранее демонтированных) | Шт | 27 |
|  | Сверление отверстий в стене из ГКЛ под установочную коробку (подрозетник) | шт | 2 |
|  | Прокладка электропровода в коробах, гофреNYM 3х1.5 | м/п | 6 |
|  | Монтаж подрозетникапласикового | шт | 2 |
|  | Монтаж светильников точечных, потолочных, светодиодных | шт | 6 |
|  | Установка новых рамок " Legrand" на 4 поста 1200 руб | шт | 1 |
|  | Установка новых рамок " Legrand" на 3 поста 800 руб | шт | 4 |
|  | Установка новых рамок " Legrand" на 2 поста 600 руб | шт | 3 |
|  | Монтаж потолочных светильников без цены материала | шт | 2 |
|  | Монтаж потолочных светильников (люстра) без цены материала | шт | 1 |
|  | Монтаж светильников настенных, бра(ранее демонтированных) | шт | 1 |
|  | Монтаж электрических разводных коробок 100/100мм | шт | 1 |
| Сантехнические работы |
|  | Монтаж кранов шаровых новых Д 15мм | шт | 2 |
|  | Монтаж новых гибких подводок дл=50см | шт | 2 |
|  | Монтаж раковины с тумбой | шт | 1 |
|  | Монтаж сифона | шт | 1 |
|  | Монтаж смесителя на раковину | Шт | 1 |
|  | Монтаж раздвижной душевой шторки 800/1850 | кт | 1 |
|  | Монтаж унитаза навесного | шт | 1 |
|  | Монтаж биде навесного | шт | 1 |
|  | Монтаж смесителя биде | шт | 1 |
|  | Герметизация примыканий силиконом санитарным | мп | 10,5 |
| Дверные работы |
|  | Монтаж дверного блока 2000/800 (ранее демонтированного) | кт | 1 |
|  | Монтаж наличника дверного | кт | 1 |

* В случае указания торгового наименования или производителя читать: «…или эквивалент»

Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 689 638 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.

Определение начальной (максимальной) цены договора Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № | Наименование | Количество помещений | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту помещения | 3 | 625717,00 | 724963,00 | 718234,00 |
| Итого: | 625717,00 | 724963,00 | 718234,00 |
| Начальная (максимальная) цена Договора установлена в размере: | 689638,00 |

Место оказания услуг: По согласованию с заказчиком.

Сроки  оказания услуг: изложены в проекте Договора.

Условия оказания услуг: в соответствии с проектом Договора, являющимся неотъемлемой частью документации.

Источник финансирования:  Целевые средства.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1, терапевтический корпус 1-й этаж, отдел материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» ___________ 2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корп.1

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора – наличие Лицензии;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 3 (Трех) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.