УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20083000585

о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки расходных материалов для центра травматологии и ортопедии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" имени Н.А. Семашко" (ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" им. Н.А. Семашко")

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом Учреждения от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на право заключения договора поставки расходных материалов для центра травматологии и ортопедии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Требуемое количество, шт.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ножка Excia цементная | Ножка эндопротеза цементная. Ножка эндопротеза, типоразмеры 11. Длина ножки от верхней границы проксимальной части от 107 мм до 140 мм. Форма ножки в виде триклина (во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях); проксимальная часть с латеральными выступами увеличивающими площадь контакта ножки с цементом. Материал ножки, кобальт хромовый сплав (CoCrMo/ISO 5832-12).Конус шейки для посадки головки 12/14 мм. | 1 |
| 3 | Ножка Excia | Ножка эндопротеза бесцементной фиксации. Стандартная версия. Ножка эндопротеза, типоразмеры 12. Длина ножки от верхней границы проксимальной частиот 112 мм до 50 мм. Форма ножки в виде триклина (во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях). Материал ножки, TiAL6V4/ISO 5832-3 (ковкий титановый сплав). Покрытие ножки: путем плазменного напыления на проксимальную часть, Ti/ISO 5832-2 (чистый титан), размер пор не менее 20 мкм и не более 200 мкм. Пропорционально увеличивающийся офсет и длина шейки от 33 до 49 мм, в зависимости от размера и типа ножки. Конус шейки для посадки головки 12/14 мм. Возможность интраоперативного выбора стандартной ножки при использовании базового набора установочного инструментария. Возможность интраоперативного изменения способа фиксации ножки эндопротеза (цементного или бесцементного), при использовании одного комплекта инструментария. Индивидуальная двойная стерильная упаковка. Стерильно. Срок стерильности не менее 8 лет. | 1 |
| 4 | Ножка эндопротеза бесцементная | Ножка эндопротеза, типоразмеры 12. Латерализованная версия. Форма ножки в виде триклина (во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях); проксимальная часть с латеральными выступами увеличивающими площадь контакта ножки с костью и вертельным фланцем. Материал ножки, TiAL6V4/ISO 5832-3 (ковкий титановый сплав). Покрытие ножки: путем плазменного напыления на проксимальную часть, Ti/ISO 5832-2 (чистый титан), размер пор 20 -200 мкм. | 1 |
| 5 | Головка металлическая 28/32 CoCr | Головка: сплав кобальт-хром, Ø 28мм, Ø 32 мм, типоразмеров 5, по глубине посадки на шейку ножки: -3,5мм, 0мм, +3,5мм, +7,0мм, +10,5мм. Под конус 12/14. | 1 |
| 6 | Чашка цементная низкопрофильная | Чашка цементная.Изготавливается из высокомолекулярного полиэтилена UHMWPE (ISO 5834-2) , с внутренним диаметром под головку 28 мм и 32 мм. Размеры ацетабулярного компонента (мм): 42-64 мм, шаг 2 мм (42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 мм). | 1 |
| 7 | Чашка бесцементная PlasmaCup | Чашка бесцементная .Тип фиксации пресс-фит с универсальным принципом фиксации вкладыша за счёт наличия внутреннего конуса, шероховатой внутренней поверхности и наличия шестигранной выемки в куполе чашки для дополнительной антиротационной стабильность полиэтиленового вкладыша. Без дополнительного запорного кольца. Три отверстия под антиротационные винты и одно отверстие резьбовое в куполе для установки на импактор. Типоразмеров не менее 13, Ø 44-68 мм, шаг 2 мм. Покрытие: путем плазменного напыления Ti/ISO 5832-2 (чистый титан), размер пор 20-200 мкм. | 1 |
| 8 | Вкладыш полиэтиленовый PlasmaCup | Вкладыш из высокомолекулярного полиэтилена, типоразмеров 6, Ø 44-68 мм, шаг 4 мм. Не менее 3-х вариантов: симметричный, асимметричный, с воротничком. Под головку Ø 28мм, Ø 32мм. Тип фиксации – заклинивание. | 1 |
| 9 | Винт фиксирующий | Винт фиксирующий самонарезающий, диаметром 6,5 мм, длина 16-68 мм, материал Ti/ISO 5832-2 (чистый титан). | 1 |
| 10 | Головка керамическая | Головка керамическая, материал эндопротеза: керамический сплав с цирконием Ø 28, 32 и 36 мм, типоразмеров не менее 4, по глубине посадки на шейку ножки: S-(-4мм), M-(0мм), L-(+4мм), XL-(+7,0мм), конус 12/14. Стерильно. Срок стерильности не менее 8 лет. | 1 |
| 11 | Вкладыш керамический | Вкладыш керамический, материал- керамический сплав с цирконием, типоразмеров не менее 5, Ø 44-68 мм, шаг 2 мм, под головку Ø 28мм, Ø 32мм, Ø 36мм. Стерильно. Срок стерильности не менее 8 лет. Тип фиксации – заклинивание. | 1 |
| 12 | Ножка ревизионная BiContact | Ножка эндопротеза бесцементная ревизионная, 38 типоразмеров меняющихся по длине (220-380мм) и дистальный диаметр (10-19 мм). Корпус ножки моноблок. Форма ножки в виде триклина (во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях); проксимальная часть с латеральными выступами в виде «капюшона кобры». Варианты ножек: прямая, изогнутая вправо, изогнутая влево. В проксимальной области наличие 2-х отверстий для прикрепления к протезу отводящих мышц. В дистальной части наличие двух отверстий для блокирующих винтов дистального блокирования, верхнее отверстие – круглое, нижнее – овальное. Первичная фиксация – дистальная, методом пресс-фит в дистальной области и дистальным блокированием винтами, вторичная – проксимальная, остеоинтеграция в проксимальной области. Покрытие ножки: путем плазменного напыления на проксимальную часть, Ti/ISO 5832-2 (чистый титан), размер пор 20-200 мкм. Длина покрытия проксимальной части ножки не менее, 75 мм . | 1 |
| 13 | Винт дистальный ревизионный | Винт дистальный, самонарезающий, диаметром 5 мм, длина 24-60мм, с шагом 2 мм, материал Ti/ISO 5832-2 (чистый титан). Индивидуальная двойная стерильная упаковка. Срок стерильности не менее 8 лет. | 1 |
| 14 | Кольцо реконструкционное | Кольцо реконструктивное,материал изготовления чистый титан (Ti / ISO 5832-2). Имеет 3 опорные площадки с возможностью анатомического моделирования и 14 технологических отверстий для фиксации к костям таза с помощью фиксирующих винтов. Количество типоразмеров 3. Размеры 52-64 мм с шагом 6 мм. | 1 |
| 15 | Эндопротез вертлужной впадины бесцементный | Чашка бесцементная. Форма полусферическая с уплощенным куполом. Материал изготовления – сплав Ti6Al4V/ISO 5832-3. Тип фиксации пресс-фит с универсальным принципом фиксации вкладыша за счёт наличия внутреннего конуса, шероховатой внутренней поверхности. Наличие резьбового технологического отверстия в куполе чашки для соединения с импактором. Без дополнительного запорного кольца. Возможность поставки вертлужного компонента без отверстий под антиротационные винты, с 3-мя отверстиями, с 5-ю отверстиями, с 7-ю отверстиями. Возможность комплектации вертлужного компонента керамическим вкладышем, вкладышем из сверхвысокомолекулярного полиэтилена или сверхвысокомолекулярного поперечносвязанного полиэтилена стабилизированного ацетатом токоферола. Наружная поверхность с пористым титановым покрытием. Покрытие выполнено путем плазменного напыления Ti/ISO 5832-2 (чистый титан). Толщина покрытия 0,32 - 0,38 мм. Пористость покрытия 45-55% от его толщины. По окружности поверхность вертлужного компонента имеет зубчатое строение. Количество типоразмеров 16 для каждого типа вертлужного компонента. Диаметр чашек 40 - 70 мм с шагом 2 мм. |  |
| 16 | Ножка Corail | Ножка эндопротеза. Материал кованоный титан (TAl6 V4).Должна обеспечивать бесцементную проксимальную фиксации с дистальной стабилизацией. Ножка имеет клиновидную форму (во фронтальной, сагиттальной и поперечной плоскостях). Имеет варианты с калькарной площадкой и без нее. Дистальные вертикальные углубления на ножке обеспечивают ротационную стабильность. Ножка должна гидроксиаппатитовое покрытие с контролированной толщиной в 155 мкм, что создаёт оптимальные условия для интеграции инертного импланта и живой кости. Конус для посадки головки 12/14. Угол шейки135 градусов. Размеры ножки с 8 по 20. Длина ножки от 130 мм до 190 мм, с шагом в 5 мм. | 1 |
| 17 | Чашка Pinnacle | Чашка бесцементная.Форма полусфера, без фланца, без отверстий либо с тремя и более отверстиями под антиротационные костные винты. Фиксация типа пресс-фит, материал титановоый сплав. С 12 антиротационных выемок для вкладыша по внутренней поверхности края. Наружная поверхность чашки содержит высокопористое покрытие, выполненное путем спечения металлических зерен, размеры пор между ними составляют 250 микрон. Количество типоразмеров чашек должно10 (48 - 66 мм, с величиной шага 2 мм). | 1 |
| 18 | Вкладыш полиэтиленовый Pinnacle | Вкладыш полиэтиленовый. Материал: высокомолекулярный полиэтилен Crosslink. Внутренний диаметр под головку 28 или 32 мм, имеет «губу» 10 градусов, предохраняющая от вывиха. Размеры в соответствии с чашками (не менее 14 размеров). | 1 |
| 19 | Компонент тибиальный Columbus | Тибиальный компонент цементной фиксации, металлический для цементной фиксации, изготовленный из сплава Co-Cr-Mo; количество типоразмеров: 9Тибиальный компонент должен быть универсальным для применения с сохраненной или резецированной задней крестообразной связкой. Тибиальный компонент универсальным для применения с четырьмя типами вкладышей: без заднего стабилизатора, с задним стабилизатором, с увеличенным углублением под бедренный компонент, с увеличенной стабильностью (но без заднего блокиратора). Плато имеет углубления (карманы) под цемент. Высота ножки обеспечивает надежную стабильность компонента и составлять 28 мм -48 мм. Диаметр ножки :12 мм и 14 мм. | 1 |
| 20 | Компонент бедренный Columbus | Бедренный компонент цементной фиксации, металлический для цементной фиксации изготовленный из сплава Co-Cr-Mo;правая/левая версии;количество типоразмеров 7 для каждого типа; компонентимеет одинаковый феморально-пателлярный радиус; каждому типоразмеру бедренного компонента соответствует 9 типоразмеров тибиального компонента. Размер бокса под стабилизирующий выступ вкладыша должен обеспечивать хороший объем движения и, в то же время, надежную заднюю стабильность, и составлять от 34 мм до 57 мм в зависимости от размера компонента. Возможность поставки бедренного компонента без бокса под стабилизирующий выступ вкладыша в случае сохранения задней крестообразной связки. Толщина протеза максимум 9 мм для бикондилярного компонента для сохранения необходимого интраартикулярного промежутка. Компонент имеет боковые выемки для фиксации экстрактера в случае удаления компонента. Оптимальное расположение желоба под надколенник, 7 градусов. Ретро-позиции во всех размерах. |  |
| 21 | Вкладыш полиэтиленовый Columbus | Полиэтиленовый вкладыш из высокомолекулярного полиэтилена UHMWPE жесткой фиксации методом защелкивания в тибиальном компоненте; 5 размеров по ширине и 6 размеров по высоте. Возможность предоставления вкладыша высотой 20 мм. | 1 |
| 22 | Лезвие | Лезвие. Длина рабочей части 90 мм. Ширина 19мм . Толщина1,27 мм. Имеет градуировка длины с указанием размеров на лезвии. Упаковка нестерильная. | 1 |
| 23 | Лезвие стерильное | Лезвие. Длина рабочей части 90 мм. Ширина 19мм . Толщина1,27 мм. Имеет градуировка длины с указанием размеров на лезвии. Упаковка стерильная. | 1 |
| 24 | Костный цемент с гентамицином 40гр. | Состав. Порошковый костный цемент: Гентамицин- 4,22%; Полиметилметакрилат - 83,88%; Перекись бензоила – 1,9%. Сульфат бария- 10,0%. Жидкий костный цемент: Метилметакрилат – 97,5%;N, N – диметил-р-толуидин – 2,5%; Гидрохинон. Общее время от начала перемешивания порошкового и жидкого костного цемента до полного затвердения не должно превышать 540 секунд при указанной выше температуре в операционной комнате. Расфасовка по 40 грамм. | 1 |
| 25 | Аппарат сшивающий кожный "Проксимат" | Сшивающий аппарат для закрытия кожных ран, усовершенствованный храповый механизм, прямоугольная форма скобок, специальное покрытие скобок для облегчения экстракции, количество скобок 35, высота скобки 3,9мм, ширина скобки 5,7мм, диаметр проволоки 0,53 мм. Стерильный, одноразовый. | 1 |
| 26 | Халат хирургический, стерильный, с дополнительной защитой | Халат хирургический с усиленной передней частью и рукавами.Из многослойного нетканого материала СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) с дополнительной защитой от промокания во фронтальной части и области рукавов из многослойного нетканого материала Ламинат (Спанбонд – Полиэтилен).Вакуумная упаковка. Стерильный, одноразовый. | 1 |
| 27 | Комплект белья хирургический однократного применения,стерильный | Состав: 1 простыня для инструментального стола 150х190см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленка размером 150х190 и плотностью 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х190см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью 30 г/кв.м.1 покрытие для инструментального стола типа Мейо 80х145см. Материал - антистатическая полиэтиленовая пленкаплотностью 55 г/кв.м. Критическая (усиленная) зона размером 75х90см. Материал зоны усиления - полипропилен плотностью 30 г/кв.м. 2 полотенца 30х40см. Материал – целлюлоза плотностью 60 г/кв.м. Впитывающая способность 400 г/кв.м, впитывающая способность 650%.1 простыня 150х180см.Материал - трехслойный ламинированный плотностью н75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью 15 г/кв.м). 1 клейкая операционная лента 10х50см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью 43г/кв.м. 1 чехол для конечности 30х75см. Материал чехла - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью 45 г/кв.м. 1 простыня для конечности225×320см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью 75 г/кв.м. (1 слой - антистатическая полиэтиленовая пленка плотностью 27 г/кв.м; 2 слой - гидрофильный полипропилен на внешней стороне простыни плотностью 30 г/кв.м; клей плавкий синтетический плотностью 3г/кв.м; 3 слой - полипропилен на внутренней стороне простыни плотностью 15 г/кв.м).Простыня имеет отверстие диаметром 7см со встроенной высокоэластичной мембраной из термопластичного эластомера толщиной128мкм и размером 28х40см. Зона усиления вокруг отверстия размером 75х100см.Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью 80 г/кв.м. Двусторонняя адгезивная полоса размером3х12,5см. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Соответствие: прочность на разрыв в сухом состоянии40 кПа, прочность на разрыв во влажном состоянии 40 кПа, прочность на растяжение в сухом состоянии 20 Н, прочность на растяжение во влажном состоянии 20 Н, водоупорность 100 см Н20, микробная проницаемость в сухом состоянии, Lg (CFU) - не требуется, микробная проницаемость во влажном состоянии 6,0 BI, микробная чистота не более 2,0 Lg (CFU/дм2), пылеворсоотделение,4,0, чистота в части инородных частиц 3,5 IPM, адгезия при фиксации с целью ограничения операционного поля в течение 6-8 часов. Первичная упаковка (товарная)-. стерильный комбинированный пакет. Материал пакета (лицевая сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной 110 мкм.Материал пакета (оборотная сторона) - полиэтиленовая пленка толщиной 110 мкм и медицинская бумага в 1/4 верхней части пакета с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: артикул, состав комплекта, номер ЛОТа, срок годности. Легкое открывание без использования режущих инструментов, шов - термоспайка. Вторичная упаковка (транспортная) - короб из 5-слойного гофрированного картона. Срок хранения - 5 лет. Упаковано - 1 шт./тов.уп, 8 шт./трансп.уп. | 1 |
| 28 | Инцизная плёнка Raucodrape | Разрезаемое операционное покрытие. Прозрачная самоклеящаяся стерильная пленка в индивидуальной упаковке. Микробо - и водонепроницаема. Не оказывает отрицательного влияния на кожное дыхание и не вызывает мацерации. Антимикробное покрытие. Отпадает надобность в первичном обкладывании операционной раны стерильным бельем - стерильное операционное поле в течении всей операции. Акриловый клей обеспечивает надежную фиксацию пленки к краям раны. Пленка может одновременно служить для фиксации операционного белья. Легко снимается и после его удаления не требуется отмывать края перед наложением хирургических швов. Общий размер 45 Х 50 см. Стерильная, одноразовая. | 1 |
| 29 | Белье хирургическое, стерильное | Состав: 1 халат хирургический с усиленной передней частью и рукавами1 простыня для инструментального стола 150х190см. 2 полотенца 30х40см. Материал – целлюлоза плотностью 60 г/кв.м.1 простыня 150х180см.Материал - трехслойный ламинированный плотностью н75 г/кв.м. 1 клейкая операционная лента 10х50см. Материал - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) плотностью 43г/кв.м. 1 чехол для конечности 30х75см. Материал чехла - СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд ) плотностью 45 г/кв.м. 1 простыня для конечности225×320см. Материал - трехслойный ламинированный плотностью 75 г/кв.м.Простыня имеет отверстие диаметром 7см со встроенной высокоэластичной мембраной из термопластичного эластомера толщиной128мкм и размером 28х40см. Зона усиления вокруг отверстия размером 75х100см.Материал зоны усиления - гидрофильный полипропилен плотностью 80 г/кв.м. Двусторонняя адгезивная полоса размером3х12,5см. Соответствие ГОСТ EN 13795-3-2011 (высококачественное исполнение в критической зоне изделия). Стерильное, одноразовое. | 1 |
| 30 | Пластина прямая в комплекте | Пластина прямая для больших фрагментов с полиаксиальной угловой стабильностью. Материал - анодированый титан. Обращенная к кости поверхность пластины имеет рельеф для ограничения контакта с надкостницей. Размер: 9 отверстий овальной формы, с резьбой, диаметром 7,75 мм. Винт кортикальный имеет головку диаметром 7,75мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т25, диаметр резьбы 5,1 мм, диаметр тела винта 4,0 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Длина винта в диапазоне 26-40 мм. Материал сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Винт с угловой стабильностью 5,1мм имеет головку диаметром 7,75 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т25, диаметр резьбы 5,1 мм, диамет тела винта 4,0мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Длина винта в диапазоне не менее 24-80 мм.Материал сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования фиолетовый. | 1 |
| 31 | Пластина тибиальная проксимальная в комплекте | Пластина проксимальная большеберцовая латеральная с полиаксиальной угловой стабильностью, с ограниченным контактом .Пластина проксимальная латеральная большеберцовая с полиаксиальной угловой стабильностью. Пластина анатомически изогнута, имеет проксимальное конусовидное расширение и изгиб по ребру, возможна в правом и левом исполнении. В эпифизарной зоне имеется 6 круглых отверстий с резьбой диаметром 7,75 мм. В диафизарной зоне от 2 до 12 отверстий, позволяющих использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования. В метафизарной зоне одно овальное гладкое отверстие для точого позиционирования пластины. Материал изготовления пластины титановый сплав. Цвет анодирования - тёмно-серый. Винт с угловой стабильностью 3,5 мм имеет головку диаметром 6мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне 10-80 мм. Винт кортикальный имеет головку диаметром 6,0 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диаметр тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Длина винта в диапазоне 10-70 мм. Не менее 1 шт. | 1 |
| 32 | Пластина блокированная дистальная волярная для остеосинтеза переломов дистального отдела лучевой кости в комплекте | Пластина дистальная лучевая ладонная с полиаксиальной угловой стабильностью предназначена для стабильного остеосинтеза переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Пластина дистальная лучевая ладонная с полиаксиальной угловой стабильностью предназначена для стабильного остеосинтеза переломов дистального отдела лучевой кости, в том числе внутрисуставных. Пластина левом и правом исполнении. Ширина пластины 20,6 до 28,4 мм, в эпифизарной части от 5 до 9 отверстий, в зависимости от размера пластины. Отверстия в эпифизарной части пастины расположены в 2 ряда, за ними имеется вырезка тругольной формы для уменьшения котакта с надкостинцей. В области перехода эпифизарной части пластины в диафизарную имеется отверстие овальной формы без резьбы для точного позиционирования пластиины на кости. В диафизарной части пластины шириной 10,0 мм от 3 до 8 специальных универсальных отверстий,в зависимости от размера пластины, диаметром 4,0 мм, позволяющих использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования. В пластине должны быть отверстия диаметром 2,0 мм для интраоперационной фиксации пластины спицами Киршнера. Пластина анатомической формы. Цвет анодирования серый. Толщина пластины 2,0 мм. Длина пластины в диапазоне 54-90 мм. Не менее 1 шт. Винт с угловой стабильностью 2,7 мм имеет головку диаметром 4 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т9, диаметр резьбы 2,7 мм, диаметр тела винта 25 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Цвет анодирования синий. Длина винта с шагом 1 мм в диапазоне 8-30 мм. Винт имеет головку диаметром 4мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т9, диаметр резьбы 2,7 мм, диамет тела винта 2мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Цвет анодирования серый. Длина винта с шагом 2 мм в диапазоне 8-30 мм. Материал сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. | 1 |
| 33 | Комплект пластин при переломах дистального отдела плеча в комплекте | Пластина дистальная плечевая дорзолатеральная с полиаксиальной угловой стабильностью. Пластина имеет в эпифизарной части не менее 6 круглых отверстий диаметром 4,0 мм с угловой стабильностью под винты 2,7 мм. В диафизарной части пластины 3 отверстия диаметром 6,0 мм, позволяющие использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования. Пластина анатомической формы в левом и правом исполнении. Толщина пластины 3,0 мм, ширина 11,0 мм. Все отверстия с резьбой в пластине должны обеспечивать возможность проведения винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него не менее 15 градусов в любом направлении. Материал - анодированный титан. Пластина дистальная плечевая медиальная с полиаксиальной угловой стабильностью. Пластина имеет в эпифизарной части не менее 6 круглых отверстий диаметром 4,0 мм с угловой стабильностью под винты 2,7 мм. В диафизарной части пластины имеются 3 отверстия диаметром 6,0 мм, позволяющие использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования. Пластина анатомической формы в левом и правом исполнении. Толщина пластины 3,0 мм, ширина 11 мм. Все отверстия с резьбой в пластине должны обеспечивать возможность проведения винтов с угловой стабильностью как в заданном направлении, так и с отклонением от него не менее 15 градусов в любом направлении. Материал - анодированный титан. Винт с угловой стабильностью 2,7±0,05 мм имеет головку диаметром 4±0,05 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т9, диаметр резьбы от 2,7±0,05 мм, диаметр тела винта 2±0,05 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Цвет анодирования синий. Длина винта с шагом 1 мм в диапазоне не менее 8-30 мм. Винт с угловой стабильностью 3,5±0,05 мм имеет головку диаметром 6±0,05 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5±0,05 мм, диамет тела винта 2,8±0,05 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат должен быть изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне не менее 10-80 мм. Винт кортикальный имеет головку диаметром от 5,95 до 6,05 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы от 3,45 до 3,55 мм, диаметр тела винта от 2,75 до 2,85 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат должен быть изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Длина винта в диапазоне не менее 10-70 мм. Не менее 1 шт. | 1 |
| 34 | Пластина тибиальная дистальная в комплекте | Пластина дистальная тибиальная с полиаксиальной угловой стабильностью . Пластина анатомической формы в левом и правом исполненилевая, имеет 9 отверстий диаметром н 6 мм с резьбой под винты с угловой стабильностью в эпифизарной части, отверстия для временного проведения спиц для удобства установки пластины, дистальный отдел имеет форму "ушка" толщиной 2 мм с возможностью моделирования. В эпифизарной части пластины имеется резьбовое отверстие для фиксации направляющего устройства. Края пластины закруглены для минимальной травматизации мягких тканей во время установки. В диафизарной части должно 6-18 отверстий, одно из которых овальной формы, гладкое, остальные - с резьбой, позволяющие установку и традиционных винтов с эффектом самокомпресиирования и винтов с угловой стабильностью со шляпкой диаметром 6 мм.Материал - титановый сплав, покрытый серым анодированием. Длина пластины в диапазоне137-281 мм. Не менее 1 шт. Винт с угловой стабильностью 3,5 мм имеет головку диаметром 6 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат должен быть изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне 10-80 мм. Винт кортикальный имеет головку диаметром 6,0 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диаметр тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал з сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Длина винта в диапазоне 10-70 мм. Не менее 1 шт. | 1 |
| 35 | Пластина на малоберцовую кость в комплекте | Пластина дистальная малоберцовая с полиаксиальной угловой стабильностью, с ограниченным контактом. Пластина имеет в эпифизарной части 5 круглых отверстий диаметром о 3,8 мм с угловой стабильностью под винты 2,7 мм и не менее 4 технологических круглых отверстий для проведения спиц во время операции. В диафизарной части пластины от 3 до 9 овальных отверстий диаметром6,0 мм, позволяющие использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных диаметром 3,55мм, с эффектом самокомпрессирования, расположенных в 1 ряд по центру. Пластина анатомической формы в левом и правом исполнении. Толщина пластины 3,0 мм, ширина 10,0 мм.Материал - анодированный титан. Цвет анодирования - тёмно-серый. Длина пластины в диапазоне75-135 мм. Не менее 1 шт. Винт с угловой стабильностью 2,7 мм имеет головку диаметром 4± мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т9, диаметр резьбы от 2,7 мм, диаметр тела винта 2± мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Цвет анодирования синий. Длина винта с шагом 1 мм в диапазоне8-30 мм. Винт с угловой стабильностью 3,5мм имеет головку диаметром 6мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат должен быть изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне 10-80 мм. | 1 |
| 36 | Пластина для остеосинтеза ключицы в комплекте | Пластина ключичная с полиаксиальной угловой стабильностью. Пластина анатомической формы в левом и правом исполнении. Пластина изогнута S-образно по ребру и спиралевидно по плоскости для максимально анатомичного расположения на кости. В пластине от 6 и не более 12 отверстий диаметром 6,0 мм с угловой стабильностью под винты 3,5 мм. Винт с угловой стабильностью 3,5 мм имеет головку диаметром 6 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана , разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне 10-70 мм. Винт кортикальный имеет головку диаметром 6 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диаметр тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Длина винта в диапазоне 10-70 мм. | 1 |
| 37 | Пластина для локтевого отростка в комплекте с винтами | Пластина для локтевого отростка с угловой стабильностью. В эпифизарной части 6 круглых отвертий диаметром 4,0 мм с угловой стабильностью под винты 2,7 мм, в диафизарной части пластины имеются 3 отверстия диаметром 6,0 мм, позволяющие использование как винтов с угловой стабильностью, так и обычных, с эффектом самокомпрессирования. Толщина пластины 3,0 мм, ширина эпифизарной части 16,0 мм, диафизарной части 11,0 мм. Материал - анодированный титан.Винт с угловой стабильностью 2,7 мм имеет головку диаметром 4 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т9, диаметр резьбы 2,7 мм, диаметр тела винта 2,0 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Цвет анодирования синий. Длина винта в диапазоне 10-70 мм. Винт с угловой стабильностью 3,5 мм имеет головку диаметром 6 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана , разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне 10-70 мм.Винт кортикальный имеет головку диаметром 6 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диаметр тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Длина винта в диапазоне 10-70 мм. | 1 |
| 38 | Пластина реконструктивная в комплекте | Пластина реконструктивная прямая с полиаксиальной угловой стабильностью предназначена для остеосинтеза костей таза. Изготовленна из сплава титана и покрыты серым анодированием. Пластина реконструктивная имеет боковые выемки для удобства интраоперационного моделирования. В пластине 8 отверстий диаметром 6,0 мм. Все отверстия с резьбой. Винт с угловой стабильностью 3,5 мм имеет головку диаметром 6 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей.Сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне 10-70 мм. Винт кортикальный имеет головку диаметром 6 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диаметр тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый.Длина винта в диапазоне 10-70 мм. | 1 |
| 39 | Пластина пяточная большая в комплекте | Пластина пяточная с полиаксиальной угловой стабильностью. Пластина имеет анатомическую форму с возможностью моделирования, содержит 16 резьбовых отверстий диаметром 6 мм.Пластина выпускается универсальной для правой и левой конечности. Длина пластины 83,3 мм.Винт с угловой стабильностью 3,5 мм имеет головку диаметром 6 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей.Материал сплав титана , разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне 10-50 мм. Винт кортикальный имеет головку диаметром 6 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диаметр тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана , разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Длина винта 10-50 мм. | 1 |
| 40 | Пластина проксимальная плечевая в комплекте | Пластина проксимальная плечевая с полиаксиальной угловой стабильностью. Эпифизарная часть пластины 9 отверстий диаметром 6 мм с резьбой под винты с угловой стабильностью. В дистальной части 6 отверстий овальной формы, с резьбой, диаметром 6 мм, позволяющие установку и традиционных винтов с эффектом самокомпресиирования и винтов с угловой стабильностью с головкой диаметром 6 мм. Материал - титановый сплав, покрытый серым анодированием. Винт с угловой стабильностью 3,5 мм имеет головку диаметром 6 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта в диапазоне 10-70 мм. Винт кортикальный имеет головку диаметром 6 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диаметр тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Материал сплав титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый.Длина винта в диапазоне 10-70 мм. | 1 |
| 41 | Пластина опорно-мыщелковая для остеосинтеза переломов дистального отдела бедренной кости в комплекте | Пластина L-образная разгружающая. Пластина в правом и левом варианте. Пластина совместима с 4,5 мм (кортикальными), 5, 0 (блокированными) и 6,5 (спонгиозными) , 3,5 мм (кортикальными), 3,5 (блокированными) и 4,0 (спонгиозными) винтами. Винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины.Резьба в отверстии пластины коническая. Головки винтов не выстоят над пластиной . Диафизарная часть содержит комбинированные отверстия (для введения блокируемых и стандартных кортикальных винтов). Отверстия в пластине позволяют создавать компрессию не менее 1 мм или дистракцию непосредственно при введении винта, без дополнительных внешних устройств . Ровная поверхность наружной стороны пластины для облегчения удаления пластины после сращения . Толщина пластины 2,0 мм. Ширина пластины 16,0 мм. Расстояния между отверстиями 16,0 мм. Количество отверстий от 3 до 6 шт. Материал изготовления: сплав титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb (TAN) ISO 5832-11. Диапазон длины пластины 69 - 117 мм. Кортикальный винт диаметром 4,5 мм Длина 14 -90 мм. Шлиц по выбору покупателя внутренний шестигранник или звездчатый. Длина 32 мм. Диаметр резьбовой части 4,5 мм, Диаметр тела винта 3,0 мм, Диаметр головки винта 8,0 мм. Материал – чистый титан ISO 5832-2. Винты блокируемые.Диаметр 5,0 мм. Блокируемый винт с универсальной резьбой для закручивания в кортикальную и спонгиозную кость; самонарезающий пулевидный конец винта, винт не требует нарезания резьбы при установке;головка винта конической формы с двуспиральной заклинивающейся резьбой,шаг резьбы равен шагу костной резьбы винта, шлиц винта: шестигранный или звездчатый ,цветовая кодировка системы титановых имплантатов. Диаметр тела винта 4,4 мм. Диаметр шестигранника 3,5 мм. Наличие индивидуальной упаковки винта с маркировкой производителя, с обязательным указанием размеров и номера партии изделия; типоразмерный ряд: 14мм -50мм с шагом в 2мм, 55мм-90мм с шагом в 5мм; материал титан аллюминий необий ISO 5832-2. | 1 |
| 42 | Пластина антеро-латеральная для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости в комплекте | Анатомическая антеро-латеральная пластина для остеосинтеза переломов дистального отдела большеберцовой кости.Пластина анатомической формы в левом и правом исполнении. Для использования с блокируемыми и кортикальными винтами 3,5 мм. Дизайн проксимальной головкиобеспечивает установку 4 блокируемых винтов субхондрально и параллельно по хирургической технике «рафтинга» для поддержки суставной поверхности после анатомического восстановления фрагментов. В метафизарной головке пластины 3 отверстия для временной фиксации спицами Киршнера. Три отверстия дистальнее метафизарной головки пластины обеспечивают введение винтов под углом для поддержания медиальных фрагментов. В диафизарной части 4 -16 комбинированных отверстий. Пластина должна имеет специальное проксимальное отверстие для использования компрессионного устройства. Титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb (TAN) согласно международному стандарту ISO 5832-11. Винты блокированные. Диаметром 3,5 мм. Блокированные винты следующих вариантов: саморежущий блокированный винт или саморежущий самосверлящий блокированный винт. Блокированные винты имеют резьбу по всей длине тела винта. Блокированные винты имеют двойную резьбу на головке винта. Блокированные винты нестандартных типоразмеров: тело 2,7 – головка 3,5 мм (по выбору хирурга). Шлица в головке винта – звездчатый Т15. Материал - Ti6Al7Nb (TAN) ISO 5832-11. Винты кортикальные стандартные. Диаметром 3,5 мм. Шаг длины 2 мм. Шлиц по выбору покупателя внутренний шестигранник или звездчатый . Диапазон длин 10 мм – 140 мм. Имеют специальную кортикальную и опорную резьбу. Диаметр резьбовой части 3,5 мм. Диаметр тела винта 2,4 мм. Диаметр головки винта 6,0 мм. Материал - Ti6Al7Nb (TAN) ISO 5832-11 или чистый титан ISO 5832-2. | 1 |
| 43 | Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью в комплекте | Сечение пластины: 1/3 трубки, в центральной части наличие участка с увеличенным расстоянием между отверстиями (воротничка) для оптимизации расположения пластины по отношению к линии перелома. Наличие универсальных отверстий, позволяющих устанавливать либо блокированные винты с конусной заклинивающейся двуспиральной резьбой, либо стандартные винты в нейтральном или компрессирующем положении. Размеры: ширина: 9,0 мм, толщина 1,0 мм. Расстояние между центрами соседних отверстий: 12мм, 16 мм в зоне воротничка. Количество отверстий: 2 -12 мм. Диаметр устанавливаемых винтов: 3,5мм блокированный винт, 3,5мм кортикальный винт, 4,0мм спонгиозный винт. Длина пластины 28 - 148 мм. Винты блокированные. Диаметром 3,5 мм. Блокированные винты должны имеют ь резьбу по всей длине тела винта. Блокированные винты должны имеют двоную резьбу на головке винта. Блокированные винты типоразмеры: тело 2,7 – головка 3,5 мм . Шлица в головке винта – звездчатый Т15. Материал - Ti6Al7Nb (TAN) ISO 5832-11. Винты кортикальные стандартные. Диаметром 3,5 мм. Шаг длины 2 мм. Шлиц по выбору покупателя внутренний шестигранник или звездчатый. Диапазон длин 10 мм – 140 мм. Имеют пециальную кортикальную и опорную резьбу. Существуют в стандартной версии, а также в версии "саморез". Диаметр резьбовой части 3,5 мм. Диаметр тела винта 2,4 мм. Диаметр головки винта 6,0 мм. Материал - Ti6Al7Nb (TAN) ISO 5832-11 или чистый титан ISO 5832-2 . | 1 |
| 44 | Штифт для остеосинтеза плечевой кости в комплекте | Штифт , прямой, канулированный , не требующий рассверливания костномозгового канала плечевой кости. Длина160 мм. Диаметр 8 мм (с проксимальным диаметром 9,5 мм) или 9,5мм (с проксимальным диаметром 11,0 мм). В проксимально части штифта 4 сквозных отверстия с резьбой для установки метафизарных винтов с межцентровым расстоянием 4,5мм, а так же одно сквозное отверстие, расположенное под углом 45 гр относительно оси штифта. В диафизарной части штифта располагаться два сквозных отверстия для фиксации штифта. Штифт закрывается колпачком. Проксимальная часть штифтаимеет вкладыш из полиэтилена ультравысокой плотности обеспечивающий угловую стабильность винтов Материал штифта: Титановый сплав Ti6Al7Nb (TAN). Материал вкладыша: Полиэтилен ультравысокой плотности ISO 5834-2. Винт метафизарный, диаметр 4, 5мм для проксимальной части штифта. Головка винта имеет сквозное резьбовое отверстие , под углом 300 относительно оси винта. Длина винта в диапазоне 26 -60 мм. Головка винта имеет 4 отверстия диаметром 2 мм для подшивания сухожилий мышц вращательной манжеты плеча. Материал винта: Титановый сплав Ti6Al7Nb (TAN). Блокирующий винт для штифтов, диаметр 4,0 мм. Диапазон длин для блокирующих винтов диаметра 4,0 18 -70 мм с шагом 2 мм. Диаметр тела винта в резьбовой части 3.3 мм для винтов диаметром 4,0 мм. Стандартные блокирующие винты имееют двойную резьбу для увеличения стабильности. Винты должны производиться из сплава TAN ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия. | 1 |
| 45 | Штифт для остеосинтеза большеберцовой кости в комплекте | Штифт тибиальный, канюлированный, стерильный, темно-синий или золотой и серый 1 шт. Штифт одинаков для правой и левой большеберцовой кости. Штифт производиться в канюлированном варианте. Диаметр канала 5,0мм. Диаметр штифта от 7,0 до 13,0мм. Кривизна штифта составляет 10 градусов с бегущим радиусом, пропорциональным длине штифта или 10 градусов с радиусом 2 м. Штифт имеет круглую форму или круглую форму в поперечном сечении уплощенную спереди. Штифт блокируется винтами диаметром 4,0 и 5,5 мм. Цвет винта соответствует цвету штифта, для которого подходит винта. Диапазон длины штифта 160 - 500 мм. Количество отверстий под блокирующие винты в проксимальной части 5 шт. Три проксимальных отверстия для спонгиозных блокирующих винтов или кортикальных винтов. Дистальные отверстия под блокирующие винты 4 шт. Блокирование проксимального винта концевым колпачком в первом проксимальном отверстии. Блокирование проксимального винта концевым колпачком во втором проксимальном отверстии. Количество отверстий для блокирования в дистальной части 3 шт. Два отверстия во фронтальной плоскости. Одно отверстие в сагитальной плоскости. Расстояние от дистального конца штифта до центра наиболее дистального отверстия 5,0 мм. Поставка штифтов в стерильном варианте. Штифт производиться методом горячей ковки из сплава ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия . Блокирующий винт для штифтов. Диаметр блокирующих винтов 5,0 мм (для штифтов с диаметром 9-13 мм) или 6, 0 мм (для штифтов 14-16 мм). Диапазон длин блокирующих винтов 26-80 мм шаг 2 мм, 80-100, шаг 5 мм. Диаметр тела винта в резьбовой 4,3 мм (для винтов 5,0) и 4,8 мм (для винтов с диаметром 6,0 мм). Винты из сплава TAN ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия. | 1 |
| 46 | Штифт бедренный ретроградный в комплекте | Штифт бедренный канюлированный, стерильный, темно-синий или золотой и серый 1 шт. Штифт имеет правую и левую версии1Штифт производиться в канюлированном варианте. Диаметр канала 5,0мм. Диаметр штифта от 7,0 до 13,0мм. Кривизна штифта составляет 10 градусов с бегущим радиусом, пропорциональным длине штифта или 10 градусов с радиусом 2 м. Штифт имеет круглую форму или круглую форму в поперечном сечении уплощенную спереди. Штифт блокируется винтами диаметром 4,0 и 5,5 мм. Цвет винта соответствует цвету штифта, для которого подходит винта. Диапазон длины штифта 160 - 500 мм. Количество отверстий под блокирующие винты в проксимальной части 5 шт. Три проксимальных отверстия для спонгиозных блокирующих винтов или кортикальных винтов. Дистальные отверстия под блокирующие винты 4 шт. Блокирование проксимального винта концевым колпачком в первом проксимальном отверстии. Блокирование проксимального винта концевым колпачком во втором проксимальном отверстии. Количество отверстий для блокирования в дистальной части 3 шт. Два отверстия во фронтальной плоскости. Одно отверстие в сагитальной плоскости. Расстояние от дистального конца штифта до центра наиболее дистального отверстия 5,0 мм. Поставка штифтов в стерильном варианте. Штифт производиться методом горячей ковки из сплава ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия . Блокирующий винт для штифтов. Диаметр блокирующих винтов 5,0 мм (для штифтов с диаметром 9-13 мм) или 6, 0 мм (для штифтов 14-16 мм). Диапазон длин блокирующих винтов 26-80 мм шаг 2 мм, 80-100, шаг 5 мм. Диаметр тела винта в резьбовой 4,3 мм (для винтов 5,0) и 4,8 мм (для винтов с диаметром 6,0 мм). Винты из сплава TAN ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия. | 1 |
| 47 | Штифт для остеосинтеза проксимального отдела бедра в комплекте | Штифт для остеосинтеза переломов проксимального отдела бедра (вертельная и подвертельная зона) и ипсилатеральных переломов диафиза бедра с повышенной опорностью шеечного элемента для фиксации, в том числе в кости с выраженным остеопорозом. Диапазон длин штифтов в короткой версии 170- 240 мм. Диапазон длин штифтов в длинной версии 300-420 мм, диаметр проксимальной часть штифтов длиной 240- 420 мм 17 мм, дистальный диаметр штифтов в короткой версии 9-12 мм с шагом 1 мм, дистальный диаметр штифтов длиной 300-340 мм 9-10 мм, дистальный диаметр штифтов длиной 380-420 мм 10 мм. Штифты в короткой версии одинаковые для правого и левого бедер, медио-латеральный угол в проксимальной части 6 градусов, точка введения штифта находиться на верхушке большого вертела, штифт длинной 240 мм имеет дистальную часть с продольными канавками длиной 70 мм. Штифты должен быть канулированными, диаметр внутреннего отверстия 4,4 мм (единый стандарт), радиус изгиба штифта в удлиненной версии в сагиттальной плоскости 1500 мм . Проксимально штифт блокируется одним спиральным клинком, варианты углов введения проксимального клинка для штифтов 170- 200 мм 125, 130 градусов, варианты углов введения проксимального клинка для штифтов 240 мм 125, 130,135 градусов, варианты углов введения проксимального клинка для штифтов 300-420 мм 125, 130 градусов. Материал изготовления сплав TAN ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия. Клинок спиральный вводиться путём забивания, при этом создавая импакцию губчатой кости, улучшая качество фиксации, хирургическая техника предусматривает введение спирального клинка без предварительного рассверливания для сохранения костной массы, спиральный клинок обеспечивает ротационную стабильность фрагмента головка-шейка бедра, при этом должен обеспкчивает свободное скольжение относительно интрамедуллярного штифта, клинок содержит четыре лопасти, наружный диаметр клинка 11 мм, клинок имеет отверстие в спиральной части предназначенные для аугментации цемента вокруг клинка для создания дополнительной опорной поверхности в порозной кости, клинок каннулированный, диаметр внутреннего отверстия 3,3 мм, клинок блокируется внутренним блокирующим механизмом, клинок не блокируется концевым колпачком, диапазон длин клинков 75 - 130 мм с шагом 5 мм, клинокпоставляется в стерильном варианте. Материал изготовления сплав TAN ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия. Блокирующий винт для штифтов. Диаметр блокирующих винтов 4,9 мм. Диапазон длин блокирующих винтов 26-100 мм , диаметр тела винта в резьбовой части 4,3 мм. Головка винта должна иметь самоудерживающий гексагональный шлиц 3,5 мм, диаметр головки винта 8.0 мм. Винты из сплава TAN ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия или нержавеющей стали. | 1 |
| 48 | Болт | Винт должен иметь уменьшенный диаметр под головкой для предупреждения возникновения микротрещин во время введения винта. Для установки дистальных винтов должен существовать дистальный направитель. Дистальные винты должны быть диаметром 5± 0,05 мм и выполнены из титанового сплава (титан, алюминий, ванадий). Винты должны иметь полную по длине ножки резьбу. Длина винтов должна быть в диапазоне не хуже 25 - 90 мм, с шагом в 5 мм. | 1 |
| 49 | Отвертка | Отвертка должна быть предназначена для закручивания винтов при накостном остеосинтезе. Рукоятка должна иметь скосы для удобного хвата. Шлиц должен быть : звездчатый. Шлиц должен позволять работать с винтами малого диаметра (3.5±0.05мм) . | 1 |
| 50 | Канюлированный винт | Канюлированный винт должен быть диаметром 3.5 ±2.0мм. Длина рабочей части должна быть: 85 ± 8.0 мм. Длина общая должна быть: 196 ±3.0 мм. Ширина рукоятки должна быть : 19 ±2.5мм. Ширина рукоятки (плоская часть) должна быть : 13 ±1.5мм. Должна быть маркировка для удобства идентификации. Должна поставляться в индивидуальной нестерильной упаковке. Материал: нержавеющая усиленная сталь, силикон. | 1 |
| 51 | Концевой колпачок | Концевой колпачек с удлинением 0, 5, 10,15 и 20 мм. Концевой колпачок я из сплава TAN ISO 5832-11 без содержания цито-токсичного ванадия. Колпачок имеет шлиц типа Стардрайв для лучшей передачи усилия и самоудержания. Колпачки должны существовать и иметь возможность поставки как в стерильном так и нестерильном вариантах. |  |
| 52 | Щипцы/Кусачки | Предназначены для временной фиксации репозиции внутрисуставных переломов.Размер: большой. Имеют винтовой замок с гайкой для фиксации положения. Наконечники щипцов должны имеют шарообразный кончик для предотвращения продавливания кости, шарообразный кончик имеет конусообразное острие для надежного зацепления в кости. Радиус шарообразного кончика 4 мм. Диаметр основания наконечников (около шарообразного кончика) 5,5мм. Высота конусообразного острия 3,5 мм. Диаметр основания конусообразного острия 3,5 мм. Расстояние между остриями наконечников (в закрытом положении) 38 мм. Расстояние между остриями наконечников (в максимально открытом положении) 85 мм. Расстояние между дугами наконечников щипцов в закрытом положении 178мм. Толщина рукояток 16 мм. Толщина дуг наконечников 9 мм. Длина (максимальная) 408 мм. Имеют маркировку для удобства идентификации.Материал изготовления усиленная нержавеющая сталь. | 1 |
| 53 | HCS каннулированный винт (по типу Герберта) самосверлящий, титановый сплав TAN | Винт компрессирующий канулированный диаметром 2,4 мм и 3,0 мм. Предназначен для фиксации остеотомий и простых переломов мелких костей с контролируемым погружением головки винта субхондрально. Шлиц Стардрайв. Винтимеет цилиндрическую головку с двойной резьбой. Шаг резьбы на головке и теле винта одинаков. Резьба и на головке и теле винта самонарезающая. Длина резьбовой части на головке 2 мм. Длина резьбы на теле двух видов – короткая и длинная. Диапазон длин винтов 10 -30 мм, шаг 1 мм, 32 -40 мм, шаг 2 мм. Устанавливается по спице Киршнера диаметром 1,1 мм. Материал биосовместимый сплав Титан-алюминий-ниобий Ti6Al7Nb (TAN) согласно международному стандарту ISO 5832-11. |  |
| 54 | Винты блокируемые 2,7 мм, саморез титан | Винт с угловой стабильностью диаметром 2,7 мм имеет головку диаметром 4,0 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т9, диаметр резьбы 2,7 мм, диаметр тела винта 2,0 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования синий. Длина винта от 10 до 65 мм. | 1 |
| 55 | Винты кортикальные 2,7 мм, саморез титан | Винт имеет головку диаметром 4 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т9, диаметр резьбы 2,7 мм, диаметр тела винта 2 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Длина винта от 10 до 60 мм. | 1 |
| 56 | Винты блокируемые 3,5 мм саморез титан | Винт с угловой стабильностью 3,5 мм имеет головку диаметром 6 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диамет тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования зеленый. Длина винта от 12 до 65 мм. | 1 |
| 57 | Винты кортикальные 3,5 мм саморез титан | Винт кортикальный имеет головку диаметром 6 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т15, диаметр резьбы 3,5 мм, диаметр тела винта 2,8 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серый. Длина винта от 12 до 60 мм. | 1 |
| 58 | Винты блокируемые 5,1 мм саморез титан | Винт с угловой стабильностью диаметром 5,0 мм. Должен иметь головку диаметром 7,75 мм с конической резьбой и шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т25. Диаметр резьбы 5,0 мм, диамет тела винта 4,0 мм, кончик самонарезающий, закругленный для минимального травмирования мягких тканей. Длина винта от 24 до 80 мм. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования фиолетовый. | 1 |
| 59 | Винты кортикальные 5,1 мм саморез титан | Винт кортикальный имеет головку диаметром 7,75 мм с шлицем звездчатой формы "Torx" размера Т25, диаметр резьбы 5,0 мм, диаметр тела винта 4,0 мм. Кончик самонарезающимся, закругленным для минимального травмирования мягких тканей. Длина винта от 26 до 40 мм. Имплантат изготовлен из сплава титана, разрешенного для имплантации на территории Российской Федерации, покрытого анодированием. Цвет анодирования серым. | 1 |
| 60 | Винты блокируемые 3,5 мм саморез сталь | Винт блокированный с наличием резьбы на шляпке винта для комбинированных отверстий. Диаметр винта должен быть 3,5 мм. Гексагональный шлиц размером 2,5 мм. Под отверстия в кости 2,8 мм. Винт выполнен из хирургической нержавеющей стали. Длина винта от 10 до 70 мм. | 1 |
| 61 | Винты кортикальные 3,5 мм саморез сталь | Винт дожен быть кортикальным. Диаметр винта 3,5 мм. Гексагональный шлиц размером 2,5 мм. Под отверстия в кости 2,5 мм. Винт выполнен из хирургической нержавеющей стали. Длина винта от 10 до 130 мм. | 1 |
| 62 | Спица направляющая | Диаметр спицы 3,2 мм. Длина спицы должна 290 мм. Материал изготовления спицы: немагнитная нержавеющая сталь в соответствии с международным стандартом ISO 5832-1. Материал изготовления н позволяет проводить ЯМР-исследования. | 1 |
| 63 | Спица трокарной(трехгранной) заточкой | Спица трокарной(трехгранной) заточкой для установки в кость для сопровождения установки канюлированного винта по заданному направлению или временной фиксации. Диаметр спицы 2,5мм, длина 280мм. В упаковке 10 шт. | 1 |
| 64 | Спица с ушком | Спица направляющая, диаметр 2,4 мм, длина 435 мм, имеет острие с трехгранной заточкой и ушко для проведения нити. Изготовлена из нержавеющего сплава. Предназначена для сверления кости, направления сверла и проведения лигатуры через костный канал. Поставляется в стерильной, в индивидуальной упаковке. | 1 |
| 65 | Спица-направитель с троакарным кончиком, 2,4 мм, длинный, стерильная | Материал-медицинская нержавеющая сталь. Применение- для однократного применения. Упаковка-стерильная. Форма-троакарного типа с трехгранной заточкой и ушком. Диаметр- 2,4 мм. Длина- 430 мм. | 1 |
| 66 | Сверло для фиксатора | Одноразовое стерильное металлическое сверло-спица диаметром 1,8 мм для установки якорного фиксатора. Наличие ограничителя глубины сверления с цветовой маркировкой. | 1 |
| 67 | Пластина с угловой стабильностью для проксимальной клиновидной остеотомии открывающего типа ,титан | Пластина для корригирующнй остеотомии. Предназначается для проксимальной остеотомии стопы открывающего типа.Пластина низкопрофильная , укороченная. Пластина анатомически предмоделированной формы для более плотной фиксации на плюсневых костях. Пластина Т-образной формы. Пластина имеет не менее 4 отверстий, причем два отверстия в основании пластины. Количество отверстий в прямой части пластины должно быть два. В месте перехода прямой части пластины в основание на рабочей поверхности спейсер. Высота спейсера 5,0 мм. Отверстия в пластине имеют резьбу. Отверстия в пластине имеют небольшую конусность для лучшего центрирования винтов. Пластина позволяет фиксироваться к кости кортикальными винтами и винтами с угловой стабильностью, а также винтами с вариабельным введением, диаметром 3,0 мм. Материал-титан. | 1 |
| 68 | Винт низкопрофильный с частичной резьбой , титан | Шуруп костный,самонарезающий, имеет резьбовую часть, расположенную частично. Резьба на шурупе имеет спонгиозную нарезку.Предназначен для фиксации пластин и костных отломков. Количество насечек, для самонарезания резьбы в дистальной части шурупа три. Диаметр резьбовой части шурупа 6,0 мм. Головка шурупа полусферическая, низкопрофильная, для предотвращения раздражения мягких тканей. Головка шурупа имеет шлиц в виде шестигранника размером 3,5 мм. Длина шурупа 40 мм - 50 мм. Шуруппоставляется в индивидуальной заводской упаковке в стерильном и не стерильном виде по выбору Заказчика. Материал изготовления шурупа -титановый сплав. | 1 |
| 69 | Комплект аппарата Илизарова для костей предплечья и голени | Полукольцо. Полукольцо диаметром 100 - 240 мм. Отверстия в полукольцах имеют равномерный шаг по окружности среднего диаметра. Погрешность по шагу 0,2 мм.Материал 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632. Относительная магнитная проницаемость стали 1,05. Полукольца выдерживают нагрузку 100 кг.Полукольца имеют отверстия диаметром 7 мм с фаской 0,5х45. Шероховатость наружных поверхностей деталей не более 0,32 мкм по ГОСТ 2789. Болт-спицефиксатор с отверстием и резьбовой головкой предназначен для крепления спицы на опорных элементах аппарата Илизарова.Болт-спицефиксатор крепит спицу на опорных элементах аппарата Илизарова. При креплении спицы на опорном элементе болтом-спицефиксатором последняя выдерживает осевое усилие от проскальзывания 160 кгс (1570 Н.). Болты изготовлены из коррозионно-стойкой стали марки 14Х17Н2 по ГОСТ 5632. Болт-спицификсатор имеет шестигранную головку с размером 9,9 - 10 мм. Длина болтаь 33 мм. Шероховатость наружных поверхностей деталей кроме резьбовых 0,32 мкм по ГОСТ 2789. Стержень. Стержень резьбовой- винт Шанца М6. Диаметр соединительной части М6 мм, рабочая часть коническая диаметром 5,0 - 6,0 мм, метчиковая заточка. Материал изготовления из титанового сплава ВТ6. | 1 |
| 70 | Шовная пуговица для ПКС TightRope® RT | Шовная пуговица должна быть предназначена для кортикальной фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок. Должна иметь размеры не более 13*3.4*1.5 мм. Должна иметь фиксирующую петлю регулируемого размера. Петля должна иметь конструкцию, позволяющую производить ее затягивание (уменьшение размера), но предотвращающую распускание (увеличение размера). Пуговица должна иметь нить для протягивания по каналу, нить для регулировки длины фиксирующей петли и нить для разворота пуговицы на кортикале. Должна обеспечивать надежную фиксацию трансплантата. Должна быть изготовлена из титанового сплава. Должна быть предназначена для одноразового применения и поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. | 1 |
| 71 | Фиксатор винтовой | Фиксатор винтовой должен быть предназначен для фиксации трансплантата при реконструкции крестообразных связок. Должен быть интерферентного типа. Должен позволять фиксировать как сухожильный трансплантат, так и транcплантат типа ""BTB"". Должен иметь диаметр от 7 мм до 10 мм, длину не более 28 мм. Должен быть изготовлен из полиэфира правовращающего изомера молочной кислоты (PLDLA) и двухфазового фосфата кальция. Должен быть предназначен для одноразового применения. Должен поставляться стерильным." |  |
| 72 | Винт интерферентный | Винт интерферентный. Состав: выполнен из микро бетта трикальцийфосфата и 96L/4D PLA полимолочной кислоты, стерильный, одноразовый.Специальная микропористая структура ускоряющая замещение костной тканью.Специальная резьба снижающая риск повреждения трансплантата.Канюлированный.Отверстие под отвертку: трехгранное. Дистальная часть винта с плоской головкой, без острых граней. Диаметр должен быть в диапазоне от 6 мм до 10 мм. Длина:30 мм. | 1 |
| 73 | Материал шовный хирургический лентообразный | Материал шовный должен быть предназначен для хирургической операции. Нить должна быть в форме ленты, шириной не менее 1.5 мм. Должен быть плетеный из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должна быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Длина не менее 914 мм. Должен иметь цветовую маркировку. Должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. Упаковка должна состоять из конверта в конверте с индивидуальными пометкми по срокам стерильности и наименованию продукции с основными характеристиками. | 1 |
| 74 | Материал шовный хирургический с иглой | Материал шовный должен быть предназначен для артроскопической операции. Лигатура должна быть плетеной из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Должна быть не более чем с 1 иглой. Должна иметь форму замкнутой нити. Должна быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Нить должна быть не толще №4-0 (USP). Длина лигатуры должна составлять не менее 254 мм. Игла должна быть колющего типа, должна быть дугообразной формы, длина должна быть не менее 12,7 мм. Материал шовный должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. | 1 |
| 75 | Материал шовный хирургический,плетенный | Материал шовный должен быть предназначена для артроскопической операции. Должен быть плетеный из сверх высокомолекулярного полиэтилена с оболочкой из полиэстера и сверх высокомолекулярного полиэтилена. Должен иметь на конце иглу. Должен быть изготовлена из не рассасывающегося материала. Нить должна быть не толще №2-0 (USP). Длина должна составлять не менее 457 мм. Игла должна быть колющего типа, дугообразной формы, длина должна быть не менее 17,9 мм. Должен иметь цветовую маркировку. Должен быть предназначен для одноразового использования и поставляться в стерильной упаковке. Упаковка должна состоять из конверта в конверте с индивидуальными пометкми по срокам стерильности и наименованию продукции с основными характеристиками. | 1 |
| 76 | Нитепротягиватель | Нитепротягиватель должен быть предназначен для артроскопической операции. Должен иметь шахту, рабочую часть и пластиковую рукоятку. Рукоятка должна иметь вырез для контролируемого пальцем хирурга проведения нити. Габаритный диаметр рукоятки должен быть не более 16 мм, длина не более 137 мм. Должен быть предназначен для проведения нитиноловой петли по каналу нитепротягивателя. Шахта должна быть прямой. Рабочая часть должна быть изогнута влево на угол не более 45 град, должен иметь кривизну малого радиуса. Шахта и рабочая часть должны составлять длину не более 151 мм. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового использования. | 1 |
| 77 | Фиксатор якорный | Фиксатор якорный должен быть предназначен для фиксации сухожилия во время открытых и артроскопических операций. Должен поставляться на инсертере. Должен обеспечивать безузловую фиксацию. Шуруп должен быть с нарезкой упорного типа. Должен вводиться вбиванием. Вбивание должно обеспечиваться последовательными ударами по верхней части рукоятки инсертера. На инсертере должна быть метка глубины введения. Перед шурупом должно иметься ушко для проведения нити. Имплантат, после введения, должен состоять из шурупа и ушка. Диаметр шурупа должен быть не более 3.5 мм, длина шурупа должна быть не более 19.5 мм. Шуруп должен быть биоразлагаемым, должен быть изготовлен из поли-L-молочной кислоты и двухфазного фосфата кальция. Ушко для нити должно быть изготовлено из полиэфирэфиркетона. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке и быть предназначен для одноразового применения. | 1 |
| 78 | Фиксатор якорный безузловой | Фиксатор якорный безузловой должен быть предназначен для реконструкции связки. Должен поставляться в комплекте с инсертером. Должен иметь винтовую резьбу по всей длине и перфорации для лучшего прорастания костной тканью. Должен фиксироваться в костном туннеле методом вкручивания. Вкручивание шурупа должно осуществляться при помощи инсертера. Инсертер должен иметь разметку глубины введения. На инсертере дистальнее шурупа должен распологаться конусовидный наконечник. Должен иметь диаметр не более 4.75 мм, длину не более 19.1 мм. Должен быть изготовлен из полиэфира правовращающего изомера молочной кислоты (PLDLA) и двухфазового фосфата кальция. Конусовидный наконечник должен быть изготовлен из полиэфирэфиркетона. Должен поставляться стерильным. Должен быть предназначен для одноразового использования. | 1 |
| 79 | Шовная пуговица длядля реконструкции дистального отдела бицепса | Шовная пуговица должна быть предназначена для реконструкции дистального отдела бицепса. Должна идти в комплекте с инсертером, шурупом, сверлящей спицей и лигатурой с иглой. Шуруп должен быть диаметром не более 7.0 и длиной не более 10.0 мм. Инсертер должен иметь механизм высвобождению пуговицы. Шуруп должен быть вентилируемый. Сверлящая спица должна иметь разметку глубины сверления с шагом в 5 мм. Шуруп должен быть изготовлен из полиэфирэфиркетона. Пуговица должна быть изготовлена из титана. Должен поставляться стерильным. Должен быть предназначен для одноразового использования. | 1 |
| 80 | Шовная пуговица для восстановления акромиально-ключичного сочленения в наборе | Шовная пуговица предназначена для артроскопической операции на акромиально-ключичном сочленении.Поставляеться в наборе и состоит из двух лент и пуговиц, сверла диаметром 3 мм и нитинолового проводника с петлей. Сверло канюлированное. Пуговица имеет ь форму квадратной пластины с противоположно расположенными прорезями и возможность заправки лигатуры.Изготовлена из титана. Предназначенна для одноразового использования и поставляться стерильным. | 1 |
| 81 | Шовная пуговица для реконструкции ПКС | Материал изготовления титановый сплав, разрешенный для имплантации. Предназначен для бедренной фиксации сухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. Представляет собой пластину с отверстиями, расположенными линейно. Через 2 отверстия в середине фиксатора проходит петля, а через остальные отверстия проходят нити для протягивания и навигации фиксатора. Количество отверстий 4. Количество петель одно. Имеет 2 нити для вертикальной и горизонтальной навигации фиксатора в бедренном канале и на кортикале бедра. Петля непрерывного плетения. Длина петли в диапазоне 10 -60 мм. Упаковка стерильная. Применение однократное. | 1 |
| 82 | Шуруп интерферентный канюлированный с полной резьбой | Винтовой фиксатор изготовлен из биорассасывающегося материала - смеси полимера полимолочногликолиевой кислоты (PLGA) и трикальцийфосфата, обладающего костнопроводящими свойствами. Имеет гомогенную, плотную (неперфорированную) структуру. Предназначен для феморальной и тибиальной фиксации трансплантата ПКС/ЗКС. Фиксатор имеет винтовую нарезку, шаг резьбы составляет 4 мм, канюлированный по всей длине. Внутренний канал винта имеет шестигранную форму для введения шестигранной отвертки . Длина фиксатора 30мм, диаметр 10мм. Поставляеться в стерильной упаковке. | 1 |
| 83 | Якорный фиксатор безузловой с нитью | Безузловой якорный фиксатор изготовлен из биорассасывающегося материала - полимера полимолочной кислоты с добавлением полигликолевой кислоты и трикальцифосфата, смешанных по технологии микродиспергирования.Представляет собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра, через которую проведена металлическая петля, и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра, имеющей различный размер для внедрения в губчатую и кортикальную кости. Диаметр якорного фиксатора 6,0 мм в проксимальной части и 4,5 в дистальной части. Длина 17,5 мм . Фиксатор укреплен на одноразовом инсертере. Поставляется в стерильной упаковке. | 1 |
| 84 | Якорный фиксатор c двойной нитью Ортокорд | Фиксатор артроскопический имплантируемый якорный представляет собой цилиндрической формы якорь с прорезью в головке цилиндра и спиральной нарезкой по всей длине цилиндра. Фиксатор изготовлен из биокомпозитного материалла-смеси левовращающего изомера полимолочной кислоты с добавлением полигликоливой к-ты и трикальцифосфата, выполненого по технологии микродисперирования. Диаметр якорного фиксатора 3 мм. Через прорезь в головке якоря заправлена частично-рассасывающаяся особопрочная двойная нить из высокомолекулярного полиэтилена и полидиоксанона №2. Поставляется в стерильной упаковке, установленный на инсертере, 1 шт. в упаковке. | 1 |
| 85 | Фиксатор анкерный шовный TWINFIX с нитями Ultrabraid #3 | Фиксатор анкерный. Материал: фиксатора -титановый сплав; нитей - полиэтилен. Назначение: для артроскопических вмешательств на плечевом суставе по поводу нестабильности плечевого сустава и повреждений вращательной манжеты. Представляет собой полую направляющую с закрепленным фиксатором на дистальном конце и рукоятку на проксимальном конце и содержать нити, закрепленных в ушке фиксатора. Диаметр: фиксатора- 5,0 мм;нитей - 0,6 мм. Количество нитей: две. Тип фиксатора: резьбовой. Упаковка: стерильная. | 1 |
| 86 | Инструмент для непрерывного шва мениска | Инструмент для непрерывного шва мениска изогнутый, с 4-я заряженными имплантами: представляет собой пластиковую рукоятку с металлической иглой, внутри иглы заряжено 4 импланта из полиэфирэфиркетона с высокопрочной нитью. Игла сверху закрыта пластиковым тубусом - ограничителем глубины вкола, с градуировкой на дистальном конце. На нижней части рукоятки находится курок для подачи импланта. На верхней части рукоятки располагается ролик для подачи и натяжения нити, позади него находится фиксатор -предохранитель от случайного ослабления нити.Стерильный. | 1 |
| 87 | Мини якорь с двумя нитями | Мягкотканный фиксатор для артроскопических операций по восстановлению вращательной манжеты плечевого сустава. Имеет Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения материала фиксатора во все стороны на 360 гр. Фиксатор загружен на одноразовый жесткий инсертер с заостренным концом.Через ткань фиксатора пропущены 2 высокопрочные нити. Установка фиксатора возможна как с использованием шила-пробойника, так и без него. Одноразовый, стерильный. | 1 |
| 88 | Мини якорь с тремя нитями | Мягкотканный фиксатор для артроскопических операций по восстановлению вращательной манжеты плечевого сустава. Имеет Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения материала фиксатора во все стороны на 360 гр. Фиксатор загружен на одноразовый жесткий инсертер с заостренным концом.Через ткань фиксатора пропущены 3 высокопрочные нити.Установка фиксатора возможна как с использованием шила-пробойника, так и без него. Одноразовы, стерильный. | 1 |
| 89 | Якорь с голубой Hi-Fi лентой | Мягкотканный фиксатор для восстановления вращательной манжеты плеча с лентой.Фиксатор - имплант выполнен полностью из мягкотканного высокопрочного материала. Имеет Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксатор загружен на инсертер с рукояткой. В фиксаторе должна быть установлена одна высокопрочная нить размером №2 и 1 лента из восокопрочного материала с цветовой кодировкой. Диаметр фиксатора 2,8 мм. Фиксатор выдерживает усилие на вытягиванее 575 Н. | 1 |
| 90 | Фиксатор с нитью и с иглами | Безъякорный фиксатор для операций на малых суставах. Имеет Y-образную форму для фиксации под кортикальным слоем. Фиксация импланта происходит за счет расширения материала фиксатора во все стороны на 360 гр.Фиксатор с инсертером установлены в одноразовую рукоятку пистолетного типа, включающую также одноразовое сверло 1,7 мм для формирования канала под фиксатор.Через ткань фиксатора пропущенна одна высокопрочная нить размером #2-0 Hi-Fi с иглой на конце.Одноразовый, стерильный. | 1 |
| 91 | Мембрана для восстановления хряща коленного сустава (1 шт в уп) | Имплантат для регенерации хрящевого покрова коленного сустава.Двухслойная резорбируемая мембрана, изготовленная из коллагена крупного рогатого скота I-III типа без химического связующего, предназначенная для хирургического восстановления всех слоев хрящевого покрова коленного сустава. Изделие состоит из покрывающего плотного слоя и расположенной под ним губки с порами в виде каналов, строго направленных к поверхности. Мембрана для восстановления хрящевого покрова коленного сустава должна фиксироваться посредством рассасывающегося в среднесрочной перспективе монофиламентного шовного материала.Толщина изделия составляет 3,0 мм.Площадь поверхности мембраны овальная. Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. Наименование на русском языке, срок стерильности изделия – 3 года. | 1 |
| 92 | Шприц двойной | Шприц для центрифугирования крови должен быть двойным. Шприц должен быть двойного типа. Внешний шприц должен быть предназначен для забора крови, должен иметь объем не менее 15 мл. Внутренний шприц должен быть предназначен для забора плазмы из внешнего шприца после центрифугирования. Внутренний шприц должен извлекаться из внешнего для последующего использования. Внешний шприц должен иметь накручивающийся на канюлю плоский колпачок для возможности вертикальной установки шприца. Шприц должен быть изготовлен из прозрачного пластика. Должен поставляться в индивидуальной стерильной упаковке. Должен быть предназначен для одноразового использования. | 1 |
| 93 | Фреза | Фреза должна быть предназначена для ретроградного рассверливания широкой части костного канала при реконструкции крестообразных связок коленного сустава. Должна иметь прямую цилиндрическую рабочую часть поворачивающимся наконечником по типу сверла. Наконечник должен поворачиваться на угол зависящий от диаметра рассверливания. Должна позволять рассверливать отверстия диаметром в диапазоне не менее 6 мм и не более 12 мм. В проксимальной части фрезы должен находиться пластиковый фиксатор положения наконечника барабанного типа. Поворот наконечника должен осуществляться вращением барабана с обозначением диаметра рассверливания. Рабочая часть должна иметь лазерную разметку в диапазоне не уже чем от 1 до 10 см с шагом не более 5 мм для измерения глубины просверленного канала. Должна иметь подвижный маркер глубины в виде эластомерного кольца. Рабочая часть инструмента должна быть изготовлена из нержавеющей стали. Должна быть предназначена для одноразового применения и поставляться в стерильной упаковке. | 1 |
| 94 | Электрод со встроенной рукояткой | Электрод биполярный , состоит из трехконтактного соединительного блока (для подсоединения к рукоятке), соединительного стержня и наконечника (собственно электрода). Электрод оказывает радиочастотное воздействие на раствор ионов , создавая вапоризационный карман. Вапоризационный карман уменьшает объем тканей в режиме холодного пульса, создавая температуру 65 градусов Цельсия. Электрод имеет рабочую поверхность сбоку диаметра 3,5 мм с целью максимизации области контакта ткани с наконечником и обеспечения быстрого уменьшения объема ткани.Длина соединительного стержня 140мм. | 1 |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать  2 986 211 (Два миллион девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести одиннадцать) рублей 67 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ножка бесцементная TRJ | 1 | шт | 30 704,00 | 31 017,00 | 30 396,00 | 30 705,67 |
| 2 | Ножка Excia цементная | 1 | шт | 30 405,00 | 30 715,00 | 30 100,00 | 30 406,67 |
| 3 | Ножка Excia | 1 | шт | 64 354,00 | 65 011,00 | 63 710,00 | 64 358,33 |
| 4 | Ножка эндопротеза бесцементная | 1 | шт | 69 323,00 | 70 030,00 | 68 629,00 | 69 327,33 |
| 5 | Головка металлическая 28/32 CoCr | 1 | шт | 13 978,00 | 14 121,00 | 13 838,00 | 13 979,00 |
| 6 | Чашка цементная низкопрофильная | 1 | шт | 9 823,00 | 9 923,00 | 9 724,00 | 9 823,33 |
| 7 | Чашка бесцементная PlasmaCup | 1 | шт | 37 778,00 | 38 164,00 | 37 400,00 | 37 780,67 |
| 8 | Вкладыш полиэтиленовый PlasmaCup | 1 | шт | 20 910,00 | 21 123,00 | 20 700,00 | 20 911,00 |
| 9 | Винт фиксирующий | 1 | шт | 3 589,00 | 3 626,00 | 3 553,00 | 3 589,33 |
| 10 | Головка керамическая | 1 | шт | 26 405,00 | 26 674,00 | 26 140,00 | 26 406,33 |
| 11 | Вкладыш керамический | 1 | шт | 34 182,00 | 34 531,00 | 33 840,00 | 34 184,33 |
| 12 | Ножка ревизионная BiContact | 1 | шт | 100 379,00 | 101 404,00 | 99 375,00 | 100 386,00 |
| 13 | Винт дистальный ревизионный | 1 | шт | 9 061,00 | 9 154,00 | 8 970,00 | 9 061,67 |
| 14 | Кольцо реконструкционное | 1 | шт | 52 384,00 | 52 919,00 | 51 860,00 | 52 387,67 |
| 15 | Эндопротез вертлужной впадины бесцементный | 1 | шт | 36 314,00 | 36 684,00 | 35 950,00 | 36 316,00 |
| 16 | Ножка Corail | 1 | шт | 69 323,00 | 70 030,00 | 68 629,00 | 69 327,33 |
| 17 | Чашка Pinnacle | 1 | шт | 37 778,00 | 38 164,00 | 37 400,00 | 37 780,67 |
| 18 | Вкладыш полиэтиленовый Pinnacle | 1 | шт | 20 910,00 | 21 123,00 | 20 700,00 | 20 911,00 |
| 19 | Компонент тибиальный Columbus | 1 | шт | 47 526,00 | 48 011,00 | 47 050,00 | 47 529,00 |
| 20 | Компонент бедренный Columbus | 1 | шт | 77 273,00 | 78 062,00 | 76 500,00 | 77 278,33 |
| 21 | Вкладыш полиэтиленовый Columbus | 1 | шт | 34 091,00 | 34 439,00 | 33 750,00 | 34 093,33 |
| 22 | Лезвие Acculan | 1 | шт | 3 233,00 | 3 266,00 | 3 200,00 | 3 233,00 |
| 23 | Лезвие Acculan стерильное | 1 | шт | 4 647,00 | 4 694,00 | 4 600,00 | 4 647,00 |
| 24 | Костный цемент с гентамицином 40гр. | 1 | шт | 5 556,00 | 5 613,00 | 5 500,00 | 5 556,33 |
| 25 | Аппарат сшивающий кожный "Проксимат" | 1 | шт | 1 819,00 | 1 837,00 | 1 800,00 | 1 818,67 |
| 26 | Халат хирургический, стерильный, с дополнительной защитой | 1 | шт | 1 465,00 | 1 480,00 | 1 450,00 | 1 465,00 |
| 27 | Комплект белья хирургический однократного применения,стерильный | 1 | шт | 3 839,00 | 3 878,00 | 3 800,00 | 3 839,00 |
| 28 | Инцизная плёнка Raucodrape | 1 | шт | 758,00 | 766,00 | 750,00 | 758,00 |
| 29 | Белье хирургическое, стерильное | 1 | шт | 2 980,00 | 3 011,00 | 2 950,00 | 2 980,33 |
| 30 | Пластина прямая в комплекте | 1 | компл | 60 102,00 | 60 715,00 | 59 500,00 | 60 105,67 |
| 31 | Пластина тибиальная проксимальная в комплекте | 1 | компл | 45 657,00 | 46 123,00 | 45 200,00 | 45 660,00 |
| 32 | Пластина блокированная дистальная волярная для остеосинтеза переломов дистального отдела лучевой кости в комплекте | 1 | компл | 46 162,00 | 46 633,00 | 45 700,00 | 46 165,00 |
| 33 | Комплект пластин при переломах дистального отдела плеча в комплекте | 1 | компл | 45 657,00 | 46 123,00 | 45 200,00 | 45 660,00 |
| 34 | Пластина тибиальная дистальная в комплекте | 1 | компл | 45 657,00 | 46 123,00 | 45 200,00 | 45 660,00 |
| 35 | Пластина на малоберцовую кость в комплекте | 1 | компл | 47 475,00 | 47 960,00 | 47 000,00 | 47 478,33 |
| 36 | Пластина для остеосинтеза ключицы в комплекте | 1 | компл | 44 243,00 | 44 694,00 | 43 800,00 | 44 245,67 |
| 37 | Пластина для локтевого отростка в комплекте с винтами | 1 | компл | 42 425,00 | 42 858,00 | 42 000,00 | 42 427,67 |
| 38 | Пластина реконструктивная в комплекте | 1 | компл | 38 182,00 | 38 572,00 | 37 800,00 | 38 184,67 |
| 39 | Пластина пяточная большая в комплекте | 1 | компл | 42 021,00 | 42 449,00 | 41 600,00 | 42 023,33 |
| 40 | Пластина проксимальная плечевая в комплекте | 1 | компл | 53 334,00 | 53 878,00 | 52 800,00 | 53 337,33 |
| 41 | Пластина опорно-мыщелковая для остеосинтеза переломов дистального отдела бедренной кости в комплекте | 1 | компл | 65 657,00 | 66 327,00 | 65 000,00 | 65 661,33 |
| 42 | Пластина антеро-латеральная для остеосинтеза переломов проксимального отдела большеберцовой кости в комплекте | 1 | компл | 64 647,00 | 65 307,00 | 64 000,00 | 64 651,33 |
| 43 | Пластина 1/3 трубки с угловой стабильностью в комплекте | 1 | компл | 35 223,00 | 35 582,00 | 34 870,00 | 35 225,00 |
| 44 | Штифт для остеосинтеза плечевой кости в комплекте | 1 | компл | 57 576,00 | 58 164,00 | 57 000,00 | 57 580,00 |
| 45 | Штифт для остеосинтеза большеберцовой кости в комплекте | 1 | компл | 58 384,00 | 58 980,00 | 57 800,00 | 58 388,00 |
| 46 | Штифт бедренный ретроградный в комплекте | 1 | компл | 58 283,00 | 58 878,00 | 57 700,00 | 58 287,00 |
| 47 | Штифт для остеосинтеза проксимального отдела бедра в комплекте | 1 | компл | 58 384,00 | 58 980,00 | 57 800,00 | 58 388,00 |
| 48 | Болт | 1 | шт | 6 667,00 | 6 735,00 | 6 600,00 | 6 667,33 |
| 49 | Отвертка | 1 | шт | 34 344,00 | 34 694,00 | 34 000,00 | 34 346,00 |
| 50 | Канюлированный винт | 1 | шт | 4 041,00 | 4 082,00 | 4 000,00 | 4 041,00 |
| 51 | Концевой колпачок | 1 | шт | 4 546,00 | 4 592,00 | 4 500,00 | 4 546,00 |
| 52 | Щипцы/Кусачки | 1 | шт | 60 304,00 | 60 919,00 | 59 700,00 | 60 307,67 |
| 53 | HCS каннулированный винт (по типу Герберта) самосверлящий, титановый сплав TAN | 1 | шт | 10 000,00 | 10 103,00 | 9 900,00 | 10 001,00 |
| 54 | Винты блокируемые 2,7 мм, саморез титан | 1 | шт | 4 849,00 | 4 898,00 | 4 800,00 | 4 849,00 |
| 55 | Винты кортикальные 2,7 мм, саморез титан | 1 | шт | 4 243,00 | 4 286,00 | 4 200,00 | 4 243,00 |
| 56 | Винты блокируемые 3,5 мм саморез титан | 1 | шт | 5 657,00 | 5 715,00 | 5 600,00 | 5 657,33 |
| 57 | Винты кортикальные 3,5 мм саморез титан | 1 | шт | 5 233,00 | 5 286,00 | 5 180,00 | 5 233,00 |
| 58 | Винты блокируемые 5,1 мм саморез титан | 1 | шт | 5 495,00 | 5 552,00 | 5 440,00 | 5 495,67 |
| 59 | Винты кортикальные 5,1 мм саморез титан | 1 | шт | 5 081,00 | 5 133,00 | 5 030,00 | 5 081,33 |
| 60 | Винты блокируемые 3,5 мм саморез сталь | 1 | шт | 3 677,00 | 3 715,00 | 3 640,00 | 3 677,33 |
| 61 | Винты кортикальные 3,5 мм саморез сталь | 1 | шт | 2 970,00 | 3 000,00 | 2 940,00 | 2 970,00 |
| 62 | Спица направляющая | 1 | шт | 3 940,00 | 3 980,00 | 3 900,00 | 3 940,00 |
| 63 | Спица трокарной(трехгранной) заточкой | 1 | шт | 6 465,00 | 6 531,00 | 6 400,00 | 6 465,33 |
| 64 | Спица с ушком | 1 | шт | 7 879,00 | 7 960,00 | 7 800,00 | 7 879,67 |
| 65 | Спица-направитель с троакарным кончиком, 2,4 мм, длинный, стерильная | 1 | шт | 10 506,00 | 10 613,00 | 10 400,00 | 10 506,33 |
| 66 | Сверло для фиксатора | 1 | шт | 8 990,00 | 9 082,00 | 8 900,00 | 8 990,67 |
| 67 | Пластина с угловой стабильностью для проксимальной клиновидной остеотомии открывающего типа ,титан | 1 | шт | 40 182,00 | 40 592,00 | 39 780,00 | 40 184,67 |
| 68 | Винт низкопрофильный с частичной резьбой , титан | 1 | шт | 6 677,00 | 6 745,00 | 6 610,00 | 6 677,33 |
| 69 | Комплект аппарата Илизарова для костей предплечья и голени | 1 | компл | 54 243,00 | 54 796,00 | 53 700,00 | 54 246,33 |
| 70 | Шовная пуговица для ПКС TightRope® RT | 1 | шт | 41 718,00 | 42 143,00 | 41 300,00 | 41 720,33 |
| 71 | Фиксатор винтовой | 1 | шт | 49 899,00 | 50 409,00 | 49 400,00 | 49 902,67 |
| 72 | Винт интерферентный | 1 | шт | 32 324,00 | 32 654,00 | 32 000,00 | 32 326,00 |
| 73 | Материал шовный хирургический лентообразный | 1 | шт | 8 788,00 | 8 878,00 | 8 700,00 | 8 788,67 |
| 74 | Материал шовный хирургический с иглой | 1 | шт | 4 849,00 | 4 898,00 | 4 800,00 | 4 849,00 |
| 75 | Материал шовный хирургический,плетенный | 1 | шт | 3 627,00 | 3 664,00 | 3 590,00 | 3 627,00 |
| 76 | Нитепротягиватель | 1 | шт | 18 081,00 | 18 266,00 | 17 900,00 | 18 082,33 |
| 77 | Фиксатор якорный | 1 | шт | 45 455,00 | 45 919,00 | 45 000,00 | 45 458,00 |
| 78 | Фиксатор якорный безузловой | 1 | шт | 49 495,00 | 50 000,00 | 49 000,00 | 49 498,33 |
| 79 | Шовная пуговица длядля реконструкции дистального отдела бицепса | 1 | шт | 62 627,00 | 63 266,00 | 62 000,00 | 62 631,00 |
| 80 | Шовная пуговица для восстановления акромиально-ключичного сочленения в наборе | 1 | шт | 84 416,00 | 85 277,00 | 83 571,00 | 84 421,33 |
| 81 | Шовная пуговица для реконструкции ПКС | 1 | шт | 39 394,00 | 39 796,00 | 39 000,00 | 39 396,67 |
| 82 | Шуруп интерферентный канюлированный с полной резьбой | 1 | шт | 32 324,00 | 32 654,00 | 32 000,00 | 32 326,00 |
| 83 | Якорный фиксатор безузловой с нитью | 1 | шт | 31 516,00 | 31 837,00 | 31 200,00 | 31 517,67 |
| 84 | Якорный фиксатор c двойной нитью Ортокорд | 1 | шт | 28 586,00 | 28 878,00 | 28 300,00 | 28 588,00 |
| 85 | Фиксатор анкерный шовный TWINFIX с нитями Ultrabraid #3 | 1 | шт | 25 455,00 | 25 715,00 | 25 200,00 | 25 456,67 |
| 86 | Инструмент для непрерывного шва мениска | 1 | шт | 56 566,00 | 57 143,00 | 56 000,00 | 56 569,67 |
| 87 | Мини якорь с двумя нитями | 1 | шт | 25 960,00 | 26 225,00 | 25 700,00 | 25 961,67 |
| 88 | Мини якорь с тремя нитями | 1 | шт | 29 899,00 | 30 205,00 | 29 600,00 | 29 901,33 |
| 89 | Якорь с голубой Hi-Fi лентой | 1 | шт | 39 899,00 | 40 307,00 | 39 500,00 | 39 902,00 |
| 90 | Фиксатор с нитью и с иглами | 1 | шт | 45 455,00 | 45 919,00 | 45 000,00 | 45 458,00 |
| 91 | Мембрана для восстановления хряща коленного сустава (1 шт в уп) | 1 | шт | 99 697,00 | 100 715,00 | 98 700,00 | 99 704,00 |
| 92 | Шприц двойной | 1 | шт | 12 627,00 | 12 756,00 | 12 500,00 | 12 627,67 |
| 93 | Фреза | 1 | шт | 34 829,00 | 35 184,00 | 34 480,00 | 34 831,00 |
| 94 | Электрод со встроенной рукояткой | 1 | шт | 26 690,00 | 26 963,00 | 26 423,00 | 26 692,00 |
| ИТОГО cумма цен единиц товаров, руб. | 2 986 021,00 | 3 016 496,00 | 2 956 118,00 | 2 986 211,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Место поставки товара: 109386,город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.

Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«___» ___________ 2020 года  в 09 часов 00 минут  московского времени.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«___» ____________ 2020 года в 10 часов 00 минут  московского времени.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«___» _____________2020 года в 11 часов 00 минут  московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена суммы единиц Товаров.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком  конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней со дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены  для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.