УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

____________ Явися А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 63/2020/1

о внесении изменений в извещение 63/2020 о проведении запроса котировок на  право заключения договора поставки помп инсулиновых с принадлежностями для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик:  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого  акционерного общества «Российские железные дороги»;  сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:

Контактные лица:

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

Адреса электронной почты: mts1@semashko.com

Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94

Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

Настоящим извещением № 63/2020/1 вносим информацию об изменениях в разделах:

Предмет процедуры закупки:

Запрос котировок на  право заключения договора поставки помп инсулиновых с принадлежностями для нужд  НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз.1 | Помпа инсулиновая с системой постоянного мониторирования глюкозы | 1* | шт. |
| 1 | Интегрированная система инсулиновой помпы и устройства для непрерывного мониторинга глюкозы в подкожной жировой клетчатке в режиме реального времени | наличие |  |
| 2 | Назначение: для непрерывного введения инсулина и постоянного суточного мониторинга уровня глюкозы, выявления возможных эпизодов повышения и снижения сахара крови | наличие |  |
| 3 | Встроенный в помпу калькулятор расчёта болюсной дозы инсулина с учетом активного инсулина | наличие |  |
| 4 | Возможность передачи информации в персональный компьютер. | наличие |  |
| 5 | Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой и задержкой выключения экрана и меню по умолчанию 30 секунд | наличие |  |
| 6 | Интеллектуальное русифицированное меню | наличие |  |
| 7 | Вес с установленной батарейкой | не более 108 | г |
| 8 | Точность введения инсулина | не более 5 | % |
| 9 | Количество измерений глюкозы интерстициальной жидкости | не менее 288 | раз в сутки |
| 10 | Временной интервал для графиков тренда глюкозы сенсора: 3 и 24 часа | наличие |  |
| 11 | Сигналы тревоги: сигнал тревоги об уровне глюкозы и о калибровке | наличие |  |
| 12 | Типы подачи сигнала тревоги: звуковой и вибрация | наличие |  |
| 13 | История сигналов тревоги | наличие |  |
| 14 | Максимальное количество базальных интервалов (доз в день) | не менее 48 |  |
| 15 | Шаг изменения базальной дозы | не более 0,05 | МЕ/час |
| 16 | Временная базальная доза | 0-200 с шагом 1 | % |
| 17 | Максимальная болюсная доза | не более 25 | МЕ/час |
| 18 | Память системы | не менее 12 | недель |
| 19 | Устойчивость к воздействию водопроводной воды и обычных чистящих растворов, в том числе 3% раствору перекиси водорода, 70% изопропиленовому спирту, жидкости для мытья посуды | наличие | наличие |
| 2 | Комплектация |  |
| 2.1 | Помпа инсулиновая | 1 шт.* |
| № п/п | Наименование параметра | Значение | Ед. изм. |
| Поз.2 | Резервуар для помпы инсулиновой | 1* | шт |
| 1 | Объем | 3 | мл |
| 2 | Цвет | прозрачный |  |
| 3 | Требования к замене резервуара | 3 | дня |
| 4 |  |  |  |
| 5 | Количество штук в упаковке | 10 | штук |
| 6 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 7 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| № п/п | Наименование параметра | Значение | Ед. изм. |
| Поз.3 | Система инфузионная совместимая с резервуаром | 1* | шт |
| 1 | Условия работы |  |  |
| 1.1 | Температура | Ниже 55 | °С |
| 2 | Устройство состоит из: |  |  |
| 2.1 | мягкой канюли, снабженной фиксирующей липкой лентой, иглой для установки, катетера с соединительным элементом, заглушки. | Наличие |  |
| 3 | Свойства устройства |  |  |
| 3.1 | отсоединение катетера в точке ввода канюли, мягкая канюля конусообразного типа | Наличие |  |
| 4 | Угол ввода канюли | 90 | Град. |
| 5 | Длина катетера | 60 | См |
| 6 | Длина канюли | 9 | Мм |
| 7 | Тип соединения с резервуаром | Запатентованное соединение Paradigm | Наличие |
| 8 | Автоматическая установка с помощью специального устройства для установки | Наличие |  |
| 9 | Механизм разъединения на протяжении катетера | Наличие |  |
| 10 | Количество штук в упаковке | 10 | Штук |
| 11 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 12 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| № п/п | Наименование параметра | Значение | Ед. изм. |
| Поз.4 | Сенсор глюкозы для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости подкожножировой клетчатки | 1* | Шт. |
| 1 | Сенсор глюкозы -представляет собой закрытый мембраной электрод, обеспечивающий определение уровня глюкозы в интерстициальной жидкости пациента в области введения. | наличие |  |
| 2 | Данные об уровне глюкозы передаются на инсулиновую помпу, для последующего анализа лечащим врачом с целью коррекции схемы лечения и подбора оптимального метода терапии сахарного диабета. | наличие |  |
| 3 | Количество штук в упаковке | 5 | Штук |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |

*Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 136 141 (Сто тридцать шесть тысяч сто сорок один) рубль 67 копеек. Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

| №п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Предложение № 1 | Предложение № 2 | Предложение № 3 | Средняя цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Помпа инсулиновая с системой постоянного мониторирования глюкозы | 1 | шт | 105 150,00 | 104 250,00 | 106 000,00 | 105 133,33 |
| 2 | Резервуар | 1 | упак | 1 820,00 | 1 800,00 | 1 830,00 | 1 816,67 |
| 3 | Устройство для инфузии | 1 | упак | 8 100,00 | 8 050,00 | 8 200,00 | 8 116,67 |
| 4 | Сенсор глюкозы для измерения уровня глюкозы в интерстициальной жидкости подкожножировой клетчатки | 1 | упак | 21 075,00 | 20 900,00 | 21 250,00 | 21 075,00 |
| Начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров установлена в размере, руб. | 136 145,00 | 135 000,00 | 137 280,00 | 136 141,67 |

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Сроки  поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

Условия поставки товара:

- товар поставляется в заводской упаковке;

- поставка  товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Срок и порядок оплаты товара:

Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена единицы товара.

Все остальные условия извещения № 63/2020 остаются неизменными.